Nr.

Referitor dosar nr. 6976/2328/15.04.2024

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 195 din 11.10.2022

Revizuită la data de …...2024

Ca urmare a notificării de modificare a proiectului “Amenajare zonă de agrement Dealul Guşteriţei (Trasee turistice, parcări park&bike, pârtie de schi sintetică, terasă panoramică şi zonă de joacă, rollercoaster/sanie de vară, amenajare zonă de acces cu funicular, zone de popas turistic)”, din municipiul Sibiu, intravilan, zona Dealul Guşteriţei, CF 130966, 130965, 130964, 129950, 108100, 108101, 108099, 129943, 129944, reglementat prin Decizia etapei de încadrare nr. 195 din 11.10.2022 adresate de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU din municipiul Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu cu nr.  6976/15.04.2024 și a completărilor ulterioare, în baza Legii nr. 292 din 2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.06.2024, că proiectul, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 12, lit. a) -  pârtii de schi, teleschiuri, telecabine şi amenajări aferente şi lit e) – parcuri de distracţii;

b) punctele de vedere exprimate în scris de membrii reprezentanți în cadrul Comisiei de Analiză Tehnică, cu privire la prezentul proiect;

c) justificarea în raport cu criteriile de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect

Scopul revizuirii: modificările aduse proiectului, ulterior emiterii Deciziei etapei de încadrare nr. 195 din 11.10.2022, emisă de A.P.M. Sibiu, emisă pentru PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU.

Terenul este situat în intravilanul municipiului Sibiu înscris în CF 130966 (S = 27.546 mp), 130965 (S = 5.127 mp), 130964 (S = 159.566 mp), 129950 (S = 114.857 mp), 129944 (S = 7.850 mp),  - Domeniul privat al Municipiului Sibiu şi CF 108100 (S = 1.600 mp), 108101 (S = 6.116 mp), 108099 (S = 778 mp), 129943 (S = 3.550 mp) - Domeniul public al municipiului Sibiu, în suprafață totală de 326.990,00 mp.

Folosința actuală: folosințe multiple (arabil, fâneață, pășune, curți construcții, drum, neproductiv). 	Destinația: 	Vs Zonă verde cu rol de complex sportiv (regim de înălțime diferențiat sau reglementări speciale).

Terenul se învecinează la:

Nord – strada Răchitei;

Vest, Est şi Sud– proprietăţi private.

Accesul auto se va realiza dinspre nord și vest, facilitat de Drum asfaltat N.C. 129944 str. Răchitei din partea de nord și calea de acces propusă din partea de est.  Accesul pietonal se va realiza de pe laturile de nord.  Accesul în clădire se realizează de pe laturile de nord, sud și vest.

În vederea realizării investiției sunt necesare următoarele tipuri de lucrări:

- desfiinţarea amenajărilor aflate pe amplasament;

- realizarea de noi construcţii;

- realizarea instalațiilor (sanie de vară, tiroliene, pârtie de schi și tubing pe suprafață sintetică);

- realizarea zonelor pentru parcări și servicii;

- realizarea de alei de acces carosabile și pietonale;

- realizarea traseului pentru biciclete;

- realizarea locurilor de joacă pentru copii;

- realizarea popasului turistic;

- amenajarea zonelor verzi.

Prin proiect se propun următoarele:

- Clădire multifuncțională;

- Instalație de sanie/bob de vară;

- Zonă de spațiu de joacă – inclusiv turn de Aventură de mărime medie şi cu 3 nivele pe verticală;

- Traseu pietonal;

- Traseu biciclete;

- Pȃrtie de schi și tubing pe suprafață sintetică;

- Zonă de popas turistic;

- Tiroliene;

- Terasă panoramică;

- Parcare Park & bike care include 5 stații de încărcare vehicule electrice/hybrid;

- Drum de acces mentenanță și intervenții;

- Amenajare Iaz.

- Clădire multifuncțională

Ȋn zona inferioară, în apropiere de staţia de plecare a instalaţiei de tip Sanie de vara și parcare, va fi prevăzută o construcţie multifuncţională cu regim de înălţime P+1.

-	suprafață construită Parter: 328.10 m2;

-	suprafață construită Etaj 1: 274.60 m2

Construcţia va cuprinde la parter spaţii pentru birouri pentru personalul administrativ, punct de vânzare tichete, grupuri sanitare, centru pentru închirierea materialelor sportive, punct de informare, centrală termică, oficiu, iar la etaj spaţiu pentru socializare,spaţii anexe şi terasă panoramică. În imediata apropiere a clădirii multifuncționale se va amenaja un spațiu de joacă destinat copiilor cu vârstă mică.

- Instalație de sanie/bob de vară

Instalaţia de vară tip “Sanie de vara” este o instalaţie de agrement, compusă dintr–o cale de rulare, montată prin intermediul infrastructurii pe sol şi vehicule de transport. Partea de urcare a vehiculelor este realizată prin intermediul instalaţiei de transport cu cablu care face parte integrală din această instalaţie. Deplasarea vehiculelor la coborâre pe calea de rulare este asigurată gravitaţional. Pe traseul de coborâre, în zonele cu înălţimea de peste 1 m, vor fi instalate plase de siguranţă. Pe parcursul traseului de coborâre, se vor executa fundații doar pentru zonele cu poduri suspendate, spirale sau in zonele cu viraje pe traseu mai mari. Pe majoritatea traseului, instalația de coborȃre va fi montată pe sol, datorită sistemului special astfel încăt nu se va afecta solul.

Din punct de vedere constructiv, realizarea acestei Sănii de vară presupune realizarea următoarelor lucrări:

- executarea lucrărilor de săpătură pentru fundaţiile staţiilor de plecare, sosire şi stâlpilor în zona intermediară;

- turnarea betonului de egalizare;

- montarea armăturilor;

- executarea lucrărilor de decofrare şi hidroizolare a fundaţiilor;

- realizarea umpluturilor şi compactărilor pe lângă fundaţii;

- refacerea zonelor afectate in timpul execuţiei.

Lungimea traseului de Sanie de vară este de aproximativ 675 de metri partea de urcare şi respectiv 950 m partea de coborȃre, cu o diferență de nivel de aproximativ 95 m. Lățimea traseului este de maxim 3 m.

- Zonă de spațiu de joacă

Ȋn zona centrală a lotului identificat cu CF 129950 , se va construi o zonă de joacă pentru copii. Suprafața amenajată va fi de aproximativ 1498 mp. Ȋn zona spațiului de joacă, vor fi instalate următoarele atractii: urs cățărător, tiroliană, leagăn combinat, plută mobilă, ansamblu turn hexagonal, traseu aventură, cățăratoare, turn de aventură mărime medie.

- Traseu pietonal

Ȋntre zona de bază a parcului şi monumental Falkenhayn, se va construi o alee  pietonală pe o lungime de 750 metri. Aceasta va fi prevăzută cu semnalistică corespunzătoare, mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, cișmele de apă) și zone de repaus laterale umbrite.

- Traseu biciclete

Ȋn zona periferică a parcului, se va amenaja o pistă de biciclete cu o lungime de aproximativ 3 340 m. Aceasta va fi prevăzută cu semnalistică corespunzătoare și zone de repaus laterale.

- Pȃrtie de schi și tubing pe suprafață sintetică

Se compune din:

-	instalaţie de transport persoane tip bandă transportoare;

-	pârtie de schi pe suprafaţă sintetică și dotările aferente;

-	pârtie de tubing pe suprafaţă sintetică și dotările aferente.

Pentru urcare se vor utiliza două instalaţii de transport persoane de tip bandă transportoare. Astfel, la finalul primei benzi transportoare, pasagerii au posibilitatea să utilizeze pârtiile sintetice pentru tubing sau să continue mai departe, prin utilizarea celei de a doua benzi transportoare către zona de schi. Datorită construcţiei benzii transportoare, toate categoriile de pasageri pot folosi aceste instalaţii: atât pasagerii pedeştri cât si cei cu schiuri sau placă.

- Zonă de popas turistic

În zona lotului identificat cu CF 129950, se va construi două zone de popas, una în zona adiacentă părtiei de schi și a tirolienei și o zonă adiacentă locului de joacă. Suprafața amenajată va fi de aproximativ 370 mp. Suprafața va fi dotată cu minim 16 foișoare de relaxare, realizate din lemn, prevăzute cu bănci și mese.

Se va amenaja o zonă de hamace și sezlonguri fixe din lemn cu sistem de rotire în funcție de poziția soarelui (minim 10 hamace și 5 șezlonguri). Suprafața pe care se vor monta aceste foișoare și mobilierul aferent, va fi amenajată doar local (o alee principală de acces și alveole pentru foișoare);

- Tiroliene

Ȋn zona lotului identificat cu CF 129950 în partea sud vestică, se vor proiecta și executa minim două tiroliene cu sisteme de plecare și sosire dedicate, cu grad diferit de dificultate conform condițiilor regăsite în teren având o lungime totală de 294 metri.

- Terasă panoramică

Ȋn zona lotului identificat cu CF 108100, în apropierea monumentului, se va construi o terasa panoramică, cu vedere către oraş. Suprafata aproximativă va fi de minim 1080 mp. Pentru construcţia acesteia se vor utiliza structuri uşoare formate din grinzi/ profile metalice, pardosea din materiale ecologice şi va fi prevăzută cu balustrade și elemente de siguranță, iar turnul va fi prevăzut la bază cu proiectoare RGB pentru iluminat arhitectural.

- Parcare Park & bike care include 5 stații de încărcare vehicule electrice/hybrid

La partea inferioară, în zona vecină străzii Răchitei, se va construi o parcare proiectată cu un minim de 300 de locuri care va include și 5 statii de încărcare vehicule electrice/hybrid și o stație de încărcare a minim 5 biciclete electrice/trotinete, simultan. Totodată se vor amenaja și un număr de minim două locuri de parcare pentru autocare/autobuze de 40-50 persoane.

La fiecare 3 locuri de parcare va fi plantat un arbore.

- Drum de acces mentenanță și intervenții

Se propune reabilitarea drumui de exploatare aflat în partea de sud a amplasamentului cu modificarea traseului pe zona estică în vederea devierii accesului pe zona de protecție și siguranță LEA 400Kv, dar și cu propunerea unei noi porțiuni pe zona vestică care sa poată deservi zona centrală a amplasamentului. Drumul are rolul de cale de acces pentru mentenanță și intervenție în caz de urgență.

12. Amenajare Iaz

Pe zona centrală a amplasamentului se propune amenajarea unui iaz cu suprafața de 200 mp care are ca scop acumularea apelor pluviale în sezonul ploios. Se propune amenajarea perimetrului acestuia cu vegetație specifică.

Clădirea multifuncţională se va racorda la reţeaua de alimentare cu apă a municipiului Sibiu prin extinderea reţelelor. Se vor realiza 2 branșamente:

- un branșament la conducta de alimentare cu apă locală de pe strada Salcâmilor (în partea de Sud al amplasamentului);

- un branșament la conducta de alimentare cu apă locală de pe strada Malinului (în partea de Nord al amplasamentului).

Apele uzate vor fi colectate şi distribuite către căminele de vizitare, de unde vor fi evacuate în rețeaua locală de canalizare.

Adiacent zonei schi și tubing, a popasului turistic și a terasei panoramice se propune amplasarea unor toalete modulare.

În apropierea parcării din zona de nord se propune realizarea unor platforme pentru colectarea deșeurilor menajere și a deşeurilor vegetale iar adiacent accesului principal în zona de acces către sania de vară se propune amplasarea unei anexe pentru depozitarea utilajelor și uneltelor de întreținere a amenajării.

Accesul principal se realizează din zona de nord, adiacent străzii Răchitei. Accest acces are dublu rol, permite accesul permanent al vizitatorilor, dar în accelași timp permite accesul auto către parcarea amplasamentului.

Accesul secundar din partea vestică a amplasamentului este realizat cu ajutorul drumului de intervenție, care conduce până în zona centrală a amplasamentului, amenajându-se o parcare destinată persoanelor cu dizabilități, dar în același timp are rolul de acces pentru autovehiculele de intervenție și întreținere.

Organizarea de şantier va fi amplasată strict pe terenul unde se va realiza investiţia.

Alimentarea cu apă se va realiza prin extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare ale municipiului Sibiu iar alimentarea cu energie electrică se va face din reţeaua de medie tensiune din zonă, printr-o firidă de branşament exterioară.

Organizarea de şantier va cuprinde:

- birouri, vestiare, sală de mese;

- depozit materiale delimitat de panouri metalice;

- grupuri sanitare ecologice;

- filtru auto.

La finalizarea lucrărilor de construcţie, se vor îndepărta resturile de materiale rămase, iar spaţiul din jurul clădirii se va amenaja peisager. Spaţiile verzi vor fi amenajate pe toată suprafaţa parcelei rămasă neocupată cu construcţii, drumuri sau alei, astfel:

- se va planta un mix de plante perene şi un mix de specii de pajişte în jurul clădirii;

- în perimetrele din jurul clădirii multifuncţionale se vor sădi arbuşti, arbori şi plante ornamentale perene.

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – impact nesemnificativ, sunt utilizate cantități relativ reduse în perioada de construcţie resursele naturale care se vor folosi în perioada de execuție sunt: pietriş, nisip, apă, balast;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate – diferitele categorii de deşeuri generate în timpul realizării investiţiei şi în etapa operaţională vor fi eliminate/valorificate prin firme autorizate, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;

e) poluarea și alte efecte negative – emisiile în atmosferă de la utilaje şi mijloacele de transport, precum și disconfortul fonic creat de lucrări, sunt temporare - în perioada de execuţie a lucrării, fără impact semnificativ;

f) riscurile de accidente majore și /sau dezastre relevante pentru proiect, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice:

- riscul de accident: nu este cazul, se vor respecta normele de protecţia muncii;

g) riscurile pentru sănătatea umană: nu este cazul.

2. Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:

- folosinţe multiple (arabil, fâneaţă, păşune, curţi construcţii, drum, neproductiv);

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apă și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: nu este cazul;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

- zone costiere și mediul marin: nu este cazul;

- zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu este cazul;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: amplasametul nu se află în arie naturală protejată sau în zonă inundabilă;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului: nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial

a) importanța și extinderea spațială a impactului: local, redus în perioada de execuţie;

b) natura impactului: impact nesemnificativ;

c) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului: se vor lua măsuri de reducere şi limitare a impactului asupra mediului;

e) probabilitatea impactului: redus pe perioada de execuţie cât și pe perioada de funcţionare, în condiţiile respectării măsurilor propuse prin proiect;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: impact redus pe perioada de realizare şi funcţionare;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

- proiectul nu se înscrie în prevederile art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, conform adresei nr. 4485/18.06.2024, emisă de către Sistemul de Gospodărire a Apelor şi înregistrată la APM sibiu cu nr. 10685/18.06.2024.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului;

- investiţia se va realiza cu respectarea memoriului de prezentare;

- respectarea tuturor avizelor/punctelor de vedere, emise de celelalte autorități;

- se va solicita şi obţine avizul/autorizaţia de securitate la incendiu, conform adresei nr. 1003739/24.05.2024, emisă către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Cpt. Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu şi înregistrată la APM Sibiu cu nr. 9311/27.05.2024;

- respectarea prevederilor Deciziei etapei de încadrare nr. 195 0 11.014.2022, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu pentru proiectul „Amenajare zonă de agrement Dealul Guşteriţei (Trasee turistice, parcări park&bike, pârtie de schi sintetică, terasă panoramică şi zonă de joacă, rollercoaster/sanie de vară, amenajare zonă de acces cu funicular, zone de popas turistic)”;

- materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu;

- la executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţia muncii;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât şi a operatorului care realizează lucrările, se vor avea în vedere următoarele considerente:

- deşeurile generate vor fi colectate selectiv, în vederea predării către societăţi autorizate pe bază de contract;

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi stocate temporar în pubele şi eliminate prin depozitare la un depozit conform;  deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice feroase şi neferoase, hârtie şi carton, materiale plastice, textile, etc.) vor fi colectate selectiv, stocate temporar pe tipuri, în funcţie de sortimente, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- în conformitate cu prevederile art. 17, alin. (4), din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023, titularul autorizației de construire/desființare emise de către autoritatea administrației publice locale, centrale sau de către instituțiile abilitate să autorizeze lucrările de construcții cu caracter special are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor din activități de construire și/sau desființare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deșeurile provenite din activități de construcție și desființare, cel puțin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie și ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic și ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător și siguranța în construcții, precum și de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea și manipularea în condiții de siguranță a substanțelor periculoase pentru a facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile;

- în conformitate cu prevederile art. 17, alin. (7), din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023,  titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

- în conformitate cu prevederile art. 49, alin. (9), din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023, titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7);

- organizarea de şantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane şi mediului înconjurător; se vor avea în vedere următoarele:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc.;

- organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

- organizarea de şantier va fi corespunzătoare din punct de vedere al facilităţilor; întreţinerea/repararea utilajelor, instalaţiilor şi mijloacelor de transport etc. se va realiza numai de către societăţi specializate autorizate;

- întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili şi uleiuri uzate pe sol/apă şi de alte substanţe toxice şi periculoase;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor şi substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

- se vor evita scurgerile de combustibili şi uleiuri uzate pe sol (folosite de maşinile, utilajele şi echipamentele/instalaţiile de pe amplasament) şi de alte substanţe toxice şi periculoase, după caz;

- întregul șantier va fi protejat de plase de protecție în vederea limitării pulberilor rezultate astfel încât să se asigure respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu completările şi modificările ulterioare şi STAS 12574/87, privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- realizarea lucrărilor pe baza unui grafic de lucrări care să afecteze cel mai puţin riveranii din zonă;

- adaptarea programului de lucru în vederea respectării orelor de odihnă ale riveranilor;

- constructorul va deţine Fişe cu date de securitate pentru substanţele chimice periculoase  folosite şi va respecta condiţiile impuse de acestea;

- aprovizionarea cu agregate necesare realizării investiției se va face numai din surse autorizate;

- în cazul unor poluări accidentale (eventuale scurgeri de carburanţi, lubrifianţi), în vederea limitării şi înlăturării pagubelor, se vor lua măsuri imediate prin utilizarea de materiale absorbante, strângere în saci, transportul şi depozitarea temporară în organizarea de şantier, după care se vor preda unităților specializate pentru eliminare;

- se vor lua toate măsurile tehnice în ce priveşte utilajele de construcţii şi mijloacele de transport astfel încât disconfortul produs în timpul funcționării să fie minim.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, emitentul actului de reglementare.

Conform art. 43, alin. (3) şi (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018. privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 8 (opt) pagini, semnate şi ştampilate: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian SIMULESCU

ŞEF SERVICIU AVIZE, 		                                                   ȘEF SERVICIU CALITATE       ACORDURI, AUTORIZAŢII,                                                                    FACTORILOR DE MEDIU

Ruxanda Maria FLORIAN        	                                                           Flaviu TOMUȚĂ

ÎNTOCMIT, 				                                                   ÎNTOCMIT,

consilier Mihaela RADU			                                      consilier Gabriela CĂPĂȚÎNĂ