AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Nr.

Referitor dosar nr. 13150/4911/14.07.2023

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

draft

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC AL SYDRA SRL  cu sediul în municipiul Sibiu, str. Calea Șurii Mici, Bl R6, Ap. 44, județul Sibiu , înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu cu nr. 13150/14.07.2023 și a completărilor ulterioare, în baza Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 14.02.2024 și a completărilor ulterioare, că proiectul Schimbare de destinație din adăpost agricol în sapațiu abatorizare/procesare produse agrozootehnice, propus a se realiza în județul Sibiu, satul Apoldu de Sus, oraș Miercurea Sibiului, CF nr. 101358 Miercurea Sibiului, nr. cad 199, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. .2, pct. 7, lit. f - abatoare; și pct. 13 lit. a;

b) punctele de vedere exprimate în scris de membrii reprezentanți în cadrul Comisiei de Analiză Tehnică, cu privire la prezentul proiect;

c) justificarea în raport cu criteriile de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

Amplasamentul propus pentru implementarea proiectului se află în extravilanul localității Apoldul de Sus si are ca folosință actuală - vie, din care o suprafață de 1.399,50 mp au fost scoși din circuitul agricol. Pe teren exista o construcție cu subsol parțial si parter cu destinația adăpost agricol. Prin proiect se propune schimbarea de destinație din adăpost agricol în spațiu abatorizare/procesare produse agrozootehnice.

Conform planurilor de situație și de încadrare în zonă, obiectivul are următoarele vecinătăți:

- Nord: teren agricol (CF100806) la limita amplasamentului;

- Nord-Vest: hală la aproximativ 123 m de limita amplasamentului;

- Est: terenuri agricole, Autostrada A1 la aproximativ 500 m față de limita amplasamentului;

- Sud: teren agricol la limita amplasamentului;

- Sud-Vest: teren agricol și drum de exploatare;

- Vest: teren agricol (CF 101359) la limita amplasamentului; DN 1 Sibiu la aproximativ 37 m de limita amplasamentului;

Amplasamentul se află la o distanță de aproximativ 1,89 km față de cea mai apropiată casă de locuit din localitatea Apoldu de Sus.

Coordonate Stereo 70 ale amplasamentului:

În încăperea special amenajată pentru abatorizare, se va monta o linie de abatorizare ovine cu o capacitate de sacrificare de 120 de animale/zi, 2,16 t carcasă/zi (greutate medie în viu, la sacrificare – 40 kg/cap ; greutate medie carcasă – 18 kg/carcasă), care urmărește desfășurarea în bune condiții a procesului tehnologic de abatorizare.

Producție realizată:

| Produse obținute destinate comercializării | t/zi | t/an |
| --- | --- | --- |
| Carcasă * | 2,16 | 546 |
| Organe | 0,48 | 124,8 |
| Capete | 0,3 | 78 |
| Piei ** | 0,48 | 124,8 |
| * Randament de carne la abatorizare – cca. 45% |
| ** Pieile se sărează și se comercializează crude |

Deșeuri de abatorizare rezultate – cca. 1,44 t/zi ; 374,4 t/an

Accesul auto și pietonal pe amplasament se face pe două porți de acces, din drumul de exploatare existent în zonă, situat în partea de est și sud-est a parcelei, drum de exploatare racordat la E68 (DN1). Pe parcelă se va amenaja o platforma de parcare pentru autoturisme, cu o panta de 1%.

Bilantul teritorial și indici urbanistici

|  | EXISTENT (mp) | PROCENT (%) | PROPUS (mp) | PROCENT (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suprafața construită | 1203.15 | 36.45 | 1203.15 | 36.45 |
| Suprafața auto | 818.00 | 24.78 | 818.00 | 24.78 |
| Suprafața pietonală | 200.00 | 6.06 | 200.00 | 6.06 |
| Suprafața spații verzi | 1078.8 | 32.71 | 1078.8 | 32.71 |
| Total | 3300 | 100 | 3300 | 100 |

- P.O.T. existent = 36.45%

- P.O.T. Propus = neschimbat

- C.U.T. existent =0.36

- C.U.T. propus = NESCHIMBAT

- Arie teren = 3300 mp

- Arie construita la sol =1203.15 mp

- Arie construita desfășurată =1203.15 mp

- H MAX coama propus (fata de ±0.00) = +7.30 m

- Regim de înăltime – P

Descrierea funcțională a construcției – propunere

| Nivel | Destinație încăpere | Suprafața utilă | UM | Utilă totală |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsol | Spațiu tehnic | 90.5 | mp | 90.50 |
| Parter | Încăpere abatorizare | 456.80 | mp | 1047.04 |
|  | Vestiar zona murdara | 17.60 | mp |  |
|  | G.S. zona murdara | 11.75 | mp |  |
|  | Depozit SNCU: Piei, coarne, picioare, capete | 13.90 | mp |  |
|  | Depozit intestine | 11.90 | mp |  |
|  | Expediție intestine golite în recipienți | 12.25 | mp |  |
|  | Depozit asteptare organe rosii | 15.10 | mp |  |
|  | Vestiar zona curate, cu grup sanitar | 19.12 | mp |  |
|  | Eliminare carcase suspecte ovine | 13.00 | mp |  |
|  | Vestiar cabinet veterinar | 16.35 | mp |  |
|  | Cabinet medic veterinar | 15.85 | mp |  |
|  | Magazie ambalaje | 19.35 | mp |  |
|  | Oficiu angajați | 16.50 | mp |  |
|  | Spațiu tehnic | 8.60 | mp |  |
|  | Stocare sange | 19.60 | mp |  |
|  | Camera frig carcase | 62.15 | mp |  |
|  | Camera frig | 48.75 | mp |  |
|  | Camera frig | 41.45 | mp |  |
|  | Spațiu pregătire expediție | 121.70 | mp |  |
|  | Camera congelare | 48.12 | mp |  |
|  | Camera congelare | 25.50 | mp |  |
|  | Birou administrativ expediție | 28.55 | mp |  |
|  | G.S. | 3.15 | mp |  |
| UTILA TOTALA | 1137.54 |

Instalația de abatorizare cuprinde:

- Masă de sacrificare unde oile sunt recepționate si asomate;

- Structură din oțel inoxidabil cu dimesiuni 1300 mm x 800 mm x 800 mm;

- Transportor de sângerare – după asomare oile sunt tranportate pentru sângerare – 1 set. Putere motor 2.2 Kw

- jgeab pentru sânge destinat colectării sângelui de oaie, plasat direct sub linia de transport de sângerare, dotat cu conductă de canalizare și conductă de colectare a sângelui – 1 set; Dimensiuni 5600 mm x 2000 mm x 500mm

- pompă pneumatică aspirație sânge destinat transportării sângelui din jgheabul de sânge la rezervorul de stocare a sângelui. Debit maxim 150 l/min

- conductă de sânge destinată transportării sângelui din jgheabul pentru sânge către rezervorul de stocare. Structură din oțel inoxidabil ce conectează jgheabul de sânge, pompa de sânge și rezervorul de sânge

- rezervor de colectare a sângelui 2000 l nerefrigerat din oțel inoxidabil, destinat depozitării și amestecării sângelui pentru a prevenii coagularea – 1 buc. Mod de alimentare: motor reductor trifazat. Putere 1.5 Kw, Dimensiuni Q1600x2100mm

- transportor de prelucrare a carcasei destinat transportării oilor asomate pentru prelucrarea carcaselor – 1 set; Mod de alimentare: motor reductor trifazat; Putere 2.2 Kw; Dimensiune 35 m;

- platforme pentru dezmembrarea picioarelor posterioare - dimensiuni 1500 mm x 1000 mm x 800 mm

- platformă pentru transferul carcasei- dimensiuni 1500 mm x 1000 mm x 800 mm

- platformă pentru jupuire finală – 1 set; Dimensiuni 1200 mm x 1000 mm x 200 mm

- platforme pentru procesare carcasă dimensiuni 1500 mm x 1000 mm x 400 mm

- platforme pentru agățarea carcasei dimensiuni 1500 mm x 1000 mm x 400 mm; platformele sunt destinate asistenței lucrătorilor pentru carasare, jupuire, desfacerea carcasei, eviscerare, inspecție carcase, transportul carcasei.

- mașină pentru jupuire destinată jupuirii pielii de pe carcasă fără a o rupe – 1 set; Putere 1.1 Kw; Capacitate maximă 400 oi / oră.

- mașină pentru spălat carcasa destinată spălării automate a carcaselor – 1 set; Mod de alimentare: electric trifazat. Putere 0.75 Kw;

- transportor cu inspecție sincronă a organelor de ovine (include dispozitiv de spălare și sterilizare a tăvilor) destinat transportării viscerelor de oaie pentru inspecție ”sincronizat cu transportorul de prelucrare a carcasei;

- jgeab pentru alunecare organe destinat transportării organelor – 2 set; Structură din oțel inoxidabil; Dimensiuni 1800 mm x 1200 mm x 750 mm.

- masă S/S pentru colectarea intestinelor și golire destinată recepției organelor albe – 1 set; Dimensiuni 6000 mm x 800 mm x 800 mm.

- cărucior standard destinat transportării produselor către locul de stocare – 5 set; Structură din oțel inoxidabil 2mm; Volum 200l.

- cărucior cap și organe roșii destinat transportării capului și organelor roșii pentru inspecție – 2 set; Dimensiuni 1905 mm x 805 mm x 1640 mm

- cărucior plat destinat transportării și depozitării pielii, copitelor etc – 4 set; Dimensiuni 1000 mm x 600 mm x 200mm.

- dispozitiv pentru spălare și sterilizare sorț destinat spălării sorțului de sânge și murdărie – 1 set; Dimensiuni 640 mm x 640 mm x 1500mm.

- dispozitive pentru spălarea mâinilor și sterilizare cuțit destinat spălării mâinilor și sterilizării cuțitului la 82 grade cu apă fierbinte, cu comutator de picior;.

- canale de scurgere cu grătare converse destinate evacuării apelor uzate din abator – 68 buc. Structură din otel inoxidabil 1.5 mm;

- cabinet control electric destinat controlului centralizat al tăierii electrice. Instalat într-o spațiu special amenajat, uscat și ventilat;

- piese echipament instalate suspendat destinate instalării și fixării transportorului de abatorizare și liniei de transport;

- coloane și grinzi principale de oțel destinate susținerii grinzii principale a echipamentului de sacrificare care susțin greutatea tuturor echipamentelor și cea a animalelor – 12 tone;

- transportor cu bandă dezosare și tăiere destinat transportului carcaselor la fiecare stație pentru tăiat și dezosat, transport oase și carne primară – 1 set; Dimensiuni 8000 mm x 720 mm x 1400mm;

- mese pentru dezosat destinată dezosării cărnii; Dimensiuni 1000 mm x 500 mm x 800mm

- masă rotativă destinată recepției cărnii după dezosare utilizată pentru sortare și ambalare; Mod de alimentare: motor reductor trifazat; Putere 1.5 Kw; Diametrul mesei 1500 mm; Viteză rotație 3.2 rotații/ min.

- masă de ambalare destinată ambalării cărnii; Dimensiuni 1800 mm x 1000 mm x 800mm.

Proces tehnologic:

Recepție cantitativă animale - la intrarea animalelor în incintă. Punctul de control medical este dotat cu chiuveta cu apă caldă şi rece cu acționare nemanuală şi uscător de mâini.

Asomarea și sângerarea: după controlul antemortem animalele se odihnesc în boxe, trec prin sistemul de duşare unde se face spălarea acestora şi ajung pe culoarul de aducțiune spre boxa de asomare. Asomarea se efectuează în mod normal cu animalul imobilizat în boxa de asomare cu pistolul de asomare având glonț captiv.

Sângerare – după ridicare se va executa înjunghierea animalului suspendat pe linia aeriană de sângerare deasupra bazinului de sângerare. Spațiul de sângerare este prevăzut cu chiuveta cu sterilizator pentru cuțite cu apă de +83oC având declanșare nemanuală a apei. Dotarea va fi cu 2 cuțite. Timpul de sângerare este de minim 5 minute.

Prejupuire-Jupuire totală: prejupuirea constă în crestarea pielii pe burtă, picioare, gât şi cap folosindu-se platforma pneumatica circulara de prejupuire/jupuire. Pielea cade într-un cărucior de transport piei, cu care va fi transportata la locul de primire piei. Acest punct de lucru este dotat cu o chiuvetă cu acţionare nemanuală cu sterilizator pentru cuţite, în care lucrătorul va spăla şi steriliza cuţitul cu apă de +83oC după fiecare folosire. Pieile sunt sărate și comercializate crude.

Procesare a carcasei – tranșarea.

Depozitare-livrare.

Asigurarea utilităților necesare funcționării unității de abatorizare

1. Alimentarea cu apa

Apa potabilă va fi asigurată dintr-o gospodărie de apă proprie amplasata în incinta proprietății. Gospodăria de apă va conține un puț forat la medie adâncime, o pompă submersibilă, două grupuri de pompare, un hidrofor de menținere a presiunii și un generator electric pentru grupul de pompare. Rețeaua de distribuție se va executa cu materiale agreate pentru acest scop și va fi spusă probelor de presiune înainte de exploatare.

- lungimea rețelei exterioare de alimentare cu apa ce face legătura între gospodăria de apă și noii consumatorii din incinta este de 220 m;

- numărul de hidranți exteriori – 5 buc;

- bazin rezervă apă consum tehnologic/menajer – 30 mc;

- bazin înmagazinare rezerva apă pentru incendiu 2 x 60mc = 120 mc.

Gospodăria de apă va fi împrejmuită, beneficiind de o zona de protecție sanitară, iar echipamentele sunt amplasate într-un spațiu închis și sigur. Puțul forat este închis la partea superioara și are marginile ridicate față de nivelul solului, pentru a preîntâmpina scurgerea de ape pluviale. Apa bruta va fi captata prin intermediul unei pompe submersibile și printr-o conductă de aducțiune Dn 40 mm PEHD propusă. Această apă va fi tratată corespunzător într-o stație de potabilizare propusă investiției.

Apa brută va fi supusă prefiltrării mecanice în vederea eliminării suspensiilor mecanice mai mari. Apa prefiltrată se va trata cu hipoclorit de sodiu (clor lichid) într-un bazin de reacție. După acest tratament chimic primar apa va fi trimisa într-un vas de stocare/reacție unde au loc definitivarea reacțiilor chimice și decantarea primară. Apa din bazinul de stocare/reacție va fi supusa filtrării cu ajutorul a doua filtre automate multimedia (filtru cu cuarț si filtru cu cărbune activ) care vor asigura îndepărtarea suspensiilor solide, a substanțelor organice, precum si eliminarea culorii, a mirosurilor și a gustului neplăcut al apei. Stația de tratare a apei va fi amplasată îngropat într-o încăpere tehnică special amenajată care sa asigure tratarea apei brute și eliminarea unei palete largi de poluanți.

Construcția va beneficia de o rezervă de apă pentru stingere incendii, amplasată pe terenul alăturat, toate urmând a conlucra pentru buna funcționare a obiectivului.

2. Evacuarea apelor uzate

Evacuarea apelor uzate se face in regie proprie (doua bazine vidanjabile).

Apele uzate menajere rezultate de la obiectiv sunt cele provenite de la grupurile sanitare din incintă și cele din zona de abatorizare. Aceste ape uzate se vor evacua separat prin două rețele de canalizare din PVC KG Dn 110 mm și respectiv 160 mm cu cămine de vizitare din polietilenă în două bazine vidanjabile propuse în incintă. Apele uzate ce provin din zona de abatorizare se vor deversa într-un separator de grăsimi și apoi în căminul de canalizare CM. Căminele din incintă se propun din polietilenă cu capac carosabil. Conductele canalizării se vor monta gravitațional subteran cu pantă corespunzătoare.

Cantitatea de ape menajere uzate va fi tratată prin intermediul unui bazin vidanjabil de 20 mc capacitate, iar cantitatea de ape tehnologice uzate va fi tratată prin intermediul unui bazin vidanjabil de 20 mc capacitate, ambele fabricate din fibră de sticlă impregnată cu rășini poliesterice. În bazine se vor colecta apele uzate menajere și tehnologice din clădire, iar acestea vor fi vidanjate periodic de către o firma specializată pentru colectarea și transportul apelor uzate menajere.

Apele pluviale:

Apele pluviale convențional curate care vor fi colectate de pe acoperișul clădirii și de pe aleea pietonală, vor fi dirijate prin rigole spre zona verde.

Apele pluviale colectate de pe zona spațiului de acces auto vor fi colectate prin rețeaua internă și trecute printr-un separator de hidrocarburi și de aici in zona spațiului verde.

3. Asigurarea agentului termic

În încăperile administrative care necesită încălzire, se vor utiliza sobe pe combustibil solid - lemn. În zona de tranșare se va utiliza sistem de climatizare electric pentru menținerea temperaturii ambientale la 10 gr. C. De asemenea, depozitele de refrigerare/congelare și tunelul de congelare vor utiliza agregate de răcire formate din grupuri de condensare și evaporatoare echipate cu rezistențe de degivrare. Încăperile utilizate pentru depozitare temporară organe, intestine, piei, coarne, picioare, capete, SRM, se vor monta sisteme de climatizare care sa mențină temperatura la 0 gr. C.

4. Asigurarea cu energie electrica

Imobilul se alimentează cu energie electrica de la rețeaua existenta în zona (post trafo).

5. Depozitarea temporară a dejecțiilor solide

S-a prevăzut o platformă din beton cu S=20 mp, acoperita cu învăluitoare din panouri de tablă, pe structura din țeava metalica rectangulară. Aici se depozitează temporar dejecțiile solide de la animalele aflate în așteptare. Nu e necesară colectarea fracției lichide deoarece platforma este acoperită.

b) cumularea cu alte proiecte – posibil ca în perioada de realizare a proiectului să se desfășoare lucrări de construire în zonă; In zona amplasamentului proiectului este ferma de ovine aparținând titularului, compusă din:

- 2 adăposturi de ovine, fiecare în suprafață de 1260 mp și fiecare cu o capacitate de 1250 de animale, în care se vor îngrășa miei înțărcați până la greutatea medie de 45 kg și vârsta medie de 5-6 luni;

- filtru sanitar în suprafață de 116 mp;

- dezinfector rutier, cu dimensiunile de L=10,86 m; l=3,6 m; h max=0,10 m;

- platformă dejecții solide și bazin de purin;

- fânar în suprafață de 885,38 mp

- stație de epurare cu suprafața de 50,05 mp;

- gospodărie de apă și incendiu;

- împrejmuire.

Această fermă va asigura necesarul de ovine pentru sacrificare.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – impact nesemnificativ, nu sunt utilizate resurse naturale, având în vedere scopul proiectului cel de schimbare de destinație a adăpostului agricol în abator;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate:

| În perioada de schimbare de destinație(proiect): |
| --- |
| Cod deseu | Denumire deseu | Sursa generatoare | Cantitate | Operațiune | Mod de gestionare |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | din activitate angajatilor de pe amplasament | 1/t | D1 | Depozitate temporar în europubele; Ridicare pe baza de contract cu o societate autorizata |
| 17 04 05 | deşeuri metalice | -deseuri metalice: elemente metalice din amenajări interioare și montaj echipamente. | 0,5/t | R12 | Colectate separat in recipient metalic sau în container; se valorifica printr-o societate autorizata. |
| 17 02 03 | materiale plastice | -deșeuri de materiale plastice din amenajări interioare | 0,2/t | R12 | Colectate separat in recipient metalic sau în container; se valorifica printr-o societate autorizata. |
| În perioada de funcționare: |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | din activitate angajatilor de pe amplasament | 5 t/an | D1 | Depozitate temporar în europubele; Ridicare pe baza de contract cu o societate autorizata |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | deșeuri ambalaje din plastic de la detergenti si ambalaje deteriorate din productie | 0,5 t/an | R12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11; |
| 02 02 02 | -deşeuri de ţesuturi animale (sange, continuturi stomacale, oase, unghii, coarne etc.) | Sacrificare animale | 374,4 t/an cont. stomac, oase, copite, coarne, organe 60 t/an sange | D10 | Sângele se autormat, separat, si se depoziteaza in rezervorul de 2.000 litri. Coarnele şi copitele se transporta în spaţiul de primire piei, coarne şi picioare (depozit SNCU rece). Deseurile de abatorizare se elimina prin contract cu o societate autorizata spre incinerare. |
| 02 02 03 | materii care nu se pretează consumului sau procesării | Țesuturi suspecte | 3 t/an | D10 | Deseurile de abatorizare se trimit la depozitul rece SNCU și se elimina prin contract cu o societate autorizata spre incinerare |
| 02 02 99 | alte deşeuri nespecificate (grasimi din separatorul pentru ape tehnologice) | Preepurare ape uzate tehnologice | 0,5 t/an | D10 | Deseurile din separatorul de grasimi se elimina prin contract cu o societate autorizata spre incinerare |
| 13 05 02* | hidrocarburi din SPP pentru apele pluviale. | Preepurare ape pluviale | 0,5 t/an | R12 | Deseurile din separatorul de produse petroliere se ridică prin contract cu o societate autorizata spre incinerare |
| 02 01 10 | deşeuri metalice | Lucrari de intretineri reparatii echipament tehnologic. | 0,2 t/an | R12 | Colectate separat in incinta închisă ; se valorifica printr-o societate autorizata. |
| 02 01 06 | dejecții | De la animalele în așteptare | 5-6 mc/an | R12 | Colectate temporar pe platforma acoperită cu S=20 mp si transferate apoi pe platforma de dejecții a fermei din vecinătate, administrată tot de titular |

Organizarea de șantier: pe amplasamentul titularului

Pentru fiecare din categoriile de deseuri generate se vor încheia contracte de colectare si valorificare a deşeurilor încheiate cu operatori economici autorizați.

Deşeurile menajere vor fi colectate in pubele si(sau) containere, amplasate astfel încât sa se respecte normele sanitare si de protecție a mediului. Deşeurile astfel colectate vor fi evacuate, prin grija titularului, la un depozit ecologic pe baza de contract încheiat cu o societate autorizata.

Deşeurile metalice și cele din plastic vor fi predate vor fi predate pe baza de contract unor societăți autorizate, pentru valorificare.

Sângele se va colecta individual si va fi depozitat in rezervorul de 2000 litri. Coarnele şi copitele se transporta în spațiul de primire piei, coarne şi picioare (depozit SNCU). Deşeurile de abatorizare se elimina prin contract cu o societate autorizata spre incinerare.

Deşeurile din separatorul de grăsimi se va elimina prin contract cu o societate autorizata spre incinerare.

Deşeurile din separatorul de produse petroliere se va elimina prin contract cu o societate autorizata spre valorificare.

Dejecțiile rezultate de la animalele aflate în așteptare sunt stocate temporar pe platforma de 20 mp, după care acestea sunt transferate pe platforma fermei de ovine din imediata vecinătate, fiind administrată de același titular.

e) poluarea și alte efecte negative

Protecția calității apei:

Surse potențiale de poluare  apei:

În faza de schimbare de destinație și montaj echipament tehnologic, sursele potențiale de poluare a apelor de suprafață sunt reprezentate de:

- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianți si alte substanțe chimice de la autocamioane si echipamentele mobile rutiere si nerutiere utilizate.

În faza de funcționare a obiectivului sursele potențiale de poluare a apelor de suprafață sau subterane sunt reprezentate de:

- apele uzate menajere in cazul neetanșeității bazinelor vidanjabile, sau accidental in timpul desfășurării operațiunilor de vidanjare;

- apele tehnologice din zona de abatorizare in cazul neetanșeității separatorului de grăsimi, sau accidental in timpul desfășurării operațiunilor de vidanjare a acestuia;

- apele pluviale din zona de acces auto in cazul neetanșeității separatorului de produse petroliere, sau accidental in timpul desfășurării operațiunilor de vidanjare a acestuia;

- accidente ale autovehiculelor care circulă pe amplasament.

Măsuri de prevenire a poluării apelor:

În faza de schimbare de destinație și montaj echipament tehnologic/funcționare:

- manipularea deșeurilor se va realiza astfel încât să se evite dizolvarea şi antrenarea lor de către apele de precipitații;

- gestionarea tuturor deșeurilor rezultate pe amplasament conform legislației în vigoare și predarea acestora către societăți autorizate în vederea valorificării/eliminării;

- amplasarea de toaletă ecologică în cadrul organizării de șantier.

- lucrările de reparații și întreținere a utilajelor din șantier se vor realiza în ateliere/service-uri specializate.

- pe amplasamentul aferent organizării de șantier nu se vor amenaja depozite de combustibili.

- folosirea de utilaje cu revizia tehnică făcută (valabilă) care nu vor avea pierderi de carburanți și/sau de lubrefianți;

- urmărirea în permanență a etanșeității și bunei funcționării a bazinelor vidanjabile;

- gestionarea dejecțiilor se va realiza conform Ordinul nr. 333/ 165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, precum şi a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole .

Aplicarea în caz de necesitate a măsurilor de prevenire și combatere a poluării accidentale, conform prevederilor legislației în vigoare, cum ar fi:

- evitarea spălării autovehiculelor/ utilajelor în zona de amplasament a proiectului.

- evitarea efectuării de deversări/ descărcări de ape uzate, deșeuri lichide sau solide, carburanți sau emulsii pe terenuri, în ape de suprafață sau subterane.

În condițiile implementării măsurilor de prevenire, se apreciază că, în faza de schimbare de destinație și montaj echipament tehnologic/funcționare, nu se va produce poluarea apelor de suprafață și subterane.

Protecția calității aerului:

Surse potențiale de poluare a aerului:

În faza de schimbare de destinație și montaj echipament tehnologic:

- pulberi in suspensie, care sunt temporare și nesemnificative;

- emisiile de poluanți atmosferici, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele si instalațiile implicate în execuția proiectului, respectiv: pulberi, NOx, CO, COV si CO2.

În faza de funcționare:

- emisiile de la sobele pe combustibil solid din zona administrativă;

- disconfort olfactiv prin mirosul specific adăposturilor de animale, provenit din zona de odihnă a animalelor înaintea abatorizării și din zona de depozitare a deşeurilor.

Totodată vor fi emisii reduse de poluanți prezentați in tabelul următor:

| Poluant | Sursă |
| --- | --- |
| Amoniac (NH3)- miros | -Abator |
| Hidrogen sulfurat (H2S) - miros | -Abator |
| NMVOC | -Abator -Sobe pe lemne |
| NOx, SOx | -Sobe pe lemne |
| Dioxid de carbon (CO2) | -Trafic greu -Combustibil utilizat la transport auto -Sobe pe lemne |
| Praf (pulberi sedimentabile și în suspensie, PM10, PM2,5) | -Trafic greu -Combustibil utilizat la transport auto -Sobe pe lemne |
| Gaze de eșapament (SOx, NOx, CO, particule, COV, PAH) | - Mijloace de transport în incintă |

Măsuri de prevenire a poluării aerului:

- în zona de tranșare se va utiliza sistem de climatizare electric pentru menținerea temperaturii ambientale la 10 gr. Celsius. De asemenea, depozitele de refrigerare și congelare si tunelul de congelare vor utiliza agregate de răcire formate din grupuri de condensare si evaporatoare echipate cu rezistente de degivrare;

- în incinta încăperilor utilizate pentru depozitare temporara organe, intestine, piei, coarne, picioare, capete, SRM, se vor monta sisteme de climatizare care sa mențină temperatura la 0 gr. Celsius.

- sobele pe lemne vor avea coșuri de fum cu tiraj natural.

Pentru proiectul propus s-a realizat Studiu de evaluare a impactului asupra sănătății şi confortului populației întocmit de  S.C. IMPACT SĂNĂTATE S.R.L studiul în cadrul căruia s-a realizat și dispersia poluanților atmosferici.

“ Rezultatul modelării și concluziile acestuia:

Pentru calculul estimativ al emisiilor / imisiilor de amoniac s-a considerat capacitatea de sacrificare de 120 animale sacrificate/zi.

Dispersia poluanților a fost efectuată pentru amoniac (principalul poluant) prin utilizarea programului SCREEN 3 (EPA SUA).

Rezultatele calculelor de dispersie sunt:

- în condițiile atmosferice cele mai defavorabile (calm atmosferic), valorile imisiilor de amoniac în zona celor mai apropiate locuințe vor fi mult sub CMA medie/CMA momentană.

- în condițiile meteorologice obișnuite ale zonei, valorile imisiilor de amoniac în zona celor mai apropiate locuințe vor fi mult sub CMA medie/CMA momentană.

Rezultatele obținute din scenariile de dispersie a emisiilor de amoniac:

În situația cea mai probabilă (condițiile atmosferice obișnuite ale zonei), imisiile estimate de amoniac datorate activității unității de abatorizare se vor încadra în limitele admise, în zona celor mai apropiate locuințe (aflate la distanțe de aproximativ 1890 m față de unitatea de abatorizare). Contribuția abatorului la nivelul de amoniac este una nesemnificativă”.

Se apreciază că urmare a măsurilor tehnice/ operaționale/ organizatorice ce vor fi adoptate pentru prevenirea/ reducerea poluării, nivelul concentrațiilor de poluanți în aer nu va fi influențat semnificativ. Impactul direct asupra calității aerului va fi redus.

Protecţia solului şi a subsolului

Surse potențiale de poluare a solului/subsolului:

În faza de schimbare de destinație și montaj echipament tehnologic:

- depozitarea deşeurilor si a materialelor utilizate în compartimentările interioare și montaj echipament tehnologic;

- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianți si alte substanțe chimice de la autocamioane si echipamentele mobile rutiere si nerutiere folosite;

În perioada de funcționare:

- posibile scurgeri in timpul vidanjării sau in cazul neetanșeității bazinelor vidanjabile, separatorului de produse petroliere și a separatorului de grăsimi;

- depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor.

Măsuri de prevenire a poluării aerului:

- în cazul unor astfel de poluări vor fi luate de urgenta masuri de eliminare a efectelor poluării de către poluator;

- pentru depozitarea temporară a dejecțiilor solide s-a prevăzut o platformă din beton cu S=20 mp, acoperita cu învăluitoare din panouri de tablă, pe structura din țeavă metalică rectangulară

Se apreciază că prin implementarea acestor măsuri, impactul direct asupra solului și subsolului va fi redus.

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraților.

Sursele de zgomot si de vibrații:

Conform Studiului de impact asupra sănătății populației: “s-au identificat principalele surse de zgomot în cadrul amplasamentului: animale; vehiculele care vor transporta produsele finite; motoarele care acționează utilajele procesului tehnologic; vocea umană.

- posibilitățile creării unor stări de disconfort pentru populația din zonă ca urmare a zgomotelor și vibrațiilor produse pe parcursul activității sunt în limite acceptate.

- sursele de zgomot și vibrații sunt produse de acțiunile de lucru. Aceste activități au un caracter discontinuu, fiind limitate în general numai pe perioada zilei conform programului de lucru.

- surse de zgomot ar putea fi chiar animalele ce vor fi aduse la centrul de sacrificare. Acestea vor fi descărcate din camion și vor fi preluate în interiorul clădirii, în vederea sacrificării.

- zgomotul produs de camioanele cu materie primă în timpul accelerării (la faţa locului) sau în timpul staționării cu motorul în funcțiune nu va depăși nivelul de zgomot stabilit de Regulamentul (UE) nr. 540/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de modificare a Directivei 2007/46 / CE şi de abrogare a Directivei 70/157 /CEE, cu excepția cazurilor de defecțiuni tehnice.

- prin instalarea unor bariere fonice, nivelul de zgomot transmis în exterior poate fi redus considerabil.

- nu vor exista surse de zgomot care să perturbe în mod deosebit proprietățile vecine.

Concluzie: Nu sunt necesare măsuri speciale pentru reducerea nivelului de zgomot în afară de cele care privesc mentenanța echipamentelor și utilajelor, precum și menținerea unei viteze de rulare redusă a vehiculelor în incinta obiectivului”

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiect, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice:  proiectul propus nu generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES); nu duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor. Unitatea de abatorizare este situata la distanța mare de cursurile de apă din zona, este situată într-o zonă fără niciun risc de apariție a inundațiilor, fiind astfel adaptat la debitele prezente și viitoare care pot tranzita zona.

Proiectul nu este amplasat în zone inundabile, pe terenuri în pantă care să implice fenomene de versant, torențiale, eroziuni, sau alte procese generate de fenomene meteorologice extreme cauzate de schimbările climatice. Activitatea propusă nu prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine, nu este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane. Obiectivul este amplasat in corpul de apa SECAȘ SI AFLUENTII, cod RORW4.1.102.15_B1, fiind situat la distanță mare de cursul de apă si nu se suprapune peste niciun corp de apa subterana. Având în vedere faptul că se captează apă dintr-o sursă subterană, amplasată într-o zonă în care nu se află corpuri de apă subterană, iar debitul captat este redus, considerăm că proiectul nu are potențial de afectare a stării bune sau a potențialului ecologic bun al corpurilor de apă. Totodată prin realizarea forajului de medie adâncime, proiectul este ferit de riscul de deficit de apă.

g) riscurile pentru sănătatea umană: amplasamentul propus pentru schimbarea de destinație este situat în afara zonei intravilane. Acesta se află la o distanță de aproximativ 1,89 km față de cea mai apropiată casă de locuit din localitatea Apoldu de Sus.

Conform Studiu de evaluare a impactului asupra sănătății şi confortului populației elaborat de S.C. IMPACT SĂNĂTATE S.R.L., studiul în cadrul căruia s-a realizat și dispersia poluanților atmosferici. Rezultatul modelării arată că ”În situația cea mai probabilă (condițiile atmosferice obișnuite ale zonei), imisiile estimate de amoniac datorate activității unității de abatorizare se vor încadra în limitele admise, în zona celor mai apropiate locuințe (aflate la distanțe de aproximativ 1890 m față de unitatea de abatorizare). Contribuția abatorului la nivelul de amoniac este una nesemnificativă.”

”Conform estimărilor rezultate prin calculele de dispersie se pot trage concluziile că în condițiile obișnuite de funcționare, activitatea desfășurată nu va genera substanțe periculoase la niveluri care pot determina riscuri semnificative asupra stării de sănătate a populației.”

Concluzile studiului:

”Rezultatele obținute privind doza de expunere și aportul zilnic calculate la concentrațiile amoniacului prognozate în cazul funcționarii obiectivului arată că în condiții obișnuite ale zonei nu se vor produce efecte asupra stării de sănătate datorită acestora.

Dacă se va considera necesar (în urma unor sesizări și/ sau a monitorizărilor imisiilor de la nivelul zonei locuite), se vor lua măsuri tehnice, organizatorice și administrative pentru reducerea disconfortului.

[...] Se vor lua toate măsurile pentru a atenua din zgomotul produs de utilaje și pentru a se încadra în limita legală, la limita incintei amplasamentului. Activitățile producătoare de zgomot se vor desfășura doar în orar diurn.

Prin respectarea tuturor măsurilor de organizare, funcționare a obiectivului, precum şi a prevederilor din domeniul protecției mediului, protecției și securităţii muncii, poluările accidentale cu impact semnificativ asupra apelor și solului pot fi prevenite și vor fi evitate.

În condițiile respectării integrale a documentației prezentate și a recomandărilor din prezentul studiu, funcționarea unității de abatorizare/procesare produse agrozootehnice de pe amplasamentul studiat, nu va avea un impact negativ asupra sănătății și confortului populației din zonă.

Măsuri de prevenire:

Condiții de realizare a proiectului conform Notificări nr. 639/18.09.2023, emisă de Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu:

- Respectarea condițiilor obligatorii din Studiul de Impact asupra sănătății nr. 1348/07.09.2023 efectuat de SC IMPACT SĂNĂTATEA SRL PRIN CARE:

- împotriva senzației de disconfort a populației prin producerea de eventuale zgomote, vibrații, mirosuri, praf, fum a investiției propuse, care afectează liniștea publică sau locatarii adiacenți obiectivului se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivităților, astfel încât să se încadreze în normele din standardele în vigoare.

- în procedura de autorizare a noilor construcții în zona învecinată obiectivului, DSP județean va stabili necesitatea efectuării studiului de impact asupra sănătății, în funcție de natura fiecărui obiectiv;

- în documentație au fost prevăzute măsuri de protecție privind reducerea impactului asupra mediului și a sănătății populației. Respectarea acestor măsuri și a condițiilor tehnice privind dotările vor conduce la minimizarea impactului asupra mediului și sănătății populației;

- în condițiile respectării integrale a documentației prezentate și a recomandărilor din prezentul studiu aceste distanțe pot fi considerate perimetru de protecție sanitară; la capacitatea prevăzută în proiect, obiectivul poate funcționa pe amplasamentul existent;

- dacă se va considera necesară (în urma unor sesizări și/sau a monitorizărilor imisiilor de la nivelul zonei de locuit), se vor lua măsuri tehnice, organizatorice și administrative pentru reducerea disconfortului;

- se va lua toate măsurile pentru a atenua din zgomotul produs de utilaje și pentru a se încadra în limita legală, la limita incintei amplasamentului. Activitățile producătoare de zgomot se vor desfășura doar în orar diurn.

2. Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: vie în suprafață de 3300 m, destinația schimbare de destinație din adăpost agricol, în spațiu de abatorizare/procesare produse agrozootehnice, conform Certificatului de Urbanism, emis de Primăria Miercurea Sibiului;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apă și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: nu este cazul;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

- zone costiere și mediul marin: nu este cazul;

- zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu este cazul;

- zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecție sanitară şi hidrogeologică: conform Notificării nr.639/18.09.2023, emisă de DSP Sibiu  în condițiile respectării integrale a documentației prezentate și a recomandărilor din prezentul studiu aceste distanțe pot fi considerate perimetru de protecție sanitară; la capacitatea prevăzută în proiect, obiectivul poate funcționa pe amplasamentul existent;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului: nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul se află la o distanță de aproximativ 1,89 km față de cea mai apropiată casă de locuit din localitatea Apoldu de Sus.;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

a) importanța și extinderea spațială a impactului: local, redus;

b) natura impactului: impact nesemnificativ;

c) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului: se vor respecta  măsurile de prevenire  a impactului asupra mediului;

e) probabilitatea impactului: redus în faza de schimbare de destinație și montaj echipament tehnologic  și pe perioada de funcționare, în condițiile respectării măsurilor propuse;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: impact redus pe perioada schimbare de destinație și montaj echipament tehnologic  şi funcționare;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: emisii de zgomot și miros (doar la nivelul amplasamentului si in cantități reduse);

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

  - conform adresei SGA Alba nr. 5068/IS/06.09.2023, înregistrată la APM Sibiu cu nr. 15840/06.09.2023 pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea Studiului de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apă: lucrările nu determină modificări semnificative ale corpurilor de apă de suprafață/subteran;

  - pentru proiectul propus s-a emis Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 7/13.02.2024 modificator al avizului nr. 102/12.09.2023, emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba.

Condițiile de realizare a proiectului:

- respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului;

- se vor obține avizele menționate în Certificatul de urbanism, emis de Primăria Miercurea Sibiului, județul Sibiu;

- deşeurile generate vor fi colectate selectiv, în vederea predării către societăți autorizate pe bază de contract;

- în cazul unor poluări accidentale (eventuale scurgeri de carburanți, lubrifianți), în vederea limitării şi înlăturării pagubelor, se vor lua măsuri imediate prin utilizarea de materiale absorbante, strângere în saci, transportul şi depozitarea temporară în organizarea de şantier, după care se vor preda unităților specializate pentru eliminare;

- se va institui un sistem de control și monitorizare a surselor generatoare de emisii poluante în mediu și se vor asigura dotările pentru reducerea impactului asupra mediului și sănătății umane.

- titularul activității/operatorul îşi va planifica și gestiona activitățile din care rezultă mirosuri dezagreabile, persistente, sesizabile olfactiv, ținând seama de condițiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanţilor (inversiuni termice, timp înnourat), pentru prevenirea transportului mirosului la distanțe mari. Se va face instruirea personalului pentru a-şi desfăşura activitatea astfel încât nivelul mirosului să fie minim.

- titularul/operatorul instalației se va asigura ca toate operaţiile de pe amplasament să se realizeze în aşa fel încât emisiile și mirosurile să nu determine deteriorarea calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

- Implementarea unui program de verificare și de întreținere preventivă a echipamentelor și instalațiilor (inclusiv a celor pentru controlul emisiilor) în vederea eliminării posibilelor pierderi accidentale de emisii în atmosferă.

- exhaustarea aerului se va face, dacă va fi necesar, printr-un sistem de ventilare care să asigure diminuarea imisiilor – prin filtrare, o bună dispersie cu evacuare la distanță de zonele locuite.

- se vor aplica măsuri pentru minimizarea emisiilor de miros (de ex. prin utilizarea de filtre de carbon pentru hotele de evacuare).

- Respectarea traseelor de circulație în interiorul incintei și parcării, gestionarea locurilor de parcare, astfel încât, să se reducă timpul de manevră pentru parcarea propriu-zisă cu diminuarea a noxelor rezultate din gazele de eșapament și deci o diminuare a poluării din surse mobile;

- dacă în perioada de funcționare vor exista sesizări privind mirosurile obiecționale, se va întocmi și implementa un plan de gestionare a disconfortului olfactiv.

- spălarea incintelor către amiază pentru a utiliza capacitatea de dispersie a mirosurilor datorată vântului și soarelui de la amiază.

- Toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediul produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirii.

- se vor utiliza echipamente cu generare de zgomot redus și se vor aplica măsuri adiționale de reducere a zgomotului, dacă va fi necesar, pentru încadrarea în limitele admisibile.

- utilajele și mijloacele de transport vor folosi doar căile de acces stabilite conform proiectului, evitând suprafețele nepavate;

- utilajele și mijloacele de transport vor fi verificate periodic în vederea evitării posibilității de apariție a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defecțiuni ale acestora cât şi pentru minimizarea emisiilor în atmosferă;

- aprovizionarea cu carburant a mijloacelor de transport se va face numai la stații autorizate (furnizori); în cazul utilajelor care funcționează la fronturile de lucru, alimentarea se va realiza cu autocisterne, în locuri ferite de emisii de praf;

- operațiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa doar în locuri special amenajate, de către personal calificat, prin recuperarea integrală a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, valorificare și/sau de eliminare a uleiurilor uzate.

Condiții impuse prin Avizul de Gospodărire a Apelor Nr. 7/13.02.2024 modificator al avizului nr. 102/12.09.2023, emis de Administraţia Bazinală de Apă Olt – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba;

- exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate –sisteme vidanjabile, se va face în conformitate cu prevederile HG 714/26.05.2022;

- vidanjarea sistemelor individuale adecvate, atunci când va fi cazul, se va face de către firme specializate, pe bază de contract, deversarea vidanjei se va face obligatoriu într-o stație de epurare mecano – biologică;

- întreținerea corespunzătoare a separatoarelor de produse petroliere;

- întreținerea corespunzătoare a separatorului de grăsimi;

- rezidurile petroliere și nămolul din separatoarele de produs petroliere vor fi preluate de firme de specialitate , pe bază de contract;

- platforma pentru depozitarea gunoiului de grajd și bazinul de colectare a purinului, constituite pentru dejecțiile animaliere provenite din zona țarcului de așteptare aferent abatorului, vor fi obligatoriu impermeabilizate;

- depozitele de agregate sau alte materiale de construcții se vor face în locuri special amenajate care să nu afecteze apele. Se va evita contaminarea terenului cu produse petroliere sau alte produse care pot afecta vegetația sau apele din zonă;

- în perioada desfășurării lucrărilor și la finalizarea acestora se interzice depozitarea materialelor de construcții și a deșeurilor din construcții în albia și/sau pe malurile cursurilor de apă din zonă, materiale care ar putea împiedica scurgerea sau ar produce poluarea apelor;

- se interzice depozitarea deșeurilor din construcții, a materialelor și staționarea utilajelor în albiile minore ale cursurilor de apă;

- dacă în zonă se va realiza /extinde rețeaua de alimentare cu apă ți rețea de canalizare menajeră /epurare, aveți obligația să vă racordați la acestea;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, emitentul actului de reglementare.

Conform art. 43, alin. (3) şi (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor propuse prin proiect (amenajări/dotări) aveți obligația solicitării și obținerii autorizației de mediu conform Ordinului 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018. privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 21 (douăzecișiunu) pagini, semnate şi ştampilate: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.