Nr.

Referitor dosar 7777/14.04.2017

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr.    din

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC TRACON SRL, cu sediul în Str. VAPOARELOR, Nr. 21, Braila, Județul Brăila,  înregistrată la APM Sibiu cu nr. 7777/14.04.2017,  în baza:

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 24.05.2017, 14.06.2017, că proiectul „Ȋnchidere definitivă și urmărire post-ȋnchidere celula 1 și instalaţie de recuperare a biogazului rezultat prin ȋnchiderea celulelor 1 și 2”  propus a fi amplasat în localitatea Cristian, trup intravilan 9 FN, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 11 b - instalaţii pentru eliminarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1 şi pct. 13 a - orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau anexa nr. 2, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

Caracteristicile proiectului

La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare următoarele aspecte:

a) mărimea proiectului – proiectul propune ȋnchiderea definitivă a celulei nr. 1, parte componenta a depozitului ecologic de deşeuri menajere şi industriale asimilabile (DEDMI) care are o suprafaţă de 2,28 ha, cu un volum de deșeuri depozitate 257.442 mc, respectiv 379.092,51 tone.

Sistematizarea lucrărilor privind ȋnchiderea definitivă a celulei nr.1 se va realiza ȋn conformitate cu prevederile Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, aprobat prin Ordinul nr. 757/2004. La momentul actual celula nr. 1 este acoperita cu un strat de susținere depus ȋncă din anul 2011, care a fost nivelat si are grosimea cuprinsa intre 50 cm si 1 m. Acesta asigura preluarea sarcinilor statice si dinamice, care vor apărea odată cu realizarea sistemului de impermeabilizare, adică de închidere definitiva. Compoziția acestui strat de susținere este realizata din deșeuri din construcții sau demolări (in cantitate raportata la suprafata celulei de max 10%) si restul (90%) este pamânt din escavatii, care este depozitat pe întreaga suprafață a celulei nr. 1. In toata perioada de tasare a celulei nr. 1 (2011-2016), statul de susținere a asigurat bariera de protecție si impermeabilizare naturala a celulei, nepermițând pătrunderea apelor din precipitații in interiorul acesteia.

Lucrările propuse pentru ȋnchiderea definitivă a celulei nr. 1 sunt:

- realizarea stratului de drenaj a gazului de depozit, care va fi format din pietriș (balast), cu grosimea de 50 cm, ce va fi nivelat pe întreaga suprafața a celulei. Pietrișul (balastul), nu va avea conținut de carbonat de calciu, iar mărimea granulelor va fi cuprinsa intre 8 – 32 mm. Stratul de drenaj va asigura distribuirea uniforma a eventualelor pierderi de gaz de depozit prin filtrul vertical de drenaj al fiecărui puţ forat, pe întreaga suprafața a celulei ce urmeaza a fi închisa definitiv.;

- realizarea stratului de impermeabilizare mineral al suprafeței celulei, cu o grosime minima de 50 cm si  un  coeficient de permeabilitate < 5 x 10-9 m/s, realizat din argila, aplicata in 2 straturi compactate;

- realizarea unui strat de drenaj de 30 cm din pietriș sau balastru, cu mǎrimea granulelor de 4 mm -32 mm, având un coeficient de permeabilitate mai mare de 1x10-3m/s. Stratul de pietris se va monta intre doua geosintetice anticontaminare (geotextile cu greutate ≥400g/m2). Asta inseamna ca primul geotextil de protectie se aplica peste stratul de impermeabilizare mineral inainte de asternerea pietrisului de drenaj, iar al doilea geosintetic permeabil se aplica peste stratul de drenaj pentru apa din precipitatii;

- impermeabilizare artificiala anticontaminare (geotextile cu greutate ≥400g/m2). Asta inseamna ca primul geotextil se aplica peste stratul de impermeabilizare mineral inainte de asternerea pietrisului de drenaj, iar al doilea geotextil se aplica peste stratul de drenaj pentru apa din precipitatii;

- așezarea stratului de recultivare va fi realizat dintr-un strat de pământ argilos in amestec cu nisipuri si pietrișuri, in grosime minima de 85 cm, iar peste acesta se va pune un strat de pământ vegetal in grosime de 15 cm care va fi insamantat cu ierburi perene/vegetație rezistenta la eroziune.

Monitorizarea post - ȋnchidere a celulei nr. 1 se va realiza minim 30 ani conform Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, aprobat prin Ordinul nr. 757/2004 și a HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor.

Indicatorii urmăriţi ȋn această perioadă sunt:

| Nr. crt. | Parametru | Frecvenţa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Date meteorologice (nota 1) cantitatea de precipitaţii temperatura minimă, maximă la ora 15 evaporarea ( lisimetru ) umiditatea atmosferică la ora 15 | Zilnic, medie lunară Medie lunară Zilnic, suma lunară Lunar, medie lunară |
| 2 | Levigat cantitatea de levigat compoziţia levigat nivelul levigatului ȋn corpul depozitului | Semestrial Semestrial Semestrial |
| 3 | Posibile emisii de gaz şi presiune atmosferică CH4, CO2, H2S, H2 | Semestrial |
| 4 | Nivelul apei subterane | Semestrial |
| 5 | Compoziţia apei subterane | Semestrial |
| 6 | Topografia depozitului structura şi compozitia depozitului (nota 3) comportarea la tasare şi urmărirea nivelului depozitului | Anual |

De asemenea pe celula nr. 1 se vor realiza trei foraje ȋn vederea construirii a 3 puțuri de captare biogaz, acestea sunt numerotate si poziţionate astfel:

| CELULA 1 | N | E | H | L (lungime put) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nivel superior | Nivel inferior |  |
|  | (m) | (m) | (m) | (m) |
| P1 | 478442,763 | 427235,856 | 452,100 | 438.100 | 14 |
| P2 | 478403,420 | 427208,098 | 453,300 | 439,300 | 14 |
| P3 | 478425,730 | 427187,336 | 453,300 | 439,300 | 14 |

Sistemul adoptat pentru colectarea si tratarea biogazului din celula nr. 1 se va realiza prin utilizarea biofiltrelor ecologice cu cărbune activ și element filtrant biologic (lemn) montate direct pe capătul puţului de extracţie. Acest sistem s-a adoptat datorită conţinutul scăzut de metan, sub 20%.

Celula nr. 2 - se vor realiza trei foraje ȋn vederea construirii a 3 puțuri de captare biogaz, separându-le de rețelele de levigat, acestea fiind numerotate si poziţionate astfel:

| CELULA 2 | N | E | H | L (lungime put) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nivel superior | Nivel inferior |  |
|  | (m) | (m) | (m) | (m) |
| P4 | 478376,764 | 427073,611 | 454,800 | 440.800 | 14 |
| P5 | 478350,334 | 427116,055 | 454,800 | 440,800 | 14 |
| P6 | 478323,691 | 427158,839 | 454,400 | 440,400 | 14 |

Sistemul de colectare și tratare biogaz la nivelul celulei nr. 2 va fi compus din:

- puţ de colectare biogaz care va fi alcătuit din conducta de drenaj cu Dn=200 mm, perforată și capul puţului cu rol ȋn extragerea biogazul din celulă, care va fi dirijat spre reţeaua de colectare.

- reţeaua de transport a biogazului extras către unitatea de extracţie centrală, care va avea două componente:

- rețeaua secundara formata din tevi PEHD care se conectează in paralel la colectorul cu 6 intrări având rolul de a transporta biogazul extras către unitatea de ardere;

- racordul care va conecta colectorul la instalația de extracţie și ardere;

- unitatea centrala de extragere si ardere biogaz care cuprinde un colector PEHD cu șase intrări, conectat la rețeaua de transport si un colector pentru dirijarea biogazului catre separatorul de condens. Acesta din urma, va permite colectarea condensului care in mod inevitabil se formeaza de-a lungul liniilor de transport biogaz. Apa rezultata este stocata intr-un rezervor de stocare echipat cu protecție hidraulica. Rezervorul de stocare este îngropat si poate fi golit cu ajutorul unei pompe de extracție. Biogazul acumulat in colector este dirijat controlat catre facla pentru arderea la un debit maxim de 300 mc/h.

Ȋn funcţie de rezultatele monitorizării volumului de gaz degajat, atât pe celula 1 cât și pe celula 2, raportat la capacitatea de captare a conductelor filtrante din puţuri (conform Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, aprobat prin Ordinul Nr. 757/2004, pct.3.5.2.1) se va ȋntocmi și supune avizării APM Sibiu, proiect pentru realizarea unor puţuri suplimentare faţă de cele avizate, astfel ȋncât să se realizeze o degazare uniformă a fiecărei celule.

b) cumularea cu alte proiecte – depozitul cuprinde celula 1, 2, și 3;

c) utilizarea resurselor naturale - argilă pentru impermeabilizare;

d) producţia de deşeuri – activitatea constă din depozitarea conformă a deşeurilor menajere şi industriale;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:scopul proiectului este de a reduce nivelul de poluanţi emiși din procesul de descompunere a deșeurilor (H2S, SO2, NH3);

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate – nu este cazul;

2. Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de      proiect, avându-se în vedere în special:

2.1. utilizarea existentă a terenului – depozit conform de deșeuri menajere și industriale;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea

regenerativa a acestora –nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere –nu este cazul;

c) zonele montane si cele împădurite –nu este cazul;

d) parcurile si rezervațiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt:zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protecție speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei sălbatice, cu modificări si completări aduse prin OUG nr. 154/2008, sau zonele in care se efectuează determinări pentru includerea lor in zonele clasificate de ordonanța de urgenta, menționata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naționala – Secțiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările si completările ulterioare – nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite –nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificație istorica, culturala si arheologica – nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potențial:

a) extinderea impactului: aria geografica si numărul persoanelor afectate – proiectul propune ȋnchiderea definitivă a primei celule de depozitare din cadrul D.E.D.M.I Cristian conform prevederilor legislaţiei ȋn vigoare, cu realizarea unui sistem de captare a biogazului, separat de sistemul de colectare levigat, ȋn scopul reducerii ariei de răspândire a emisiilor de H2S, SO2, NH3 – strict la nivel local, pe amplasamentul depozitului;

b) natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului – impact pozitiv, direct asupra factorilor de mediu: aer, populaţie, peisaj;

d) probabilitatea impactului – impact pozitiv cert, lucrările sunt cerute de legislaţia ȋn vigoare;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – pe perioada de execuţie a lucrărilor, impactul va fi nesemnificativ, având ȋn vedere amplasamentul proiectului; după finalizarea lucrărilor se va resimţi impactul pozitiv permanent;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Proiectului propus nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare – nu este situat în arie naturală protejată.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată și nu se supune procedurii de evaluare adecvată.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului;

- la executarea lucrǎrilor, se vor respecta normele legale ȋn vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor și de protecţia mediului;

- se vor lua mǎsuri pentru evitarea poluǎrii accidentale a factorilor de mediu pe toatǎ durata execuţiei lucrǎrilor și implementǎrii proiectului;

- materialele necesare pe parcursul executǎrii lucrǎrilor vor fi depozitate numai ȋn locuri special amenajate, astfel ȋncât sǎ se asigure protecţia factorilor de mediu;

- utilajele și mijloacele de transport utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel ȋncât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului ȋnconjurǎtor cu combustibil ori material lubrifiant;

Conform art.22, alin (1) din H.G. nr. 445/2009, titularul are obligaţia de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului  Sibiu despre orice modificare a datelor /informaţiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare.

Conform art. 49 alin (3) şi (4) din Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 6 (șase) pagini, semnate şi ştampilate.

DIRECTOR EXECUTIV,           			                      ŞEF SERVICIUL AVIZE,

Ionel Stelian NAICU                                                      ACORDURI, AUTORIZAŢII,

Ruxandra HAŞEGAN

Întocmit,

Ecol. Mirela VULCAN