Nr.:

Referitor dosar nr: 21934/28.11.2017

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

SB 01 din 24.10.2016

Revizuita la data de …..

Operator:  S.C.  TRANSAVIA   S.A.

Sediu social: Oiejdea, soseaua Alba Iulia – Cluj Napoca, km 11, judeţul Alba

Denumirea instalaţíei:  Ferma de creştere a tineretului reproducător, exploatarea găinilor de reproducţie rase grele şi incubaţie

Amplasamentul instalaţiei:  Cristian, str. XIII, nr. 111, judeţul Sibiu

Categoria de activitate conform anexei nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

6.6. Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste:

a) 40.000 de locuri pentru păsări de curte, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din Legea nr. 278/2013

Cod CAEN (rev. 2) :

0147 – creşterea păsărilor;

0161 – activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor;

3811 – colectarea deşeurilor nepericuloase

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de  53 (cincizeci şi trei) pagini semnate şi ştampilate: 1 ex. pentru titular, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

Emisă de: SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII

Data emiterii:

Data expirării: 24.10.2026

DIRECTOR EXECUTIV,                                                    ŞEF SERVICIU AVIZE,

Ec. Ioan FRĂTICI                                                          ACORDURI AUTORIZAŢII,

Ing. Livia MITEA

# ŞEF SERVICIU Calitatea Factorilor de Mediu

# Ing. Constantin CONSTANTINESCU

ÎNTOCMIT,

Biolog Mariana SUCIU

Ecolog Ancuţa ACHIM

ŞEF SERVICIU MONITORIZARE ŞI LABORATOARE

Ing. Maria DASCĂLU

1.DATE DE IDENTIFICARE A  OPERATORULUI

Operator: S.C TRANSAVIA S.A.

Sediul social: Oiejdea, soseaua Alba Iulia – Cluj Napoca, km 11, judeţul Alba;

Număr de ordine în registrul comerţului: J1/89/1994; Cod unic de înregistrare:  RO5182310

Certificat de înregistrare: Seria B nr. 1100007 emis la data de.23.04.2008

Date de contact ale societăţii:

- Tel/fax:  0755102342/0258814466; 0258813295

- e-mail:  mediu@transavia.ro

2.TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de  S.C. TRANSAVIA S.A. cu sediul în localitatea Sântimbru, str. Blajului, km 244D, judeţul Alba,  înregistrată la Agenţia  pentru Protecţia Mediului Sibiu cu nr. 21934 din 28.11.2017 şi completărilor înregistrate la nr. 2495 din 08.02.2018, la nr. 3126 din 19.02.2018, la nr. 7642 din 20.04.2018,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în baza comentariilor şi punctelor de vedere înregistrate în timpul consultărilor cu autorităţile membre ale Colectivului de Analiză Tehnică;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică la sediul Primăriei localităţii Cristian din data de 19.03.2018;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, în baza Hotărârii nr. 1000/2012  privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

- în baza Ordinului M.A.P.M. nr. 36/2004, pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- în baza O.M. nr. 169/02.03.2004, pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană.

Cu respectarea cerinţelor legale prevăzute de:

- Legea nr. 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător;

- STAS 12574/1987, privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- H.G. nr. 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului;

- H.G. nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate;

- Ordinul nr. 462/1993,  pentru  aprobarea  Condiţiilor tehnice  privind  protecţia  atmosferei;

- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completarile ulterioare;

- SR 10009/2017,  privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările aduse de H.G. nr. 352/2005 şi H.G. nr. 210/2007;

- Legea nr. 458/2002, privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a apelor de suprafaţă;

- Legea nr. 211/2011(r)privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- Legea  nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje;

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 5 /2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- O.M. nr. 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri;

- Ordonanţa nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală;

- Ordin nr. 344/708 / 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură;

- Hotărârea nr. 140/2008, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- H.G. nr. 176/2004, privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse amelioratori de sol şi substraturi de cultură;

- H.G. nr. 236/2007, privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1980/2000/CE din 17 iulie 2000 privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare;

- Legea nr. 360/2003(r) privind regimul substanțelor şi preparatelor chimice periculoase;

- Regulamentul CE nr. 1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice;

- Regulamentul CE nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- O.M. nr. 296/2005, privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole;

- O.M. nr. 242/2005, pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluare cu nitraţi;

- H.G. nr. 964/2000, privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;

- Ordin nr. 1182/2005, privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole;

- Ordinul nr. 942/2016 privind aprobarea Codului de bune practici în fermă;

- Ord. nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;

- H .G. nr. 878/2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul;

- Legea nr. 86/2000, pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000;

### Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei ;

- O.U.G. nr. 68/2007, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

Operatorul este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare până la expirarea valabilităţii acestuia.

Ţinând cont de recomandările documentului de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobat de Uniunea Europeană: Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003) în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

,

se emite :

AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU NR. SB 01 din 24.10. 2016

Revizuita la data de…….

pentru  S.C.  TRANSAVIA   S.A.

denumirea instalaţiei: Ferma de creştere a tineretului reproducător, exploatarea găinilor de reproducţie rase grele şi incubaţie

amplasamentul instalaţiei: Cristian, str. XIII, nr. 111, judeţul Sibiu.

Nerespectarea prevederilor autorizatiei integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale.

3.CATEGORIA DE ACTIVITATE

Prezenta autorizaţie se va aplica tuturor activităţilor desfăşurate în instalaţie sub controlul  operatorului, de la recepţia materiilor prime şi materialelor auxiliare pe amplasament până la expedierea produselor finite inclusiv managementul deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau valorificare.

Categoria de activitate conform  Anexei 1 a Legii  nr. 278/2013 privind emisiile industriale  Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste:  a) 40.000 de locuri pentru păsări de curte, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din Legea nr. 278/2013

Capacitatea instalaţiei:  Capacitatea maximă a fermei va fi de 250.750 capete păsări din care 97.550 capete tineret şi 153.200 capete găini rase grele

Capacitatea staţiei de incubaţie: 30 de milioane ouă incubate/an.

Regim de lucru: permanent  365 zile/an, 24 ore/zi.

Număr de personal pentru deservirea fermei:  50 persoane.

Anul  punerii în funcţiune a instalaţiei:  2016.

Obiectul autorizaţiei integrate de mediu îl constituie activităţile principale de creştere a păsărilor, transportul şi depozitarea materiilor prime, a materialelor auxiliare, a produselor finite.

Activităţi direct legate de fluxului tehnologic:

  - popularea fermei cu pui de o zi, achiziţionaţi de la exploataţii autorizate din Uniunea Europeană;

  - colectarea automată a ouălor – din halele de adulte – cuibare (148 buc.);

  - recepţia cantitativă şi calitativă a furajelor, materiilor prime şi materialelor necesare desfăşurării activităţii;

  - întreţinerea halelor: alimentarea cu apă, energie electrică;

  - efectuarea tratamentelor sanitar-veterinare în fermă (vaccinări, etc.);

  - spălarea şi dezinfectarea halelor  – operaţiile vidului sanitar;

  - gospodărirea deşeurilor, inclusiv dejecţii animaliere.

Activităţi conexe:

  - alimentarea cu apă  din surse proprii;

  - alimentarea cu energie electrică;

  - managementul deşeurilor;

  - gospodărirea apelor uzate (tehnologice, menajere, pluviale);

  - aprovizionarea cu materii prime şi materiale;

  - activităţi administrative.

Orice referire la amplasament va însemna zona marcată pe Planul de încadrare, aferent  documentaţiei de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu.

4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

- Formular de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu elaborat de S.C. ASROSERV S.R.L., înregistrat la A.P.M. Sibiu cu nr. 21934/28.11.2017 şi anexe  la Formularul de solicitare;

  - Raport de amplasament elaborat de S.C. ASROSERV S.R.L., înregistrat la A.P.M. Sibiu cu nr. 21934 din 28.11.2017 şi anexe la Raportul de amplasament;

  - Certificat de înregistrare  seria B nr. 1100007 eliberat de Oficiul Registrului  Comerţului  de pe lângă Tribunalul Alba;

  - Certificat constatator pentru punctul  de lucru nr. 18779 din data de  27.07.2016;

  - Autorizaţia de mediu integrată SB 01 din 24.10.2016;

  - Acord de mediu nr. SB 02 din 20.02.2017 emis A.P.M. Sibiu;

  - Decizia etapei de încadrare nr. 25 din 31.03.2017;

  - Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 93 din 23.08.2017, eliberată de Administraţia Naţională “Apele Române” Administraţia  Bazinală  de Apă Olt – Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu;

  - Autorizaţie sanitar-veterinară nr. 155 din 07.12.2015 emisă de D.S.V.S.A. Sibiu pentru    activitatea de exploataţie comercială de păsări – fermă găini de reproducţie;

  - Aviz nr. 7520/231 din 23.03.2016, emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română;

  - Organigrama unităţii;

  - Extras CF nr. 104590 şi extras CF nr. 104174;

  - Notificarea pentru certificarea conformităţii nr. 483 din 03.08.2016, emisă de Direcţia de Sănătate Publică Sibiu;

  - Aviz ANIF de specialitate nr. 37 din 27.11.2015 şi Notificarea nr. 3829 din 25.04.2016;

  - Contract de furnizare energie electrică nr. 1000376971 din 01.01.2015/EE/104;

  - Contract economic nr. 1569 din 16.09.2015, pentru colectarea deşeurilor, încheiat cu S.C. BRANTNER ENVIRONMENT S.R.L.;

  - Contract pentru incinerarea deşeurilor periculoase încheiat cu S.C. STERICYCLE ROMANIA S.R.L. şi anexa 1 parte integrantă la contract nr. 8935 din 01.03.2015;

  - Contract cadru nr. 8249 din 01.05.2008, incheiat cu S.C. MAGGOTS &BAITS S.R.L., privind colectarea deşeurilor de origine animală (cadavre de pasăre);

  - Contract de servicii de colectare, transport, procesare şi/sau eliminare finală a deşeurilor industriale nr. 1696 din 01.11.2015 şi anexele 1,2,3,4 la contract, încheiat cu S.C. JIFA S.R.L. pentru colectarea deşeurilor industriale periculoase şi nepericuloase;

  - adresa emisă I.S.U. Sibiu din 09.11.2015;

  - Fişe cu date de securitate ale substanţelor şi preparatelor chimice utilizate şi buletine  de analiză;

  - Plan de încetare temporară sau definitivă a activităţii

  - Dovada achitării taxelor şi tarifelor aferente procedurii de autorizare integrată de mediu;

  - Dovada mediatizării repetate în vederea revizuirii autorizaţiei integrate de mediu.

ANEXE

-   Plan de situaţie cu  reţele apă – canal (Planşa PS-01);

  - Plan puncte de monitorizare;

  - Plan de amplasament;

  - Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale întocmit de S.C. TASECO S.R.L ;

  - Raport de încercare nr. 2018 din 30.10.2017, amoniac (NH3), limita incintei, hala 19 şi hala 20;

  - Raport de încercare nr. 1911 din 13.10.2017, pH, reziduu filtrant şi uscat, CBO5, CCO-Cr, Azot total, fosfor total, agenţi desuprafaţă anionici (detergenţi);

  - Raport de încercare nr. 864 din 29.05.2017, amoniac (NH3), la limita incintei latura vestică şi latura nord-vest;

  - Raport încercări apă reziduală – 8069 din 08.06.2017, staţia de epurare – bazin aerare;

  - Buletin de analiză – apa subterană, foraj 3, din 18.09.2017;

  - Buletin de analiză – apă subterană, foraj FH3, din 20.03.2017;

  - Buletin de analiză – apă subterană, foraj 1,2,3 din 29.06.2017;

  - Buletin de analiză – apă subterană, foraj 1,2,3,4 din 26.06.2017;

  - Raport de încercare nr. 1327 din 18.07.2017 – probă apă de foraj (pH, CBO5, CCO-Cr, azot amoniacal, azotiţi, azotaţi), foraj nr. 1;

  - Raport de încercare nr. 1329 din 18.07.2017 – probă apă de foraj (pH, CBO5, CCO-Cr, azot amoniacal, azotiţi, azotaţi) – foraj nr. 3;

  - Raport de încercare nr. 162/27.02.2017 – apă subterană, foraj FH1;

  - Raport de încercare nr. 163/27.02.2017 – apă subterană, foraj FH2;

  - Raport de încercare nr. 164/27.02.2017 – apă subterană, foraj FH3;

  - Raport de încercare nr. 165/27.02.2017 – apă subterană, foraj FH4;

  - Raport de încercări nr. C31 din 19.09.2016 – freatic F1;

  - Raport de încercări nr. C32 din 19.09.2016 – freatic F2;

  - Raport de încercări nr. C33 din 19.09.2016 – freatic F3;

  - Raport de încercări nr. C34 din 19.09.2016 – freatic F4;

  - Raport de încercare nr. 1594 din 15.09.2016 (proba martor) – apă subterană, foraj 1;

  - Raport de încercare nr. 1595 din 15.09.2016 (proba martor) – apă subterană, foraj 4;

  - Raport de încercare nr. 1596 din 15.09.2016 (proba martor) – apă subterană, foraj 2;

  - Raport de încercare nr. 1597 din 15.09.2016 (proba martor) – apă subterană, foraj 3;

  - Raport de încercare nr. 1601192/1/11.04.2016, sol – zona forajelor de monitorizare ape subterane;

  - Raport de încercare nr. 1921/25.10.2016, aer (imisii), locul prelevării, limită incintă Vest;

  - Raport de încercare nr. 1598/12.09.2016, aer (emisii), locul prelevării coş de evacuare cazan incubaţie;

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

Societatea S.C. TRANSAVIA S.A. nu are implementat un sistem de management de mediu certificat.  Conform celor mai bune tehnici disponibile, activitatea se va desfăşura cu personal specializat atât pe linie de protecţia muncii cât şi pe linie de protecţia mediului.

Potrivit celor mai bune tehnici disponibile vor fi asigurate:

- programe de educaţie şi instruire a personalului, instruirile efectuate consemnându-se în fişele de instruire ale angajaţilor;

- cunoaşterea şi aplicarea standardelor de instruire pentru sectorul agricol (specifice activităţii de zootehnie); documente scrise privind abilităţile şi competenţele necesare  pentru posturile cheie (fişele posturilor);

- instruiri (cursuri, şedinţe operative) pentru conştientizarea personalului asupra implicaţiilor reglementării date de autorizaţia integrată de mediu pentru activitatea societăţii, a efectelor asupra mediului rezultate din funcţionarea în condiţii normale şi condiţii anormale a instalaţiilor, conştientizarea necesităţii de a raporta abaterea de la condiţiile de autorizare integrată de mediu;

- programe preventive de întreţinere pentru instalaţiile şi echipamentele relevante;

- metode de înregistrare a necesităţilor de întreţinere şi revizie;

- păstrarea înregistrărilor consumului de apă şi energie, a cantităţilor de hrană pentru animale, a deşeurilor generate;

- păstrarea înregistrărilor aplicărilor dejecţiilor pe terenurile agricole;

- planificarea activităţilor pe amplasament în mod corespunzător, precum aprovizionarea cu materii prime şi materiale auxiliare şi îndepărtarea produselor şi a deşeurilor;

- deţinerea unei proceduri de urgenţă pentru intervenţia în cazul emisiilor neplanificate şi incidentelor, plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, procedură scrisă pentru evidenţa, investigarea, comunicarea şi raportarea sesizărilor privind protecţia mediului;

- proceduri scrise pentru rezolvare, investigare, comunicare şi raportare a incidentelor de neconformare şi care includ măsuri pentru reducerea oricărui impact produs şi pentru iniţierea şi aplicarea de măsuri preventive şi corective.

### 5.1. Acţiuni de control

5.1.1.  Operatorul activităţii are obligaţia să respecte condiţiile impuse prin prezenta autorizaţie şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia.

5.1.2. Operatorul activităţii va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare semnificativă nu va fi cauzată.

5.1.3. Operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.

5.1.4. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.5. Operatorul  trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, producţiei mai curate, evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri şi utilizării eficiente a energiei.

5.1.6. Sistemul de management de mediu va include:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise în mod regulat şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, producerea de deşeuri;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.7. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele auditurilor;

- rezultatele analizelor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

### 5.2.  Conştientizare şi instruire

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate, pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, utilizându-se cele mai bune tehnici de instruire.

Aceste proceduri vor impune:

- conştientizarea implicaţiilor reglementării date de autorizaţie, pentru activitatea societăţii şi pentru sarcinile de lucru;

- conştientizarea efectelor potenţiale asupra mediului, rezultate din funcţionarea în condiţii normale şi excepţionale;

- conştientizarea necesităţii de a raporta abaterea de la condiţiile de autorizare;

- conştientizarea prevenirii emisiilor accidentale şi luarea de măsuri atunci când apar emisii accidentale.

Operatorul asigură păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5.2.2. Activitatea autorizată trebuie supravegheată de un personal care are sarcini clar desemnate, cu calificarea corespunzătoare (studii de specialitate, instruiri şi/sau experienţa necesară) şi care va cunoaşte cerinţele prezentei autorizaţii.

Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.2.3. Personalul trebuie să cunoască şi să respecte normele P.S.I. şi de protecţia muncii în vigoare.

5.2.4. Persoanele care desfăşoară o activitate într-o instalaţie trebuie să fie instruite corespunzător, instruirea bazându-se pe următoarele aspecte:

- drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului pentru fiecare loc de muncă;

- cerinţele de securitate şi sănătate în muncă şi prevenirea incendiilor;

- echipamentul de protecţie necesar;

- amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor;

- măsurile de prim – ajutor;

- alte cerinţe specifice fiecărui loc de muncă (instalaţii, utilaje).

5.3. Responsabilităţi

5.3.1.  Operatorul trebuie să se asigure că o persoană cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului va fi în orice moment disponibilă pe amplasament.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale S.C. TRANSAVIA S.A. prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele  aferente acestora.  Operatorul are obligaţia de a realiza în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control.

5.3.2. În cazul producerii unui prejudiciu, operatorul suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plăteşte”.

Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 68/2007, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată de Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

5.3.3.  Operatorul   va lua măsuri de prevenire a poluării accidentale şi de limitare a consecinţelor acestora, prin aplicarea celor  mai bune tehnici disponibile.

5.3.4. Operatorul trebuie să înregistreze şi să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi toate cerinţele înscrise în prezenta autorizaţie. Registrele vor fi puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control pentru verificări.

### 5.4.  Raportări

5.4.1. Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite Agenţiei   pentru Protecţia Mediului Sibiu, Garda Naţională de Mediu – Comisariatului  Judeţean Sibiu, raportările solicitate în autorizaţie, prevăzute în Cap.14 - Raportări către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, de asemenea, va răspunde în scris solicitărilor publicului privind activitatea desfăşurată.

5.4.2. Frecvenţa şi scopul raportărilor prevăzute în autorizaţie pot fi modificate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va urmări şi centraliza datele transmise.

5.4.3. Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (P.R.T.R.) va fi depusă la termenul stabilit în cap.14 al prezentei autorizaţii, precum şi ca parte a RAM, conform art. 3, alin. 2 din H.G. nr. 140/2008. Poluanţii care trebuie incluşi în raportul către autoritatea competentă pentru protecţia mediului vor fi cei menţionaţi în Regulamentul nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006, Anexa II.

5.5. Notificarea autorităţilor

5.5.1. În cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fară a aduce atingere prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, operatorul are urmatoarele obligații:

a) să informeze imediat Agenţia pentru Protecţia Mediului şi Garda Naţională de Mediu -Comisariatul Judeţean Sibiu;

b) să ia imediat măsurile pentru limitarea consecințelor asupra mediului și prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

c) să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate și impuse de autoritățile competente prevăzute la lit. a), pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecințelor asupra mediului și a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

5.5.2. În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

5.5.3. În cazul oricărei situaţii de mai jos, operatorul va trimite o notificare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, Garda Naţională de Mediu - Comisariatului Judeţean Sibiu în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea  permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate

- încetarea activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire

- schimbarea  operatorului instalaţiei

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al  operatorului sau documente legate de privatizarea societăţii

- revizuirea autorizaţiei de gospodărire a apelor.

5.5.4.  Prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

În cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, operatorul suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile iniţiale producerii prejudiciului, conform principiului „poluatorul plăteşte”.

Se vor efectua notificările ce se impun conform art. 10 şi art. 13 din O.U.G. nr. 68/2007, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului:

(1) În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare şi în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, să informeze Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu şi Garda Naţională de Mediu - Comisariatului Judeţean Sibiu.

(2) Informaţiile pe care operatorul este obligat să le aducă la cunoştinţa autorităţilor, conform prevederilor alin.(1) se referă la: datele de identificare ale operatorului, momentul şi locul apariţiei ameninţării iminente, elementele de mediu posibil a fi afectate, măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului, alte informaţii considerate relevante de operator.

(3) Măsurile preventive prevăzute la alin. (1),  trebuie să fie proporţionale cu ameninţarea iminentă şi să conducă la evitarea producerii prejudiciului, luând în considerare principiul precauţiei în luarea deciziilor.

(4) În termen de o oră de la finalizarea măsurilor preventive operatorul informează autorităţile prevăzute la alin (1) despre măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului şi eficienţa acestora.

(5) În cazul în care ameninţarea iminentă persistă în ciuda măsurilor preventive adoptate,  operatorul informează în termen de 6 ore de la momentul la care a constatat ineficienţa măsurilor luate, Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu şi Garda Naţională de Mediu - Comisariatului Judeţean Sibiu despre: măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului, evoluţia situaţiei în urma aplicării măsurilor preventive, alte măsuri suplimentare, după caz, care se iau pentru prevenirea înrăutăţirii situaţiei.

În cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului:

În cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului operatorul informează în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu şi Garda Naţională de Mediu - Comisariatului Judeţean Sibiu despre: datele de identificare ale operatorului, momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului, caracteristicile prejudiciului adus mediului, cauzele care au generat prejudiciul, elementele de mediu afectate, măsurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravării prejudiciului adus mediului, alte informaţii considerate relevante de  operator.

6. Materii prime şi auxiliare

6.1. Operatorul, în condiţiile prezentei autorizaţii, va utiliza materiile prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare.

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea   materiilor prime şi a materialelor auxiliare pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime şi materialelor auxiliare utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Materiile prime şi materialele auxiliare utilizate în instalaţie sunt cele precizate în tabelul următor:

| DENUMIREA MATERIEI PRIME, A SUBSTANŢEI SAU PREPARATULUI CHIMIC/ COMPOZIȚIE | CANTITATE ANUALĂ / EXISTENTĂ ÎN STOC(t) | CLASIFICAREA ŞI ETICHETAREA SUBSTANŢELOR SAU PREPARATELOR CHIMICE | MOD DE AMBALARE/ STOCARE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Categorie: Periculoase/ Nepericuloase | Fraze de pericol/ Fraze de risc |  |
| Materii prime utilizate în activitatea fermei |
| Păsări (material biologic) | 97.550 capete/serie (2 serii/an) tineret 153.200 capete /serie (1 serie/an) adulte | N | - | Puii pentru halele de tineret se aduc în cutii de carton, import exploataţii autorizate din UE. Sunt transferaţi în halele de tineret, unde rămân până la vârsta de 140 zile, după care sunt transferaţi în halele de adulte, unde rămân până la 420-440 zile. După terminarea ciclului de producţie se încarcă în containere de plastic aerisite şi sunt transportate către abatorul de păsări propriu, de la Oiejdea, jud. Alba. |
| Furaje/ hrana pentru păsări (porumb, şrot de soia, concentrat proteino-vitamino-mineral), carbonat de calciu | 9.844 t | N | - | Furajele se aduc cu mijloace de transport închise şi se descarcă în buncăre închise, cu capacitatea de 6,5 t , respectiv 10 t şi 4 t (pentru cocoşi) aferente celor 4 hale nou construite, amplasate pe platforma betonată din vecinătatea fiecărei hale/bloc de creştere. |
| VerSal liquid/ conservant furaje Acid formic > 50 - < 70 % Acid lactic > 10 - < 30 % Acid propionic > 5 - < 10 % Acid citric monohidrat > 1 - < 5 % Acid acetic > 1- < 5 % | 1500 l anual/ 1000 l stoc | P | H314 H314 H315 | Stocat în ecobulk de plastic de 1000 l în magazie special amenajată |
| Rumeguş/ aşternut | 1000 t | N | - | Magazia de rumeguș, închisă, cu pardoseală betonată. Transportul rumegușului la hale se realizează cu mijloace de transport prevăzute cu prelată, iar descărcarea rumegușului se realizează la capătul interior al halelor, măsuri care au scopul reducerii la maxim a dispersiei accidentale de rumeguș în timpul transportului și manipulării. |
| Medicamente pentru uz veterinar, substanţe pentru dezinfecţie în fermă |
| Vaccinuri | 7.000 MD anual/ stoc variabil | P | Periculozitate specifică | Flacoane – ambalajul original al furnizorului, stocate temporar în farmacia veterinară aferentă fiecărui sector din cadrul fermei. Stocul poate varia de la o achiziţie la alta în funcţie de numărul de pasări, de vârsta lor si de tipul de vaccin care trebuie administrat |
| Antibiotice | 130 l/ 50 kg stoc variabil | P N | Periculozitate acumulare | Flacoane – ambalajul original al furnizorului, stocate temporar în farmacia veterinară aferentă fiecărui sector din cadrul fermei. Cantităţile sunt calculate şi administrate pe kg corp sau în funcţie de consumul de apă. |
| Sodă caustică hidroxid de sodiu fulgi/ igienizare adăposturi | 1.400 kg/ 1000 kg stoc | P | H 314: H 290: | Saci din material plastic de 25 kg, stocați temporar pe paleți în magazie închisă |
| Var pulbere (oxid de calciu)/ igienizare adăposturi | 2 t/ an 1000 kg stoc | P var calcic hidratat | H 315; H 318; | Saci din hartie de 20 kg, stocați temporar pe paleti,în magazie închisă. |
| Virocid/ dezinfecţie adăposturi, aşternut Clorură de alchildimetilbenzil-amoniu 170,60 g/l Clorură de didecildimetil-amoniu 78,00g/l Glutaraldehidă 107,25 g/l | 2000 litri/ an max. 500 l stoc | P | H 226; H 332; H 312; H 302; H 317; H 400 | In bidoane plastic de 10 l, stocat în magazie închisă, securizată |
| DM CID-S/ dezinfecţie adăposturi Hipoclorit de sodiu 1-5% Hidroxid de sodiu 5-15% | 880 litri/ 400 l stoc | P | H 314 H 400 | În bidoane de material plastic de 20 l, stocate temporar într-o magazie închisă |
| Formol/ dezinfectant adăposturi şi aşternut Formaldehidă 37% | 1300 litri/ 300 l stoc | P | H 301 H 311 H 331 H 341 H 314 H 317 H 335 | În bidoane de material plastic de 60 l, stocate temporar într-o magazie închisă |
| Ecocid Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis (sulphate) 50% Sodium dodecylbenzene Sulphonate <15% 2Hydroxybutanedioic acid 9% Sulphamic acid <5% | 250 kg/ 100 kg în stoc | P | H315 H319 H412 | Pungi de 2.5 kg, în magazie închisă |
| Phocid Phosphoric acid >30% Sulfuric acid <5% | 500 kg/ 300kg în stoc | P | H314 | Bidoane de plastic de 30 kg, în spaţiu amenajat |
| Anti Germ Foam Hidroxid de sodiu- 10- ˂25% etilendiaminotetraacetat de tetrasodiu- 5-<10% dodecyldimethylamine oxide- 1-<2,5% Alkylpolyglucoside C8-10- 1-<2,5% Alkylpolyglucosid- 1-<2,5% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine- 1-<2,5% Decyldimethylaminoxid- 1-<2,5% Alkylpolyglycoside C10-16- 1-<2,5% | 1,5 t/an 1t în stoc | P | H290 H314 H412. | În bidoane de material plastic de 60 l, stocate temporar într-o magazie închisă |
| Lerasept Glioxal-2,5-10% clorură de didecilmetilamoniu-2,5-10% Glutaral-2,5-10% Formaldehidă- 2,5-10% Alchil polietilen glicol eter- 2,5-10% Propan-2-ol- 2,2-10% | 500 litri/ an, 200 l în stoc | P | H314 H400 H412 H334 H341- H351- H302 H317 H325 | În bidoane de material plastic de 20 l, stocate temporar într-o magazie închisă |
| Zix Virox Peroxid de hidrohen- 50% Acid peracetic- 5% | 200 l/an- 200 l în stoc | P | H302 H332 H 412 H242 H314 H335 | În bidoane de material plastic de 20 l, stocate temporar într-o magazie închisă |
| Fink Virosept Clorură de alchildimetilbenzilamoniu-10-25% Glutarol-10-25% Clorură de didecildimetilamoniu-5-10% Propan-2-ol- 5-10% Trietilenglicol- 2,5-5% Alcoolgrasetoxilat- 2,5-5% | 500 litri/an, 200 l în stoc | P | H314 H400 H334 H302 H317 | În bidoane de material plastic de 20 l, stocate temporar într-o magazie închisă |
| Cargo 3000 2- (2-butoxietoxi) etanol 1-5% Sodiu Metasilicat pentahidrat 1-5% Hidroxid de sodiu 1-5% 1-Propanaminium, 3-amino-N- (carboximetil) -N, N-dimetil, derivați de N-coco acil, hidroxizi, săruri interne -1-5% Trisodiu 2- [bis (carboximetil) amino] propanoat -1-5% | 2000 litri/an, 600 l în stoc | P | H314 | În bidoane de material plastic de 60 l, stocate temporar într-o magazie închisă |
| Arpon G Solventnaphtha(petroleum),lightarom.<0.1%EC200-753-7- 75 - <100 % cypermethrincis/trans+/-40/60- 10 - <25 % Calcium Dodecylbenzenesulphonate- 1 - <2,5 % 9-Octadecen-1-ol ethoxylated- 1 - <2,5 % | 50 l/an, 50 l în stoc | P | H410 H304 H226 H315 H 336. | În bidoane de material plastic de 10 l, stocate temporar într-o magazie închisă |
| Aquazix Plus Peroxid de hidrogen 50% Clorură de argint - 0,0033% | 2000 litri/an, 1000 l în stoc | P | H400 H410 H272 H314 H335. | În bidoane de material plastic de 20 l, stocate temporar într-o magazie închisă |
| Sulfat de cupru pentahidrat-100% | 0,2 t/an, 50 kg în stoc | P | H 302: H 319: H 315: H 410: | În sac de plastic de 1 kg, 25 kg. Stocare în magazie închisă |
| Benzină | 600 litri/ an , 50 l stoc | P | H224 H315 H340 H350 H361 H304 H411 H336 | În bidoane de plastic de 10, 20 L, în magazie închisă |
| Propan butelii | 60 buc/ 25 buc în stoc | P | H220 |  |
| Motorina | 11.400 l/an 1000 l stoc | P | H 351 H 304 H 411. | in ecobulk de 1000 L in magazie special amenajata |

Notă:

Se utilizează doar materii prime şi materiale achiziţionate de la furnizori autorizaţi, însoţite, după caz, de declaraţii de conformitate, certificate sanitar veterinare, fişe de securitate.

Substanţele sunt utilizate conform instrucţiunilor tehnice specifice şi numai în concentraţiile recomandate.

În privința materiilor prime, a substanțelor dezinfectante sau a vaccinurilor și tratamentelor la păsări, se achiziționează și se depozitează doar cantitatea strict necesară deșfășurării activității în cadrul fermei avicole, pe durata ciclului de creștere al păsărilor sau a vidului sanitar.

6.5.  Minimizarea pierderilor de materii prime se va realiza printr-o dozare riguroasă a cantităţilor de furaje distribuite şi utilizarea de echipamente moderne de distribuţie

6.6. Operatorul va urmări în permanenţă aplicarea tehnicilor nutriţionale în conformitate cu   cele mai bune tehnici disponibile (secţiunea 5.3.1. din BREF I.L.F.), respectiv măsurile preventive pentru reducerea cantităţii de nutrienţi excretaţi de animale. Se vor avea în vedere:

- îmbunătăţirea caracteristicilor hranei prin aplicarea de nivele joase de proteine şi fosfor, utilizarea de enzime, aplicarea raţională de substanţe pentru producerea creşterii, utilizarea sporită a materiilor prime bine digerabile;

- formularea reţetelor de hrană echilibrată cu o rată de conversie optimă bazată pentru fosfor şi aminoacizi digerabili;

- hrănirea în faze.

6.7. Orice modificare privind materiile prime şi materialele folosite va fi notificată în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.8. Substanţele chimice se vor păstra în ambalaje corespunzătoare, etichetate, în locuri special amenajate

6.9. Utilizarea materiilor prime şi a materialelor va urmări respectarea practicilor BAT în domeniu:

- prepararea furajelor cu respectarea tehnicilor de nutriţie, care ţin seama de vârsta păsărilor şi de necesitatea asigurării unui conţinut scăzut de azot şi fosfor în dejecţii;

- hrănirea păsărilor se face astfel încât să se asigure o eficienţă maximă de transformare furaj/greutate, şi funcţie de vârsta şi cerinţele păsărilor:

Nivelurile indicatoare de proteină brută în hrana pentru păsări considerate BAT:

| Specia | Fazele | Conţinutul brut de proteine (% în hrană) conform BAT | Observaţii | Conţinutul brut de proteine (% în hrană) în fermă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tineret | Puişori (starter) | 20 - 22 | Cu furnizarea adecvată, echilibrată şi optimă de amino acid | 19,12 % |
|  | De îngrăşat (grower) | 19 - 21 |  | 15,52 % |
| Adulte | 18 - 40 saptamani | 15,5 – 16,5 |  | 15,71 % |
|  | 40 - saptamani | 14,5 – 15,5 |  | 15,29 % |

Nivelul total indicator de fosfor în hrana pentru păsări considerat BAT:

| Specia | Fazele | Conţinutul total de fosfor (% în hrană) conform BAT | Observaţii | Conţinutul total de fosfor (% în hrană) în fermă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tineret | Puişori (starter) | 0,65 – 0,75 | Cu fosfor adecvat digestibil utilizand fosfati si/sau fitase anorganice foarte digerabile pentru hranire | 0,74 % |
|  | De îngrăşat (grower) | 0,60 – 0,70 |  | 0,68 % |
| Adulte | 18 - 40 săptămânii | 0,45 – 0,55 |  | 0,61 % |
|  | 40 - saptamani | 0,41 – 0,51 |  | 0,56 % |

  - evidenţa lunară a consumurilor specifice de materii prime şi materiale auxiliare;

  - analiza periodică a consumurilor realizate în vederea stabilirii eficienţei acestora;

  - aplicarea unui management nutriţional preventiv, ca măsură de reducere a poluării solului;

  - studierea permanentă a progreselor în domeniul creşterii păsărilor şi aplicarea lor pe baza analizei cost-beneficiu, în scopul folosirii materiilor prime cu impact redus asupra mediului;

  - realizarea controlului calităţii materiilor prime pe baza unor proceduri, care să prevadă modul de acţiune în caz de neconformitate, astfel ca impactul asupra mediului să fie minim sau nul.

7.RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ ŞI GAZE NATURALE

  - Apa

Prevederile prezentului  capitol   sunt conforme  Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. SB 93 din 23.08.2017, valabilă până în 07.07.2026, eliberată de Administraţia Naţională “Apele Române” Administraţia  Bazinală  de Apă Olt – Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu.

7.1.1 Alimentarea cu apă pentru consum menajer, adăpatul găinilor şi spălarea halei

Sursa: - subteran.

Volume şi debite de apă autorizate în scop igenico -sanitar:

|  | NECESARUL DE APĂ | CERINŢA DE APĂ |
| --- | --- | --- |
| Debite caracteristice | mc | l/s | anual mc | mc | l/s | anual mc |
| Q zilnic maxim | 5,175 | 0,060 | 1889 | 5,175 | 0,060 | 1889 |
| Q zilnic mediu | 4,500 | 0,052 | 1643 | 4,500 | 0,052 | 1643 |
| Q zilnic minim | 3,600 | 0,042 | 1314 | 3,600 | 0,042 | 1314 |

Volume şi debite de apă autorizate în scop tehnologic:

|  | NECESARUL DE APĂ | CERINŢA DE APĂ |
| --- | --- | --- |
| Debite caracteristice | mc | l/s | anual mc | mc | l/s | anual mc |
| Q zilnic maxim | 99,132 | 1,147 | 36183 | 99,132 | 1,147 | 36183 |
| Q zilnic mediu | 86,202 | 0,998 | 31464 | 86,202 | 0,998 | 31464 |
| Q zilnic minim | 68,962 | 0,798 | 25171 | 68,962 | 0,798 | 25171 |

Instalaţii de captare:

- un foraj executat  în incinta unităţii, cu următoarele caracteristici: H = 9 m, Ø=250 cm, nivel hidrostatic = 6 m, echipat cu o pompă tip Lowara 16 GS 55 T cu caracteristicile Qmax=22 mc/h, Hmax=118 m, P=5,5 kW, n=2850 rotaţii/min.

Instalaţii de tratare: apa prelevată  este dezinfectată printr-o instalaţie tip Aquazic care acţionează prin intermediul argintului coloidal şi al peroxidului de hidrogen, sistem eficient în tratarea apei contaminate cu E.Coli, Salmonella spp, Clostrdium perfringens. Dozajul este asigurat prin intermediul unei pompe dozatoare.

Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare a apei:  din fântână, apa este pompată într-un bazin din beton, suprateran (V=141 mc); aducţiunea de la fântână este realizată printr-o conductă PEHD Ø 90, L= 70m.

Reţeaua de distribuţie: apa este distribuită prin intermediul unei reţele, astfel:

- PEHD Ø 63 – L= 464 m;

- PEHD Ø 110– L= 1192 m;

- PEHD Ø 160 – L= 69 m;

Instalaţiile interioare sunt montate aparent sau îngropate în funcţie de material utilizat.

7.1.2. Apa pentru stingerea incendiilor:  este asigurată din sursa subterană de alimentare cu apă, respectiv din rezervorul de acumulare cu capacitatea de 141 mc; şase hidranţi exteriori vor fi alimentaţi din rezervorul de înmagazinare, prin intermediul unei reţele din tubulatură PEHD 90 mm.

7.1.3. Volume de apă asigurate în surse: alimentarea cu apă a folosinţei se face în regim nominal

7.1.4. Modul de folosire al apei

Volumul de apă asigurat: apă igienico-menajeră şi apă tehnologică:

| Necesarul de apă | Maxim 104,307 mc/zi |
| --- | --- |
|  | Mediu 90,702 mc/zi |
|  | Minim 72,562 mc/zi |
| Cerinţa de apă | Maxim 104,307 mc/zi |
|  | Mediu 90,702 mc/zi |
|  | Minim 72,562 mc/zi |

Gradul de recirculare internă a apei: 0%- apa nu se recirculă.

Norme de consum apă:

| Personal angajat | 60 | 75 l/om/zi |
| --- | --- | --- |
| Găini | 153.000 | 72,5 l/cap animal/ciclu |
| Pui | 192.000 | 15,63 l/cap animal/ciclu |
| Incubaţie | - | 6000 mc/an |
| Igenizare hale | 75.360 mp 46.800 mp | Găini – 0,025 mc/mp Pui – 0,020 mc/mp |
| Umidificare | - | 7601 mc/an |
| Igenizare platforme/alei de acces | 15.947 mp | 4 l/mp/5 luni (mai-septembrie), 1/săptămână |

Instalaţii de măsurare a debitelor si volumelor de apă - pentru măsurarea debitelor de apă prelevate este montat un debitmetru.

7.1.5. Cerinţe BAT pentru utilizarea eficientă a apei:

- reducerea pierderilor de apă prin neetanşeităţile sistemului, respectiv detectarea şi remedierea scurgerilor

- reducerea tuturor celorlalte folosinţe care nu sunt legate direct de nevoile de hrană

- folosirea sistemelor de adăpare cu pierderi cât mai reduse

- calibrarea periodică a instalaţiei de băut pentru a evita pierderile

- folosirea instalaţiilor cu apă sub presiune, pentru curăţirea halelor

Operatorul  are obligaţia realizării unui studiu privind utilizarea apei şi eficientizarea consumului de apă la fiecare 3 ani.  Prima raportare in RAM aferent anului 2019. Studiul va identifica toate oportunitatile pentru cresterea eficientei utilizarii apei pe amplasament, iar recomandarile acestuia vor face obiectul unui plan de modernizare, dupa caz.

  - Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor

7.2.1 Utilizarea energiei si resurselor

| Denumirea | Cantitatea anuală estimată | Proces tehnologic / activitatea în care se utilizează | Furnizor |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaze naturale | 950.000 Nmc/an | - în hale tineret, adulte, cocoşi: climatizare - în staţia de incubaţie şi spaţiile administrative: încălzire spaţii - Instalație distructor/ neutralizator | SC E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA - Contract nr. 1000376971/11.2014 - act adiţional nr. 6/26.11.2015 |
| Energie electrică | 2.150 MWh/an | În fermă: Furajare Adăpare Climatizare Igienizare Activitatea administrativă | SC E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA - Contract nr. 1000376971/01.2015 - act adițional nr. 4/01.10.2015 |
|  |  | În staţia de incubaţie: - Funcţionare echipamente şi utilaje, climatizare - Instalație distructor/ neutralizator - Activitatea administrativă |  |
| Apă | 35.672 mc/an | În fermă Nevoi fiziologice pui Apă igienizare hale pasări şi platforme Apă pentru consumul menajer al personalului | Captare din forajul propriu şi stocare într-un bazin de înmagazinare de 141 mc. |
|  |  | Staţie incubaţie Apă pentru consumul menajer al personalului Apă igienizare spaţii şi echipamente Instalație distructor/ neutralizator |  |

7.2.2. Cerinţe BAT pentru utilizarea eficientă a energiei:

- aplicarea unei ventilaţii naturale unde este posibil;

- funcţionarea optimă a ventilaţiei mecanice pentru a obţine un control bun al temperaturii şi pentru a atinge rate minime de ventilare în timpul iernii;

- funcţionarea şi întreţinerea eficientă a sistemului de ventilaţie a halelor (curăţarea tubulaturii şi ventilatoarelor);

- verificarea funcţionării motoarelor şi a sistemelor de antrenare;

- utilizarea optimă a capacităţii de adăpostire disponibilă;

- scăderea temperaturii la limita permisă pentru asigurarea confortului pasarilor;

- pentru controlul microclimatului (reglarea temperaturii şi a umidităţii din hale);

- izolarea clădirilor, în mod particular izolarea ţevilor de încălzire;

- utilizarea aerotermelor de mare eficienţă cu consum redus de gaz metan;

- iluminarea spaţiilor cu sisteme care asigură un consum redus de energie;

- efectuarea verificării periodice a echipamentelor de producere a energiei termice.

7.2.3. Obligaţii ale operatorului pentru utilizarea eficientă a resurselor energetice:

- Operatorul trebuie să ia măsuri pentru minimizarea consumului de energie de orice tip.

- Operatorul va implementa şi utiliza cele mai bune tehnici disponibile pentru eficientizarea energetică.

- Operatorul va înregistra consumul total pentru combustibilii utilizaţi pe amplasament pentru ferma de păsări  şi apele utilizate pe amplasament (consumuri de apă în producţie şi pentru activităţi igienico-sanitare).

- Remedierea oricăror defecţiuni, precum şi verificarea periodică a instalaţiilor electrice se vor  asigura pe bază de contract cu o societate de specialitate.

- Operatorul are obligaţia să realizeze la fiecare 4 ani un audit privind eficienţa energetică a amplasamentului. Un rezumat al concluziilor auditului se va ataşa Raportului Anual de Mediu. O copie a auditului trebuie sa fie disponibilă pe amplasament, pentru controlul conformării de către împuterniciţi ai autorităţilor cu atribuţii de verificare şi control. Acesta trebuie să identifice toate oportunităţile pentru reducerea energiei folosite şi creşterea eficienţei energetice, iar recomandările vor face obiectul unui plan de modernizare. Primul audit va fi prezentat în Raportul Anual de Mediu pentru anul 2020.

8. Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

8.1. Descrierea amplasamentului

Ferma este amplasată la ieșirea din comuna Cristian spre municipiul Sibiu. Accesul se realizează pe un drum lateral, din drumul european E81.

Vecinătăţi :

- Nord –  S.C. Lupp S.R.L. (producție prefabricate din beton), teren agricol și drum de acces spre fermă;

- Sud   –  drum de exploatare;

- Est  –  teren agricol;

- Vest  –  teren agricol;

Localitățile din vecinătate sunt:

- N - satul Rusciori (comuna Șura Mică)- 3,5 km

- E, NE - municipiul Sibiu (zona rezidențială) - 3,86 km

- S - comuna Poplaca- 6,05 km

- V - comuna Cristian (zona rezidențială)-0,71 km

- NV- comuna Cristian (zona rezidențială)- 0,54 km

În imediata vecinătate a amplasamentului se mai află următoarele repere importante:

- E - Aeroportul Internațional Sibiu- situat la distanță de 3,10 km (clădirea aeroprotului) și 0,94 km (extremitatea vestică a pistei)

- NE- Depozitul ecologic de deșeuri- 2,42 km

- E- Zona Industrială Sibiu Vest -  2,16 km

- N - Drumul European E81- 0,35 km

- S- râul Cibin- 0,81 km

Bilanţ teritorial:

CF 104590 = 151959 mp; CF 104174 = 2448 mp.

Extrasul CF nr. 104590/ 03.12.2015 a rezultat din unificarea elementelor de identificare: CF 100377, 100947, 101313, 103520, 103865, 103866, 103867, 103868, 103870, 103871, 103872, 103873, 103874, 103875, 103876, 103877.

STOTAL= 154.407 mp mp din care:

Suprafaţa amplasamentului: 151.959 mp din care:

- suprafaţa construită =  42.188 mp

- căi de comunicatie, reţele =  3.609 mp

- suprafaţă zonă verde =  90.188 mp

- drumuri, platforme betonate = 15.974 mp

Grad de ocupare teren =   40,64 %, iar restul de  59,35  % reprezintă suprafaţă de teren liberă.

Deasemenea SC Transavia SA deţine şi o suprafaţă de teren arabil de 2.448 mp în afara amplasamentului, pe care este poziţionată reţeaua de canalizare cu evacuare în canalul administrat de ANIF din zonă.

| Denumirea construcţiei | Caracteristici constructive | Suprafaţa construită (mp) |
| --- | --- | --- |
| Hale tineret- 12 buc. | Construcţii din beton şi cărămidă | 15.600 |
| Hale adulte- 16 buc. | Construcţii din beton şi cărămidă Cele 4 hale nou construite - fundaţie din beton, grinzi metalice, închideri din panouri termoizolante din tablă | 25.120 |
| Buncăre depozitare furaj- 33 buc | Construcţie metalică |  |
| Filtru sanitar sector tineret | Construcţie din beton şi cărămidă | 340 |
| Filtru sanitar sector adulte | Construcţie din beton şi cărămidă | 398 |
| Hala cocoşi | Construcţie din beton şi cărămidă | 284 |
| Depozit de rumeguş | Structură metalică cu fundaţie din beton | 732 |
| Staţie de incubaţie | Construcţie din beton şi cărămidă | 2.619 |
| Magazie de depozitare pentru substanţe şi preparate chimice utilizate pentru dezinfecţie, deşeuri periculoase şi nepericuloase, materiale şi piese de schimb, medicamente, care include atelier mecanic şi cameră de necropsii | Fundaţie din beton, grinzi metalice, închideri din panouri termoizolante din tablă | 260 |
| Clădire în care este amplasată instalaţia distructor/ neutralizator pentru cojile de ouă | Fundaţie din beton, grinzi metalice, închideri din panouri termoizolante din tablă | 260 |
| Punct de transformare energie electrică | Construcţie din beton şi cărămidă | 266 |
| Bazin înmagazinare apă tehnologică suprateran V=141 mc | Construcţie din beton |  |
| Bazine stocare ape uzate fecaloid- menajere- 3 buc. V total=27 mc | Construcţie din beton | 9 |
| Staţie de epurare ape uzate tehnologice | Construcţie din beton | 350 |

Coordonate amplasament:

Coordonate geografice:  Longitudine: 24°02'47"E, Latitudine : 45° 47'05"N

Coordonate stereo 70:    X(E) = 426000,97    Y(N) = 476576,69

Poziţionarea în raport cu  ariile naturale protejate : amplasamentul fermei faţă de poziţionarea fermei în raport cu siturile Natura 2000:

- 6,38 km Sud  față de ROSCI0093 Insulele stepice Șura Mică- Slimnic (Insula stepică din zona localității Șura Mică)

- 15,95 km Sud- Est față de ROSCI0304 Hârtibaciu de sud- vest

- 12,5 km  Sud- Est față de ROSCI0132 Oltul mijlociu- Cibin- Hârtibaciu.

8.2. Descrierea proceselor şi fluxurilor tehnologice

| Numele procesului | Descriere | Capacitate maxima |
| --- | --- | --- |
| instalatia IPPC |
| Popularea halelor | Halele de tineret sunt populate cu pui de o zi, din rasa Ross, provenţi de la exploataţii autorizate din Uniunea Europeană. Transportul acestora la fermă se realizează cu autospeciale izoterme. Puii de o zi reproducători populaţi vor fi supusi unui program sanitar veterinar de prevenire a aparitiei bolilor infecţioase. Densitatea la populare este de 6 pui/m2 (capacitate 97.550 păsări/ serie, cu 2 serii/ an, în 12 hale cu suprafaţa de 1.300 mp/hală); respectă prevederile Directivei 2007/43/CE din 28 iunie 2007. Creşterea se face diferenţiat pe sexe în hale separate. Capacitatea halei pentru cocoşi este de 1.550 capete. Sistemul de creştere este la sol, pe aşternut format din rumeguş. Ciclul de creştere durează de la 1 zi la 18-20 săptămâni (140 zile), cu 21 zile de vid sanitar. Halele de găini adulte (16 hale, din care 12 hale cu suprafaţa de 1.300 mp/hală şi 4 hale cu suprafaţa de 2.380 mp. hală) sunt populate cu păsările aduse din halele de tineret. Suprafaţa asigurată este de 0,16 mp/cap. Sistemul de creştere este la sol, pe aşternut format din rumeguş. După trecerea celor 18 – 20 săptămâni are loc transferul efectivelor din halele de tineret către sectorul de producţie; puicuţele intră în producţie la vârsta de 23 – 25 săptămâni de viaţă şi perioada de exploatare durează până la 60 – 64 săptămâni (200- 220 zile), cu 21 zile de vid sanitar. | 250.750 capete păsări din care 97.550 capete tineret (2 serii/an) în 12 hale + 1 hală cocoşi şi 153.200 capete găini rase grele (o serie/an) în 16 hale. |
| Hranirea | Cele 12 hale de tineret şi 12 din halele pentru păsări adulte sunt prevăzute cu câte un buncăr exterior zincat cu capacitatea de 6,5 tone (10 mc), iar cele 4 hale nou construite pentru adulte sunt prevăzute cu câte un buncăr de 10 tone (15,4 mc) pentru găini şi câte un buncăr de 4 tone (6,3 mc) pentru cocoşi, poziţionate pe platforma din beton care comunică cu calea de acces auto din incintă, prevăzute cu racord pentru montarea circuitului de furajare cu transportor cu şnec, scara de acces cu coş de protecţie, sistem de încărcare pneumatică a furajelor din autobenă. Nutreţurile combinate provin de la Fabrica de Nutreţuri Combinate aparţinând SC Transavia SA. Operaţiile de transport a furajelor (inclusiv cea de descărcare din autobene în buncărele de stocare) se realizează prin conducte închise care nu permit pierderi de furaj. Principalele componente ale furajelor sunt: porumbul, şrotul de soia, grăsimea, făina proteică, premix mineralo-vitaminic. Cantitatea de hrană administrată păsărilor, precum şi ponderea diferitelor componente în furajul administrat păsărilor sunt corelate cu vârsta acestora. Halele pentru tineret şi cele 12 hale autorizate pentru găini adulte sunt prevăzute cu câte 3 linii de furajare dotate cu jgheaburi de furajare cu lanţ, iar cele 4 hale nou construite sunt prevăzute cu câte 6 linii de furajare pentru găini şi 4 linii de furajare cu troncoane pentru cocoşi, suspendate, prevăzute cu transportor melcat care preia furajele direct din buncărul de depozitare, instalaţie de dozare a furajelor şi cu sistem de control/automatizare a liniilor de hrănire a păsărilor. Hala pentru cocoşi este prevăzută cu o linie de furajare cu troncoane. | - 3 linii de furajare/hală - cele 12 hale de tineret - 3 linii de furajare/hală- 12 hale de găini adulte - 6 linii de furajare/hală pentru găini şi 4 linii de furajare/hală pentru cocoşi- cele 4 hale nou construite de găini adulte - 1 linie furajare hala cocoşi |
| Adăparea | Halele pentru tineret sunt prevăzute cu câte 3 linii de adăpare, cu picurători suspendate din inox, dotate cu cupiţe recuperatoare (1008 picurători/hală, capacitate: 80 – 90 ml/min). La fiecare hală există un regulator de presiune, filtru decantor, medicator pentru administrarea medicamentelor, contoare electrice cu alarmă pentru măsurarea consumului de apă. - Cele 12 hale existente autorizate pentru găini adulte sunt prevăzute cu câte 2 linii de adăpare cu picurători suspendate din inox, dotate cu cupiţe recuperatoare (726 picurători/hală, capacitate: 100 ml/min), iar cele 4 hale nou construite pentru găini adulte sunt prevăzute cu câte 4 linii de adăpare cu capacitatea de 100 ml/min, cu picurători suspendate din inox (1920 picurători/hală), dotate cu cupiţe recuperatoare. La fiecare hală există un regulator de presiune, filtru decantor, medicator pentru administrarea medicamentelor, contoare electrice cu alarmă pentru măsurarea consumului de apă. - Hala pentru cocoşi este prevăzută cu 3 linii de adăpare/compartiment cu picurători suspendate din inox, dotate cu cupiţe recuperatoare (36 picurători cu cupiţe, într-un compartiment şi 60 picurători în al doilea compartiment). | - 3 linii de adăpare/hală de capacitate 80-90 ml apă/min - 12 hale tineret - 2 linii de adăpare/hală de capacitate 100 ml apa/min- cele 12 hale existente autorizate de găini adulte - 4 linii de adăpare/hală de capacitate 100 ml apă/min- cele 4 hale nou construite pentru găini adulte - 3 linii de adăpare/compartiment de capacitate 80-90 ml apă/min- hala cocoşi |
| Asigurarea microclimatului | Asigurarea microclimatului consta in controlul temperaturii si umiditatii aerului, a ventilatiei din adaposturi, al duratei si intensitatii luminii. Instalaţia de iluminare cu reglaj şi tuburi fluorescente de 36 W asigură iluminatul necesar cu alternări ale perioadelor de lumină şi întuneric în funcţie de vârsta păsărilor; în fiecare hală sunt 48 de corpuri de iluminat, iar în cele 4 hale noi 100 corpuri de iluminat, situate la o înălţime de aprox. 2,3 m generând o intensitate luminoasă de 40 – 60 lux. Încălzirea halelor pentru tineret se realizează cu aeroterme cu funcţionare pe gaz natural şi calculator pentru microclimatizare care gestionează funcţionarea întregii aparaturi. În fiecare hală există câte 2 aeroterme GP 70 de 70 kW şi 6,7 Nmc gaz natural pe oră/pe compartiment, respectiv 48 aeroterme pentru cele 12 hale. Pentru cele 12 hale existente de găini adulte încălzirea se realizează cu aeroterme cu funcţionare pe gaz natural şi calculator pentru microclimatizare care gestionează funcţionarea întregii aparaturi. În fiecare hală există câte 2 aeroterme de 95 kW şi de 9,1 Nmc gaz natural/oră/hală, respectiv total hale - 32 aeroterme. Pentru cele 4 hale nou construite există câte 4 aeroterme de tip GP70/ hală, de 70 kW fiecare, cu funcţionare pe gaz natural (6,7 Nmc gaz natural/oră/ hală), calculator pentru microclimatizare care gestionează funcţionarea întregii aparaturi, instalaţia de supraveghere şi deschidere de siguranţă; Încălzirea halei pentru cocoşi se realizează cu 2 aeroterme, cu funcţionare pe gaz metan, de 40kW fiecare. Pentru fiecare hală sistemul de umidificare aer conţine 4 linii de sprayere suspendate (1000 l/h, cu funcţionare intermitentă), o pompă de presiune tip SP 150, P=3 kW, după pompare apa fiind filtrată în 4 filtre de 25, 10, 5 și 1 mikron. Sistemul este controlat de microcalculatorul de proces. Sistemul de ventilaţie se compune dintr-un sistem de admisie - geamuri cu clapetă a aerului proaspăt şi un sistem de evacuare a aerului viciat. La halele de tineret admisia aerului se realizează prin 52 clapete/hală, amplasate pe pereţii laterali, prevăzute cu plasă de protecţie şi sistem de control automat de deschidere; Halele existente autorizate de găini adulte sunt prevăzute cu câte 64 clapete/hală cu plasă de protecţie şi sistem de control automat de deschidere, iar cele 4 hale nou construite, cu câte 12 ventilatoare tip Fumus 2K-D820 pentru introducerea aerului proaspăt în hală, dispuse pe tavan şi 6 ventilatoare laterale tip MVT-17. Hala pentru cocoşi este prevăzută cu 14 clapete/hală, cu plasă de protecţie şi sistem de control automat de deschidere. Aerul viciat este evacuat astfel: - la halele de tineret prin 3 ventilatoare/hală dispuse pe pereţii din capăt: 1 ventilator cu Qmax = 37000 mc/h; 2 ventilatoare cu Qmax = 20000 mc/h la hale simple şi 3 ventilatoare/hală dispuse pe pereţii de capăt, la fiecare nivel: 1 ventilator cu Qmax = 37000 mc/h; 2 ventilatoare cu Qmax = 20000 mc/h - la halele existente autorizate pentru găini adulte prin 8 ventilatoare/hală dispuse astfel: 2 ventilatoare pe capăt, pe perete (Qmax = 42000 mc/h) şi 6 ventilatoare pe coamă (Qmax = 12000 mc/h), iar la cele 4 hale nou construite prin 17 ventilatoare/hală, dispuse astfel: 12 ventilatoare tip CL600- pe coamă, (Qmax = 12.000 mc/h fiecare) şi 5 ventilatoare tip EM 50 pe pereţii laterali (Qmax = 41.000 mc/h fiecare - la hala pentru cocoşi prin 4 ventilatoare dispuse pe peretele de capăt, fiecare cu Q=12.000 mc/h Calulatorul de proces asigură supravegherea şi controlul tuturor parametrilor de microclimat, respectiv ai temperaturii, umidităţii, volumului de aer vehiculat, senzorilor de temperatură interiori şi exteriori, controlul bizonal şi a senzorilor de umiditate pentru fiecare hală. | Instalaţia de iluminat: 48 corpuri de iluminat /hală pentru halele de tineret şi cele 12 hale existente autorizate de găini adulte şi 100 corpuri de iluminat/hală în cele 4 hale de adulte nou construite Încălzirea halelor - hale tineret: 4 aeroterme/hală, de 70 kW (6,7 Nmc gaz metan/h) - 12 hale existente autorizate adulte:2 aeroterme/hală de 95 kW (9,1 Nmc gaz metan/h) - cele 4 hale nou construite pentru adulte: 4 aeroterme/hală, de 70 kW (6,7 Nmc gaz /h) - hala cocoşi: 2 aeroterme de 40 kW fiecare Ventilaţia halelor - Hale tineret: 52 clapete de admisie aer/hală; 3 ventilatoare/hală: 1 ventilator cu Qmax = 37000 mc/h; 2 ventilatoare cu Qmax = 20000 mc/h la hale simple şi3 entilatoare/hală: 1 ventilator cu Qmax = 37000 mc/h; 2 ventilatoare cu Qmax = 20000 mc/h la halele bloc. - Cele 12 hale existente autorizate adulte: 64 clapete de admisie aer/hală; 2 ventilatoare pe capăt, pe perete (Qmax = 42000 mc/h) şi 6 ventilatoare pe coamă (Qmax = 12000 mc/h. - Cele 4 hale nou construite pentru adulte: 12 ventilatoare dispuse pe tavan şi 6 ventilatoare laterale pentru admisia aerului şi 12 ventilatoare tip CL600- pe coamă, (Qmax = 12.000 mc/h) şi 5 ventilatoare tip EM 50 - pe pereţii laterali (Qmax = 41.000 mc/h), pentru evacuarea aerului viciat. - Hala cocoşi: 14 clapete de admisie aer/hală; 4 ventilatoare- Q=12.000 mc/h fiecare |
| Colectarea oualor | Colectarea ouălor din halele de găini adulte se realizează automat, pe bandă, cu aducerea acestora în camera tampon. Cuibarele (148 buc în halele existente şi câte 2 rânduri de cuibare tip Colony 2, cu cca. 40 cuibare/rând în cele 4 hale nou construite) sunt amplasate central în hale şi sunt automate cu evacuarea găinilor pe timpul nopţii. | 148 cuibare/hala; 40 cuibare/2 rânduri în cele 4 hale nou construite |
| Depopularea halelor | Depopularea halelor se realizează la sfârşitul ciclului de creştere (după 140 zile la tineret şi după 308 zile la adulte), după care tineretul este transferat în halele de creştere adulte, iar la sfârşitul ciclului la adulte, acestea sunt transportate la abatorizare. |  |
| Evacuarea dejectiilor | Evacuarea dejecţiilor organice/solide din halele cu regim parter, la sfârşitul ciclului de creştere, se realizează mecanizat, cu ajutorul unui utilaj cu încărcător frontal. Evacuarea de la etaj se face manual printr-un chepeng practicat în pardoseală, după care tehnologia este similară cu cea de la halele de la parter. La parter dejecţiile sunt scoase pe platformele betonate situate în faţa halelor pentru a fi transportate cu remorci, care sunt acoperite cu prelate pentru evitarea imprăştierii aşternutului uzat şi a mirosului. Dejecţiile sunt transportate la platformele betonate de la ferma vegetală nr. 12, Spring. Suprafaţa platformelor de la Spring este de 6955 mp, iar volumul de 20865 mc. Dejecţiile vor fi împrăştiate pe câmp ca fertilizant, societatea având în arendă în judeţul Alba, o suprafaţă de cca. 4214 ha teren. Nu se realizează depozitarea dejecţiilor pe amplasamentul fermei. | 5015 t/an |
| Igienizarea halelor | Igienizarea halelor se realizează la sfârşitul fiecărui ciclu de producţie, după depopularea halelor şi evacuarea aşternutului uzat şi constă din: spălare cu apă cu pompe de presiune, atât în interiorul cât şi în exteriorul halei, precum şi în toate zonele şi clădirile învecinate; dispersia de detergent sub formă de spumă (cu ajutorul pompelor de presiune), spălarea riguroasă a tuturor suprafeţelor; dispersia cu dezinfectant sub formă de spumă; flambarea cu butelie de gaz şi arzător a pardoselii şi a pereţilor în zona de contact cu puii; dezinfecţia suplimentară a pardoselii cu o soluţie de sodă caustică; dezinsecţia halei prin dispersare de insecticide; recoltarea de teste de sanitaţie pentru a stabili eficienţa decontaminării; introducerea de aşternut permanent reprezentat de rumeguş şi/sau talaş sau la necesitate paie tocate; efectuarea unei dezinfecţii finale prin procedeul de termonebulizare prin care se obţine ceaţa caldă cu formaldehidă. Halele se sigilează şi se vor deschide doar pentru a pregăti popularea. Vidul sanitar-veterinar se realizează pentru ruperea completă a ciclului evolutiv al germenilor patogeni şi constă dintr-o perioadă de pauză a adăpostului, pe timp de minimum două săptămâni în care se realizează evacuarea aşternutului uzat, curaţenia şi dezinfecţia halelor şi se execută examenele de laborator privind încărcătura de NTG şi fungi după igienizare, iar apoi, cu suficient timp înainte de populare (24 - 48 ore), se va porni sistemul de climatizare şi se va asigura apa şi furajul pentru păsări. | 2,45 t şi 9.630 l substanţe dezinfectante/an - hale tineret: 0,020 mc/mp/an- apă de igienizare - hale adulte: 0,025 mc/mp/apă igienizare |

Activitaţi conexe fluxului tehnologic

Staţia de incubaţie

Staţia de incubaţie are capacitatea de 30.000.000 ouă/an. Aceasta cuprinde: sala de primire ouă, magazia de depozitare ouă, sala de incubaţie, sala de ecloziune, camera tehnică, camera sortare şi selecţie, spălătorii şi anexe, holuri şi alte spaţii de depozitare, birouri şi filtrul sanitar.

Principalele operaţii desfăşurate în cadrul staţiei de incubaţie sunt:

-     Sortarea şi igienizarea ouălor aduse pentru incubaţie în camera de primire ouă;

-    Stocarea temporară a ouălor aduse pentru incubaţie în depozitul de ouă. Parametrii de lucru sunt temperatura 15-20°C şi umiditatea 60-75%

- Transferul ouălor de pe cofraje pe sitele de incubaţie, automat cu ajutorul unui dispozitiv acţionat de o pompă de vacuum;

- Pregătirea sălii de incubaţie, respectiv a sălii de ecloziune (spălare, dezinfectare);

- Incubarea ouălor în incubatoare pentru 18 zile; sala de incubaţie are în uz 13 incubatoare, fiecare cu o capacitate de 115.200 ouă.

- Verificarea ovoseptică a ouălor (cu ajutorul luminii), pentru eliminarea ouălor limpezi la transfer după cele 18 zile de staţionare în incubator;

-  Eclozionarea ouălor în eclozionatoare pentru următoarele 3 zile; Sala de ecloziune este dotată cu 6 eclozionatoare tip H192 cu o capacitate de 19.200 ouă şi 3 eclozionatoare de tip BioS-8H cu capacitatea de 38.400 ouă, rezultând o capacitate totală de 230.400 ouă/serie.

- Sortarea şi livrarea puilor de o zi la ferme; puii de o zi sunt transportaţi la fermele de creştere pui pentru carne, cu o maşină specială, dotată cu cărucioare şi lădiţe speciale pentru pui de o zi

- Se dezinfectează cofrajele, cărucioarele şi toate celelalte echipamente utilizate în procesul de incubaţie – ecloziune.

Producere agent termic

Pentru asigurarea necesarului termic de încălzire a spaţiilor administrative şi tehnice precum şi de  preparare apă caldă menajeră la filtrele sanitare se folosesc centrale termice cu funcţionare cu gaz metan, astfel: câte o centrală termică/filtru sanitar - filtru tineret P=45 kW, filtru adulte P=45 kW, filtru incubaţie P=60 kW. Fiecare centrală este prevăzută şi cu boiler pentru asigurarea apei calde menajere, respectiv boilere Reflex de 300 l, 400 l şi 500 l.

Pentru încălzirea halelor se utilizează aeroterme cu funcţionare pe gaz metan, respectiv la halele de tineret sunt câte 4 aeroterme tip GP 70 de 70 kW (6,7 Nmc gaz natural pe oră/hală,) la halele de adulte existente autorizate, câte 2 aeroterme de 95 kW  (9,1 Nmc gaz natural/ora/hală), la cele 4 hale nou construite câte 4 aeroterme de tip GP70, de 70 kW (6,7 Nmc gaz natural/oră/ hală), iar în hala pentru cocoşi încălzirea se realizează cu 2 aeroterme de 40 kW.

Necesarul de încălzire la staţia de incubaţie este asigurat de 2 cazane de 200 kW respectiv 19,1 Nmc gaz natural/oră.

Alimentare cu apă potabilă  - este subterană, prin puţ forat situat pe amplasamentul fermei, având adâcimea H = 9 m, Ø = 250 cm, nivel hidrostatic = 6 m, echipat cu pompă submersibilă tip Lowara 16 GS 55 T cu caracteristicile Qmax = 22 m3/h, Hmax = 118m, P = 5.5 kW, n = 2850 rot/min.

Debitele captate sunt măsurate prin intermediul unui contor Sensus având Dn=100 cm, Qn= 60 mc/h.

De la foraj, apa este refulată printr-o conductă PEHD cu Ø= 90 cm şi lungime de 70 m, până la un rezervor de înmagazinare suprateran a cărui capacitate este de 141 m3. În vecinătatea rezervorului de înmagazinare apă este amplasată o staţie de distribuţie a apei către consumatori, dotată cu 2 pompe Grundfos având carateristicile P=7,5 kW, Q=20 mc/h.

Epurarea apelor uzate tehnologice

Apele uzate tehnologice provenite de la spălarea halelor şi a staţiei de incubaţie sunt dirijate  într-un cămin colector cu capacitatea de 2 mc aferent fiecărei hale şi apoi pompate în staţia de epurare proprie printr-o reţea de canalizare realizată din tuburi PVC, cu Dn de 160, 200, 250 mm şi lungime totală de 2306 m. Vaporii rezultaţi din procesul de uscare a subproduselor în instalaţia distructor sunt filtraţi şi supuşi unui proces de condensare, condensul fiind preluat de reţeaua de canalizare existentă şi evacuat în staţia de epurare de pe amplasament

Apa epurată este evacuată în canalul de desecare CP 16, aflat în administarea ANIF Sibiu, conform Avizului nr. 37/27.11.2015, prin intermediul căruia se va deversa în râul Cibin. Nămolul rezultat de la spălarea şi curăţarea staţiei de epurare este preluat de o societate autorizată.

Procesul de epurare a apelor uzate tehnologice, în cadrul staţiei proprii de epurare constă din următoarele faze:

- pomparea apei uzate influente, automat în funcţie de nivelul în cheson

- sitarea materialelor grosiere, d=0,25 mm

- decantarea lamelară a apei uzate

- omogenizare – egalizare - denitrificare

- defosforizare chimică prin dozare de soluţie FeCl3 şi reglare pH prin dozare de soluţie NaOH în bazinul de omogenizare

- epurare biologică cu următoarele faze discontinue:

- alimentare ape epurate mecanic

- aerare amestec ape uzate + nămol activ

- denitrificare prin menţinerea sub agitare a amestecului de apă uzată şi nămol activ

- decantare

- evacuare ape epurate prin deschiderea automată a servovanei de pe conducta de evacuare- îngroşare nămol activ în exces prin evacuarea periodică a apei decantate din bazinul de stocare- îngroşare nămol.

Procesarea subproduselor rezultate din activitatea desfăşurată în cadrul staţiei de incubaţie (coji de ouă) în Instalaţia distructor/ neutralizator:

Fazele procesului tehnologic sunt: manipularea materialului brut (coji de ouă), hidrolizare, sterilizare, uscare, manipularea produsului finit şi condensarea vaporilor

În urma procesului de neutralizare rezultă o făina proteică sterilă din punct de vedere microbiologic şi cu un conţinut de calciu şi fosfor, prezentând caracteristici corespunzătoare pentru utilizarea ca îngrăşământ în agricultură.

Centrala de abur:

  - cazan de abur Universal U-MB-capacitate 1000 kg abur/h;

  - modul servicii Apă WSM-T;

  - coş evacuare gaze de ardere (H=8,5m, Dn=200 mm)

Instalaţia de neutralizare propriu-zisă:

  - cuva de subproduse;

  - transportator cu melc - P=4 kW;

  - distructor/neutralizator model BC 10 cu capacitatea de 1800 l;

  - cuva de descărcare produs finit (făină proteică sterilă)- P=3 kW;

  - transportator cu melc, cu dispozitiv de însăcuire- P= 1,5 kW;

  - instalaţie de preluare a vaporilor compusă din: ciclon, condensator, filtru de aer cu cărbune activ- capacitate 2000 mc/h, ventilator- P=3 kW, coş de evacuare (H=5,6 m, Dn= 200 mm);

  - bazin de acumulare apă cu V= 3000 l;

  - hidrofor HWX4200- debitit maxim-4,2 mc/h, presiune maximă-5,4bar;

  - pompă pentru recirculare apă, tip SNT 40-125, P= 3,3kW, debit-25 mc/h;

Capacitate de procesare maximă 1500 kg/zi subproduse (coji de ouă). Cantitate produs finit rezultat 750 kg/zi.

Subprodusele de origine animală sunt materiale de categoria 2, conform articolului 5 din Regulamentul nr. 1069/2009/CE – reguli de sănătate privind subprodusele de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman. Aceste subproduse se supun metodei 1 de prelucrare prevazută în Anexa V a aceluiaşi Regulament. Produsul finit salubru, liber de germeni patogeni, poate fi amestecat cu alte deşeuri vegetale bogate în carbon şi se supune compostării rezultând un îngrăşământ valoros.

8.3. Tehnici   pentru conformarea cu cerinţele BAT pentru activitate:

- prin tehnicile nutriţionale aplicate se va asigura o nutriţie corespunzătoare a păsărilor, în scopul obţinerii unor produse de calitate cât şi reducerea cantităţilor de azot şi fosfor din dejecţiile de pasăre,

- hale  de creştere a păsărilor conforme cu prevederile celor mai bune tehnici disponibile conform BREF ILF în ceea ce priveşte sistemul de creştere, hrănire, adăpare, ventilare, încălzire,

- curăţarea halelor de creştere şi a echipamentelor se va realiza cu curăţitoare de înaltă presiune,

- instalaţii de adăpare prevăzute cu adăpătoare tip picurător cu talere pentru a înlătura pierderile de apă,

- înregistrarea consumului de apă cu racord la reţea cu apometru, manometru, filtru, regulator de presiune central,

- detectarea şi eliminarea scurgerilor de apă,

- pentru activităţile care implică un consum important de energie (ventilare) va fi asigurată o funcţionare controlată,

- iluminatul va fi asigurat de becuri cu consum redus de energie,

- distribuirea dejecţiilor pe terenurile agricole se va realiza în conformitate cu prevederile Codului  bunelor practici agricole aprobat prin  Ord. nr. 1182/2005 şi  ale Ord. nr. 942/2016, privind aprobarea Codului de bune practici în fermă; aplicarea îngrăşămintelor organice se va  realiza numai  conform Planului de fertilizare pentru terenuri agricole în baza  Studiului OSPA;

- evidenţa strictă a materiior prime şi a materialelor utilizate, în baza certificatelor de conformitate de la furnizori, asigurarea in permanenţă a controlului calităţii acestora,

- evidenţa continuă a deşeurilor de pe amplasament şi raportarea datelor, conform cerinţelor legislaţiei în domeniu.

9.INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA  POLUANŢILOR ÎN ATMOSFERĂ

## 9.1. AER

## Sursele generatoare de emisii în atmosferă sunt:

- procesele metabolice – halele de creştere păsări;

- managementul dejecţiilor;

- activităţi auxiliare: circulaţia mijloacelor de transport, de descărcare furaje, de întreţinere a incintei.

9.1.1. Emisii în aer din surse punctiforme şi măsuri de reducere

| Faza de proces | Poluanţi | Sistem de reţinere poluanţi/punctul de emisie | Măsuri de reducere |
| --- | --- | --- | --- |
| Cresterea păsărilor | NH3, CH4, N2O, CO2, miros (H2S, NMVOC), pulberi, gaze de ardere de la sistemul de incalzire al halelor | Gurile ventilatoarelor de la halele de păsări: Hale tineret Hale simple - 3 ventilatoare dispuse pe capat, pe perete / hala (1 ventilator cu Qmax = 37000 mc/h; 2 ventilatoare cu Qmax = 20000 mc/h) - Hale bloc: 3 ventilatoare dispuse pe capat, pe perete, pe fiecare nivel/ hala (1 ventilator cu Qmax = 37000 mc/h; 2 ventilatoare cu Qmax = 20000 mc/h Hale gaini adulte - Hale simple: 2 ventilatoare dispuse pe capat, pe perete/hala (Qmax = 42000 mc/h) - 6 ventilatoare dispuse pe coama/hala (Qmax = 12000 mc/h) - Hale bloc: 3 ventilatoare dispuse pe capat, pe perete, pe fiecare nivel/ hala (1 ventilator cu Qmax = 41000 mc/h; 2 ventilatoare cu Qmax = 20000 mc/h). Hala cocosi: 4 ventilatoare de perete cu Q=12.000 mc/h fiecare TOTAL 160 guri de ventilatie din care 84 dispuse pe coama si 76 dispuse pe peretii laterali ai halelor | Masuri generale de reducere a emisiilor in ferma: respectarea cerintelor BAT privind sistemul de adapostire, sistemul de hranire pe faze, reducerea proteinelor din hrana, prevenirea umezirii aşternutului |
| Statia de incubatie - 2 Cazane de 200 kW asigura incalzirea si apa calda | Gaze de ardere (NOx, SO2, CO, pulberi) | 1 coş de evacuare a gazelor arse | Statia de incubatie - 2 Cazane de 200 kW asigura incalzirea si apa calda |
| Filtrul sanitar- hale tineret - 1 centrala termica de (P=45 kW) | Gaze de ardere (NOx, SO2, CO, pulberi) | 2 centrale termice P=45 kW cu un singur coş de evacuare al gazelor arse | Filtrul sanitar- hale tineret - 1 centrala termica de (P=45 kW) |
| Filtrul sanitar- statia de incubatie- 1 centrala termica de (P=60 kW) | Gaze de ardere (NOx, SO2, CO, pulberi) | Centrală termică P=60 kW cu un coş de evacuare al gazelor arse | Filtrul sanitar- statia de incubatie- 1 centrala termica de (P=60 kW) |

9.1.2. Emisii fugitive şi măsuri de reducere

| Sursa | Poluanţi | Măsuri de reducere |
| --- | --- | --- |
| Emisii fugitive de la manipularea şi depozitarea temporară a dejecţiilor solide | Metan (CH4) Amoniac (NH3) Protoxid de azot (N2O) Miros (H2S) Pulberi CO2 | - menţinerea dejecţiilor solide în forma uscată pentru reducerea emisiilor de amoniac - valorificarea ritmică a dejecţiilor solide, către terţi - transportul dejecţiilor solide se va face cu mijloace de transport adecvate pentru a evita poluarea mediului prin pierderile acestora şi miros |
| Emisii fugitive de la descărcarea/ depozitarea furajului | praf | - întreţinerea corespunzătoare a tubulaturii şi supravegherea operaţiilor de încărcare/ descărcare |
| Emisii fugitive de la sistemul de canalizare tehnologică | miros | - acoperirea cu capace a bazinului de vidanjare |
| Emisii de la mijloacele de transport | oxid de carbon, hidrocarburi, oxid de azot, oxid de sulf, aldehide | - pentru reducerea cantităţii de noxe evacuate se va urmări ca autovehiculele şi utilajele să-şi menţină parametrii înscrişi în cartea tehnică, prin efectuarea la termene a reviziilor tehnice şi a reparaţiilor. |

9.1.3.  Operatorul are obligaţia reducerii la minim a emisiilor atmosferice din surse dirijate şi nedirijate prin aplicarea celor mai bune tehnici de gospodărire şi control privind: manipularea şi depozitarea materialelor, controlul proceselor, întreţinerea corespunzătoare a echipamentelor de reducere şi depoluare, implementarea unui sistem de monitorizare a intrărilor şi ieşirilor din proces.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. În cazul în care operatorul intenţionează efectuarea unei modificări la instalaţiile existente sau la procesul tehnologic, trebuie să informeze înainte de efectuarea modificării, autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

9.1.6. Operatorul are obligaţia să asigure verificarea periodică a combustiei la instalaţiile de ardere, astfel încât aceasta să se realizeze cu randamentul maxim, reducându-se în acest mod concentraţiile de monoxid de carbon şi compuşi organici volatili în gazele de ardere.

9.1.7. Operatorul se va asigura că toate operaţiile de pe amplasament vor fi  realizate în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

9.1.8. Operatorul îşi va planifica activităţile din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transport dejecţii, ape uzate tehnologice, lucrări de întreţinere),  ţinând cont de condiţiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanţilor (inversiuni termice, timp înnorat) pentru prevenirea împrăştierii mirosului la distanţe mari de amplasament.

## 9.2. APA

Acest capitol este conform cu - Autorizaţia de Gospodărire a Apelor  nr. SB 68 din 07.07.2016, valabilă până în 07.07.2026, eliberată de Administraţia Naţională “Apele Române” Administraţia  Bazinală  de Apă Olt – Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu.

9.2.1.  Emisii de ape uzate provenite din surse punctiforme

Apele uzate menajere – sunt stocate în trei bazine vidanjabile din beton. Fiecare bazin este tricompartimentat având o capacitate de 9 mc. Capacitatea totală de stocare este de 27 mc. Vidanjarea bazinelor se va face de către un operator specializat, autorizat pe bază de comandă. Cele trei bazine vidanjabile sunt racordate si la statia de epurare, printr-o retea de canalizare ce se descarca in colectorul de ape uzate tehnologice.

Apele uzate tehnologice – provenite de la spălarea halelor şi a staţiei de incubaţie vor fi dirijate într-un cămin colector cu capacitate de 2mc aferent fiecărei hale şi apoi dirijate către staţia de epurare printr-o reţea de canalizare din tuburi PVC. Apa epurată este evacuată în canalul de desecare CP 16, aflat în administrarea ANIF Sibiu, conform Avizului nr. 37/27.11.2015, prin intermediul căruia se va descca în râul Cibin. Nămolul rezultat de la spălarea şi curăţarea staţiei de epurare este preluat în baza unui  contract cu o societate autorizată în acest sens.

Pentru drenarea apelor pluviale convenţional curate de pe amplasament, este realizat un sistem de preluare a apelor de pe acoperişuri, reprezentat de jgheaburi şi burlane, iar pentru apele de pe platforme o reţea de rigole perimetrale cu o lungime de cca 3388 m. Apele colectate vor fi evacuate vor fi evacuate în canalul CP 16, aflat în administrarea ANIF Sibiu, în baza Avizului de specialitate emis. Societatea a amenajat un canal de evacuare până la intersecţia cu canalul CP 16 al ANIF.

| Categoria apei uzate | Receptori autorizați | Volum total evacuat | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic mc | Anual mc |  |
|  |  | maxim | mediu | minim |  |  |
| Menajeră ce necesită epurare | Bazin vidanjabil cu V= 27 mc | 5,175 | 4,500 | 3,600 | 1643 | - |
| Efluent SEAU | Canal ANIF- râu Cibin | La încheierea ciclurilor de producție | 25.500 | 1 ciclu tineret= 140 zile; 1 ciclu adulte= 308 zile/an; Nr. de cicluri este variabil |
| Efluent SH | Canal ANIF- râu Cibin | În funcție de regimul pluviometric |
| Pluviale convențional curate | Canal ANIF- râu Cibin | În funcție de regimul pluviometric |

## 9.3  SOL,  APE SUBTERANE

9.3.1. Surse posibile de poluare a solului

- scurgeri de ape uzate din reţeaua de canalizare

- evacuarea apelor uzate de pe amplasament

- pierderi accidentale de furaj din silozurile de depozitare,

- depozitarea dejecţiilor pe căile de acces şi antrenare de poluanţi prin apa pluvială,

- depunerea dejecţiilor pe terenurile agricole, neconformă cu Codul bunelor practici agricole ,

- fisurări accidentale ale conductelor de canalizare,

- scurgeri de uleiuri şi carburanţi din motoarele autovehiculelor, emisii accidentale datorate circulaţiei acestora,

- stocarea şi depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere, industriale, dejecţiilor.

9.3.2. Măsuri aplicate pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- se vor evita deversările accidentale de produse care pot polua solul ( produse petroliere, agenţi de curăţare şi spălare) şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor,

- încărcările şi descărcările de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone  desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale,

- gestionarea dejecţiilor de pasăre se va realiza conform capitolului 11 al prezentei autorizaţii,

- reţeaua de canalizare, bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor face la timp,

- operatorul are obligaţia să deţină în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse,

- operatorul trebuie să planifice şi să realizeze, o dată la 3 (trei) ani, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc. Rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

- la imprastierea pe sol a dejectiilor se vor aplica cele mai bune tehnici disponibile, se vor respecta prevederile Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole aprobat prin Ordinul comun MMGA nr. 1182/2005 si MAPDR nr. 1270/2006. La distribuirea dejectiilor pe câmp se vor utiliza utilaje de manipulare şi administrare a îngrăşamintelor organice naturale.

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUARE ÎN MEDIUL   ÎNCONJURATOR

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor acceptate legal. Operatorul se va asigura că operaţiile de pe amplasament vor fi realizate în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

10.1.2 Managementul mirosului

Mirosurile sunt generate în principal de:

- emisiile de amoniac din halele de producţie

- emisiile corespunzătoare “gestionării dejecţiilor”

- emisii secundare de H2S în halele de producţie.

Limitele poluanţilor în imisie admise conform STAS 12574/87 - Aer în zonele protejate, care vor sta la baza evaluării mirosurilor în cazul unor sesizări, până la apariţia normelor specifice.

| Poluant | Media de scurtă durată 30 min (mg/m3) | Media zilnică (mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| Amoniac - în zona halelor şi în zona receptorilor ce pot depune plângeri | 0,3 | 0,1 |

## Măsuri de reducere a mirosului, prevederi BAT referitoare la emisiile în aer:

- minimizarea emisiilor de amoniac se va face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru sistemul de adăpostire, compoziţia hranei şi modul de administrare a acesteia, colectarea/transferul/tratarea/stocarea şi eliminarea dejecţiilor;

- planificarea activităţilor din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejecţiilor, anumite lucrări de întreţinere) ţinând seama de condiţiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanţilor (inversiuni termice, timp înnourat), pentru prevenirea transportului mirosului la distanţe mari;

- instruirea personalului care operează instalaţia pentru a-şi desfăşura activitatea astfel încât nivelul mirosului să fie minim;

- exploatarea corespunzătoare a  instalaţiilor tehnologice şi de microclimat.

10.1.3. Operatorul va implementa strategiile naţionale de reducere a emisiilor de amoniac, pentru conformarea cu prevederile Legii nr. 271/2003 şi prin utilizarea Codului bunelor practici agricole (strategiile de alimentare, tehnici puţin poluante de împrăştiere a îngrăşămintelor naturale, tehnici puţin poluante de stocare a îngrăşămintelor naturale).

10.1.4.  Operatorul va lua toate măsurile de prevenire a poluării accidentale a factorilor de mediu. Se vor aplica prevederile de verificare a instalaţiilor, de întreţinere preventivă, de reparaţii ale defecţiunilor semnalate. Toate echipamentele de reducere trebuie întreţinute, conform celor mai bune tehnici disponibile în domeniu.

10.1.5.  Operatorul   va asigura că toate operaţiile de pe amplasament să se realizeze în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.  Operatorul, în condiţiile respectării prevederilor legale, se va preocupa de menţinerea distanţelor  minime de protecţie sanitară conform Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaşă al populaţiei.

10.1.6 În decurs de un an de la eliberarea prezentei autorizaţii  operatorul va realiza un plan privind managementul mirosului.

10.1.7. Se vor curăţa şi stropi căile de acces ori de câte ori este nevoie pentru reducerea emisiilor datorate circulaţiei autovehiculelor.

10.1.8.  Operatorul instalaţiei are obligaţia respectării Legii nr. 104 din 28.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător.

## 10.2.   APA

Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie stabilite în prezenta autorizaţie şi în autorizaţia de gospodărire a apelor. Este interzisă existenţa altor emisii în apă, semnificative pentru mediu.

10.2.1. Conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. SB 68 din 07.07.2016,  indicatorii de calitate ai efluenţilor uzaţi menajeri şi tehnologici colectaţi în bazinele vidanjabile se vor încadra în limitele impuse de operatorul care efectuează vidanjarea, fără depăşirea  limitelor prevăzute H.G. nr. 188/2002 normativul NTPA 002, modificată şi completată de H.G. nr. 352/2005.

Indicatorii de calitate ai efluentului staţiei de epurare şi ai apelor meteorice evacuate în receptorii de suprafaţă, prin reţeaua pluvială se vor încadra obligatoriu în limitele prevăzute de H.G. nr. 188/2002, modificată şi completată de  H.G. nr. 352/2005, normativul NTPA 001, după cum urmează:

| Categoria apei | Indicatori de calitate | Valori admise mg/l | Frecvenţa de monitorizare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Efluent SEAU | pH reziduu filtrant la 1050C CBO5 CCO –Cr Azot total Fosfor total Detergenţi sintetici biodegradabili | 6,5-8,5 1000 25 125 15 2 0,5 | La sfârşit de ciclu | Unitatea va transmite către S.G.A. Sibiu şi A.P.M. Sibiu rezultatele analizelor chimice ce vor fi efectuate în laboratoare acreditate. |

10.2.2. Indicatorii de calitate ai apelor meteorice evacuate în receptorii de suprafaţă, prin reţeaua pluvială se vor încadra obligatoriu în limitele prevăzute de H.G. nr. 188/2002 modificată şi completată de H.G. nr. 352/2005, normativul NTPA 001.

10.2.3. Ape subterane

Emisii în apa freatică sunt posibile prin:

- exfiltraţii din bazinul  de stocare a apelor uzate;

- infiltraţia în sol a apelor pluviale după ce au spălat suprafaţa platformelor betonate din incintă;

- depozitarea necorespunzătoare de dejecţii;

- avarii la sistemul de canalizare al apelor uzate tehnologice de spălare şi apele uzate menajere;

- s-a realizat monitorizarea apelor subterane din cele 4 puțuri de hidroobservație situate pe amplasament Rezultatele obţinute conform rapoartelor de încercări: 1784 din 17.09.2015, 1780 din 17.09.2015, 1778 din 17.09.2015, 1782 din 17.09.2015,  realizate de laboratorul acreditat RENAR (nr. certificat acreditare LI 947) al Centrului de Mediu și Sănătate Cluj Napoca:

| Nr. crt. | Denumire | U.M. | Metoda de încercare | Rezultat obţinut | Limita conf. Ord. 621/2014 şi HG 53/2009 (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | F1 | F2 | F3 | F4 |  |
| 1 | pH | unit pH | SR EN ISO 10523-2012 | 6.68 | 6.67 | 6.52 | 6.64 | 6.5-9.5 |
| 2 | Consum chimic de oxigen- CCO-Cr | mg (O2)/l | SR ISO 6060-1996 | ˂30 | ˂30 | 36.22 | 43.47 | - |
| 3 | Consum biochimic de oxigen- CBO5 | mg (O2)/l | SR EN 1899/1,2-2003 | ˂3 | ˂3 | 12.02 | 15.92 | - |
| 4 | Materii în suspensie | mg/l | SR EN 872-2005 | 83,60 | 132,8 | 129,5 | 417,0 | - |
| 5 | Azot amoniacal-NH4+ | mg/l | SR ISO 7150/1-2001 | 0,33 | 0,16 | 0,40 | 0,32 | 1.6 |
| 6 | Azotiți- NO2- | mg/l | SR ISO 26777/C91-2006 | 0.02 | 0.06 | 0,04 | 0,14 | 0,5 |
| 7 | Azotațí- NO3- | mg/l | SR ISO 7890/3-2000 | 0.39 | 0.33 | 0.40 | 1.26 | 50 |
| 8 | Fosfor total -P | mg/l | SR EN ISO 6878-2005 | 0.34 | 0.09 | 0.39 | 0.50 | - |

Notă: Se propun ca bază de referinţă aceste rezultatele obținute în urma analizelor efectuate în anul 2015.

10.2.4. Operatorul are obligaţia să exploateze, să întreţină şi să verifice periodic instalaţiile de alimentare cu apă, folosire, colectare şi evacuare a apelor uzate, remedierea tronsoanelor deteriorate precum şi întreţinerea corespunzătoare a bazinelor vidanjabile.

10.2.5. Operatorul are obligaţia să verifice periodic modul de impermeabilizare a bazinului vidanjabil  pentru a evita infiltraţiile de ape uzate în pânza freatică şi de asemenea să vidanjeze periodic bazinul  vidanjabil  prin intermediul firmelor autorizate.

10.2.6. Operatorul va identifica oportunităţile pentru reducerea cantităţilor de ape uzate de pe amplasament.

10.2.7.  Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanţi în apă. Se interzic deversările neautorizate a oricăror substanţe poluante pe sol, în apele de suprafaţă sau freatice.

10.2.8. Operatorul are obligaţia să respecte obligaţiile contractuale cu furnizorii de servicii din domeniul gospodăririi apelor.

10.2.9. Operatorul are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate onstrucţiile şi conductele subterane; se va întocmi un plan de inspecţie şi întreţinere a instalaţiilor şiechipamentelor pentru detectarea scurgerilor, cel puţin o dată la 3 ani, în scopul minimizării pierderilor de apă.

10.2.10. În cazul provocării unor poluări accidentale a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane, prin depăşirea concentraţiilor indicatorilor de calitate autorizaţi, operatorul activităţii are următoarele obligaţii:

- să realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare

- să ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi să minimizeze efectele oricărei contaminări asupra mediului

- să notifice accidentul autorităţii de gospodărire a apelor - Administraţia Bazinală de Apă Olt – S.G.A Sibiu, cât şi folosinţele din aval.

10.2.11. Operatorul  este obligat să reactualizeze Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale ori de câte ori este cazul; să deţină mijloacele şi materialele necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat mai sus. În cazul provocării unor poluări accidentale operatorul are obligaţia să anunţe imediat Administraţia Bazinală de Apă Olt – S.G.A Sibiu,.

10.2.12. În caz de modificare a proceselor tehnologice, de restrângere, de încetare provizorie sau definitivă a utilizării volumelor de apă brută din sursele de apă, să anunţe  Administraţia Bazinală de Apă Olt – S.G.A Sibiu,.

10.2.13. Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau dejecţii în rigole, canale, cursuri de apă, pe sol, etc.

10.2.14. În eventualitatea în care analizele sau observaţiile indică contaminarea apelor freatice din orice sursă sau depăşirea indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate peste valorile limită admise prin legislaţia în vigoare  şi  autorizaţia integrată de mediu, operatorul are obligaţia :

-  să realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare;

- să ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi să minimizeze efectele oricărei  contaminări a mediului

-  să notifice accidentul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi autorităţii de gospodărire a apelor, cât mai curând posibil.

## 10.3.  SOL

10.3.1.  La împrăştierea dejecţiilor maturate pe terenuri agricole se va respecta limita de 170 kgN/ha/an pe terenurile arabile şi 250 kgN/ha/an pe fâneţe, conform Ord. M.M.G.A  nr. 242/2005.

10.3.2 Operatorul are obligaţia să asigure teren suficient pentru împrăştierea dejecţiilor stocate prin închiriere de teren sau contracte încheiate cu terţi.

10.3.3 Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii, prezenţi în solul terenurilor limitrofe perimetrului societăţii, nu vor depăşi limitele pentru terenuri de folosinţa mai puţin sensibilă prevăzute în Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997.

10.4. ZGOMOT

Surse generatoare de zgomot:

- funcţionarea ventilatoarelor din hale;

- funcţionarea utilajelor de transport şi livrare hrană;

- funcţionarea utilajelor de  încărcat şi transport a dejecţiilor;

- manevrarea deşeurilor.

Acţiuni întreprinse pentru prevenirea/minimizarea emisiilor de zgomot:

- amplasarea echipamentelor generatoare de zgomot în clădiri închise - halele de creştere;

- măsuri de întreţinere a utilajelor şi remedierea defecţiunilor în cel mai scurt timp posibi;l

- efectuarea operaţiilor de transport materiale pe timpul zilei;

- 10.4.1. Conform Ordinului nr. 119/2014, activitățile de pe amplasament trebuie să se desfășoare astfel încât în teritoriile protejate să fie asigurate și respectate valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează:

- în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol, să nu depășească 55 dB și curba de zgomot Cz 50,

- în perioada nopții, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol, să nu depășească 45 dB și, respectiv, curba de zgomot Cz 40.

- Măsurătorile şi calculul nivelului de zgomot echivalent continuu se vor face respectând prevederile STAS 6161/1-89, Stas 6156-86  şi STAS 6161/3-82.

10.4.2. Se va asigura întreţinerea corespunzătoare a echipamentelor montate în exteriorul halelor de producţie pentru a preveni creşterea nivelului de zgomot ambiental.

10.4.3. Înaintea instalării utilajelor şi echipamentelor noi, o va demonstra autorităţii de mediu respectarea condiţiilor privind zgomotele şi vibraţiile prevăzute de lege.

10.4.4. Se vor evita operaţiile de transport care pot mări nivelul de zgomot, în timpul nopţii, precum şi orice alte activităţi în afara halelor.

# 11. GESTIUNEA DEŞEURILOR ŞI SUBSTANŢELOR PERICULOASE

## 11.1 Deşeuri produse, stocate temporar, valorificate, eliminate

| Cod deşeu conform H.G nr. 856/2002 | Denumire deşeu | Cantitaţi anuale t/an | Periculozitate (conform Anexei 4 din Legea 211/2011 | Stocare | Valorificare | Eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 06 | Dejecţii animaliere | 5015 | nepericuloase | Nu se stochează pe amplasamentul fermei | Valorificare ca fertilizant pe terenurile agricole ale societăţii |  |
| 02 01 02 | Deşeuri de ţesuturi animaliere – cadavre de păsări | 20 | nepericuloase | Se depozitează temporar în spațiu special amenajat, dotat cu instalație frigorifică | Se predau la societăţi specializate autorizate |  |
| 02 01 02 | Deşeuri de ţesuturi animaliere - Coji de ouă- | 125 | nepericuloase | Procesate în Instalația distructor de pe amplasamentul fermei | Valorificare ca amendament pe terenurile agricole |  |
| 15 01 10* | Ambalaje ce conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | 0,8 | periculoase | Se depozitează temporar în saci de polietilenă inscripţionaţi, în incintă închisă, cu acces limitat. | Se predau la societăţi specializate autorizate |  |
| 15 02 02* | Absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanţe periculoase | 0,06 | periculoase | Se depozitează temporar în saci de polietilenă, inscripţionaţi, în incintă închisă, cu acces limitat | Se predau la societăţi specializate autorizate |  |
| 15 02 03 | Absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie contaminată, altele decât cele specificate la 15 02 02 | 0,06 | nepericuloase | Se depozitează temporar în saci de polietilenă, inscripţionaţi, în incintă închisă, cu acces limitat | Se predau la societăţi specializate autorizate |  |
| 115 01 01 | Ambalaje de hârtie-carton | 00,4 3 | nepericuloase | Se depozitează temporar în spaţii special amenajate | Se predau la societăţi specializate autorizate |  |
| 115 01 02 | Ambalaje de material plastic | 00,6 | nepericuloase | Se depozitează temporar în spaţii special amenajate | Se predau la societăţi specializate autorizate |  |
| 115 01 03 | Ambalaje de lemn | 00,2 | nepericuloase | Se depozitează temporar în spaţiu închis | Se predau la societăţi specializate autorizate |  |
| 18 02 02* | Deşeuri de la tratamente sanitar veterinare (obiecte ascuţite) | 0,004 | periculoase | Se depozitează temporar în spaţii închise, marcate, în recipienţi speciali. |  | Se predau la societăţi specializate autorizate |
| 118 02 05* | Deşeuri de substanţe utilizate la dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare | 00,01 | periculoase | Se depozitează în spaţii speciale, închise, marcate |  | Se predau la societăţi specializate autorizate |
| 18 02 08 | Deşeuri de medicamente de uz veterinar | Ocazional- în cazul în care medicamentele nu sunt utilizate integral și ajung la expirarea termenului de valabilitate | nepericuloase | Se depozitează în spaţii speciale, închise, marcate |  | Se predau la societăţi specializate autorizate |
| 02 01 10 | Deşeuri metalice | Ocazional - În funcție de lucrările de întreținere necesare | nepericuloase | Depozitate pe platformă betonată | Se predau la societăţi specializate autorizate |  |
| 02 01 04 | Deşeuri de materiale plastice | Ocazional -În funcție de lucrările de întreținere necesare | nepericuloase | Se depozitează temporar în spaţii închise, special amenajate | Se predau la societăţi specializate autorizate |  |
| 20 01 39 | Materiale plastice | ocazional | nepericuloase | Se depozitează temporar în spaţii amenajate, închise | Se predau la societăţi specializate autorizate |  |
| 19 08 12 | Nămol de la staţia de epurare | Nu se poate estima în această etapă | nepericuloase | Bazin de colectare | Se predă la societăţi autorizate sau va fi utilizat ca și fertilizant în agricultură cu respectarea Ord.nr.344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură |  |
| 19 08 01 | Deşeuri reţinute pe site (staţia de epurare) | Nu se poate estima în această etapă | nepericuloase | Se depozitează temporar în container metalic în cadrul staţiei de epurare |  | Se predau la societăți autorizate |
| 19 08 02 | Deşeuri de la deznisipatoare | Nu se poate estima în această etapă | nepericuloase | Se depozitează temporar în container metalic în cadrul staţiei de epurare |  | Se predau la societăți autorizate |
| 13 05 02* | Nămoluri de la separatoarele ulei/apă (separatoarele de hidrocarburi) | Nu se poate estima în această etapă | periculoase | Bazin de colectare |  | Se predau la societăți autorizate |
| 13 05 07* | Ape uleioase de la separatoarele ulei/apă (separatoarele de hidrocarburi) | 0,06 | periculoase | Bazin de colectare |  | Se predau la societăți autorizate |
| 13 02 05* | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie, de ungere | Ocazional , dacă se impun lucrări de întreţinere urgente | periculoase | Stocate temporar în spaţiu închis, special amenajat, în recipienţi metalici etanşi | Se predau la societăţi specializate autorizate |  |
| 16 01 03 | Anvelope scoase din uz | Ocazional | nepericuloase | Stocare temporară în spaţiu acoperit, împrejmuit şi betonat, | Se predau la societăţi specializate autorizate |  |
| 16 01 07* | Filtre de ulei | 0.005 | periculoase | Se depozitează temporar în spaţiu închis, în recipienţi speciali | Se predau la societăţi specializate autorizate |  |
| 116 06 01* | Baterii cu plumb | 0.05 | periculoase | Se depozitează temporar în spaţiu închis, în recipienţi speciali | Se predau la societăţi specializate autorizate |  |
| 20 01 34 | Baterii şi acumulatori uzaţi, altele decât cele specificate la 20 01 33* | Ocazional | nepericuloase | Se depozitează temporar în spaţiu închis, în recipienţi speciali | Se predau la societăţi specializate autorizate |  |
| 116 02 11* | Echipamente casate cu conținut de clorofluoro carburi HCFC, HFCt | 00,05 | periculoase | Se depozitează temporar în spațiu închis, marcat | Se predau la societăţi specializate autorizate |  |
| 116 02 14 | Echipamente casate altele decât cele specificate la 16 02 09 şi la 16 02 13 | 00,05 | periculoase | Se depozitează temporar în spațiu închis, marcat | Se predau la societăţi specializate autorizate |  |
| 20 01 21* | Tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur | 0,02 | periculoase | Se depozitează în spaţii amenajate, închise | Se predau la societăţi autorizate |  |
| 20 03 01 | Deşeuri municipale amestecate | 0,05 | nepericuloase | Se depozitează temporar în containere /europubele inscripţionate, pe platforme betonate. |  | Eliminare la un depozit autorizat |

Notă:

- deşeurile rezultate din activitatea desfăşurată pe amplasament se vor colecta şi depozita separat, fiind interzis a se amesteca diferitele categorii de deşeuri periculoase, sau deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase

- depozitarea temporară a deşeurilor pe amplasament se va face în condiţii de siguranţă, în spaţii special amenajate, protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu şi poluării solului, apelor de suprafaţă şi subterane, pe tipuri de deşeuri, cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare

- deșeurile de țesuturi animale (coji de ouă rezultate din activitatea stației de incubație) sunt supuse unui proces de neutralizare prin hidrolizare, sterilizare și uscare în instalația distructor/ neutralizator de pe amplasament, produsul finit rezultat fiind utilizat ca și amendament pentru terenurile agricole.

- nămolul generat de la stația de epurare proprie poate fi utilizat ca și fertilizant în agricultură numai în condițiile respectării Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, aprobate prin Ordinul   nr. 344/708 / 2004.

11.1.1.  Operatorul   are obligaţia evitării producerii deşeurilor. În cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea deşeurilor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.1.2. Se va realiza un audit privind minimizarea deşeurilor la fiecare 2 ani. Primul audit se va realiza în anul 2018. Concluziile acestuia vor fi prezentate autorităţii de mediu în cadrul RAM aferent anului 2018.

11.1.3. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie şi în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu. Nu trebuie eliminate sau valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului, fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.1.4. Transportul deşeurilor

Deşeurile expediate în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare pot fi transportate numai de către agenţi economici autorizaţi, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1, 2 şi 3 ale hotărârii de guvern, funcţie de categoria deşeurilor şi destinaţia acestora. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

11.1.5. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor  Legii nr. 211/2011(r1) privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

11.1.6. S.C. TRANSAVIA S.A. are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 211/2011 (r1) privind regimul deşeurilor sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

11.1.7. Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

a).  fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră

b).  fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor

c).  fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special

11.1.8. Operatorul are obligaţia să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.

11.1.9. Deşeurile vor fi colectate şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii de deşeuri, fără a se amesteca.

11.1.10. Operatorul de activitate are obligaţia ca la începutul fiecărui an să realizeze un Plan de management al dejecţiilor care va fi inclus în RAM.

11.1.11. Abandonarea deşeurilor este interzisă.

11.1.12. Eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă.

11.1.13  Zonele de depozitare vor fi marcate şi semnalizate, cu precizarea capacităţii şi a perioadei de depozitare a deşeurilor. Este interzisă crearea de depozite de materiale în alte spaţii decât cele autorizate.

11.1.14.  Deşeuri periculoase

- Producătorii/deţinătorii de deşeuri periculoase, sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală.

- Producătorii/deţinătorii de deşeuri periculoase  au obligaţia să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale. Amestecarea include diluarea substanţelor periculoase.

11.1.15.  Evidenţa gestiunii  deşeurilor

- Operatorul are obligaţia să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr.1 la H.G. nr. 856/2002, cu completările ulterioare şi să o transmită la A.P.M. Sibiu până la data de 31.03. a anului următor. Operatorul are obligaţia să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani.

- Producătorii şi deţinătorii de deşeuri, persoane juridice trebuie să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

- Operatorul are obligaţia să ţină pentru deşeurile periculoase o evidenţă cronologică a cantităţii, naturii, originii şi după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor prevăzute în Anexele nr. 2 şi 3 din Legea nr. 211/2011( r1) şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora.

11.1.16. Valorificarea deşeurilor industriale reciclabile se va realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare:

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori.

11.1.17. Transportul deşeurilor veterinare de către producător se va face în condiţii de siguranţă pentru sănătatea personalului şi a populaţiei, în ambalajul indicat de DSV.

11.1.18. Gestionarea dejecţiilor animaliere

Evacuarea şi transportul dejecţiilor:

Dejecţiile  amestecate cu aşternutul sunt evacuate mecanizat la finalul fiecărui ciclu de creştere a puilor pe platforme betonate.

Transportul: pentru a reduce riscul emisiilor de miros, poluării solului şi a împrăştierii bolilor animaliere în timpul transportului dejecţiilor, sunt necesare următoarele acţiuni:

-  asigurarea unor autovehicule de transport asigurate împotriva pierderilor de conţinut, acoperite,

-  igienizarea exteriorului autovehiculului utilizat pentru transport înainte de părăsirea fermei.

Depozitarea:

-  dejecţiile organice/solide din halele cu regim parter, la sfârşitul ciclului de creştere, se evacuează mecanizat, cu ajutorul unui utilaj cu încărcător frontal.Evacuarea de la etaj se face manual printr-un chepeng practicat în pardoseală, după care tehnologia este similară cu cea de la halele de la parter. Dejecţiile sunt scoase pe platforme betonate situate în faţa halelor pentru a fi transportate cu remorci, acoperite cu prelate pentru evitarea împrăştierii şi a mirosului. Dejecţiile vor fi transportate pe platformele betonate de la ferma vegetală nr. 12, Spring. Suprafaţa platformelor de la Spring este de 6955 mp, iar volumul este de 20865 mc. Dejecţiile vor fi împraştiate pe câmp ca şi fertilizant, societatea având în arendă în judeţul Alba, o suprafaţă de cca 4214 ha teren. Nu se realizează depozitarea dejecţiilor pe amplasamentul fermei de la Cristian.

- depozitarea dejecţiilor solide se va face în conformitate cu Calendarul de interdicţie pentru împrăştierea îngrăşămintelor, parte din Ordinul comun al M.M.G.A. nr. 1182/2005 şi M.A.P.D.R. nr. 1270/2005, privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole precum şi de riscurile datorate condiţiilor meteorologice nefavorabile. Platformele de stocare a dejecţiilor trebuie să respecte cerinţele Codului bunelor practici agricole.

Evidenţe, înregistrări:  de fiecare dată când dejecţiile provenite din zootehnie vor fi livrate în afara fermei, transportul dejecţiilor se va face conform anexei III din HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase de pe teritoriul României.

Împrăştierea dejecţiilor pe sol:

- după perioada de fermentare dejecţiile vor fi utilizate ca îngrăşământ organic pentru fertilizarea terenurilor;

- distribuirea dejecţiilor pe terenurile agricole se va realiza în conformitate cu prevederile "Codului bunelor practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole"aprobat prin Ord. nr. 1182/2005 şi MAPDR nr 1270/2005 şi ale Ordinului nr. 942/2016 privind aprobarea Codului de bune practici în fermă ";

- se vor respecta perioadele de interdicţie de împrăştierea a îngrăşămintelor conform tab. nr. 1 parte a Ord. 296/2005. Pentru distribuirea dejecţiilor pe câmp se vor utiliza utilaje pentru manipularea şi administrarea îngrăşămintelor organice naturale;

- pentru distribuirea dejecţiilor pe câmp se vor utiliza utilaje speciale, pentru manipularea şi administrarea îngrăşămintelor organice naturale;

- operatorul are obligaţia să asigure teren suficient pentru împrăştierea dejecţiilor stocate, prin închiriere de teren sau contracte încheiate cu terţi;

- operatorul are obligaţia de a reduce emisiile de dejecţii în sol şi în pânza freatică  prin echilibrarea cantităţii de dejecţii cu cerinţele previzibile ale cerealelor (azotul şi fosforul şi furnizarea necesarului de minerale cerealelor din sol şi din fertilizare);

- la aplicarea dejecţiilor pe sol se vor lua în considerare caracteristicile terenului, în special condiţiile solului, tipul solului şi înclinaţia terenului, condiţiile climatice, precipitaţiile şi irigarea, folosinţa terenului şi practicile agricole, inclusiv sistemul de rotaţie  a cerealelor;

- la utilizarea dejecţiilor ca fertilizanţi se vor aplica tehnicile BAT de a reduce poluarea apei în special cu respectarea următoarelor condiţii:

- neaplicarea dejecţiilor pe teren atunci când câmpul este saturat cu apă, inundat, îngheţat, acoperit cu zapadă;

- neaplicarea dejecţiilor pe terenuri aflate în pantă;

- neaplicarea dejecţiilor în apropierea cursurilor de apă (lăsarea unei benzi de teren netratate);

- împrăştierea dejecţiilor cât de aproape posibil momentului de maximă creştere a cerealelor şi când este preluată substanţa nutritivă;

- societatea are obligaţia să se asigure că pentru terenurile pe care se administrează dejecţiile generate pe amplasament, există contracte/comenzi  ferme de asistenţă tehnică cu Oficiul Judeţean de Pedologie şi Agrochimie privind realizarea planului de management a deşeurilor organice, realizarea cartării pedologice şi agrochimice a terenurilor agricole realizarea studiului agrochimic, realizarea planului de fertilizare şi a planului de cultură, obligaţia de a întocmi şi ţine fişa parcelei şi caietele de bilanţ ale nutrienţilor. Aplicarea prevederilor Codului de bune practici agricole de către fermieri şi producătorii agricoli este obligatorie în zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi.

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O. M. nr. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole;

- O. M. nr. 242/2005 privind aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la  poluarea cu nitraţi;

- H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, modificată şi completată de

H. G. nr. 1360/2005;

- Codul bunelor practici agricole aprobat prin Ordinul nr. M.M.G.A. nr. 1182/2005;

- Codul de bune practici în fermă aprobat prin Ordinul nr. M.M.G.A. nr. 942/2016.

## 11.2. GESTIUNEA SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

11.2.1. Achiziţionarea substanţelor chimice periculoase, definite conform legislatiei in vigoare privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, se va face numai în condiţiile în care producătorul, distribuitorul sau importatorul furnizează fişa cu date de securitate, care va permite utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru protecţia mediului, sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă.

11.2.2. Recipienţii sau ambalajele substanţelor şi preparatelor chimice periculoase trebuie să asigure:

- prevenirea pierderilor de conţinut prin manipulare, transport sau depozitare

- sa fie etichetate în conformitate cu prevederile legale

Se vor respecta prevederile Legii nr. 122/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase şi ale H.G. nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţilor de transport rutier de mărfuri periculoase în România.

11.2.3. Operatorul va utiliza informaţiile din fişele cu date de securitate  ale substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, reactualizate conform regulamentelor europene,  utilizate în instalaţie pentru gestiunea corespunzătoare a acestora.

11.2.4. Operatorul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului asupra oricăror substanţe şi preparate periculoase utilizate, altele decât cele menţionate în această autorizaţie.

11.2.5. Se vor lua următoarele măsuri generale:

- depozitarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se va face în condiții de siguranțǎ ţinând seama de compatibilităţile chimice şi de condiţiile impuse de furnizor;

- depozitele vor avea asigurate condiţiile pentru protecţia factorilor de mediu sol, apa, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la acţiunea chimică, nu vor avea racord la canalizare, încăperile vor fi bine aerisite, protejate împotriva intrării persoanelor străine

Gestiunea acestor substanţe se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaşte măsurile ce trebuie luate în cazul unui accident.

11.2.6. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

11.2.7. Se vor folosi echipamentele de protecţie a personalului, impuse de legislaţia de protecţie a muncii.

11.2.8. Alte acte normative care trebuie respectate:

- Legea nr. 360/2003(r) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- Regulamentul 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea. ambalarea substanţelor şi a amestecurilor şi de modificare şi abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE şi de modificare a Regulamentului 1907/2006;

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului european şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

12.1.  Operatorul trebuie să se asigure că există o procedură de intervenţie rapidă, care să trateze orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament. Această procedură trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2. Politica de prevenire şi management a situaţiilor de urgenţă se va materializa într-un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, care va fi revizuit anual şi actualizat, după caz. Planul trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment, pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.3. Operatorul activităţii are obligaţia să înregistreze în forma scrisă toate defecţiunile în funcţionare, care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător. Pentru aceasta se va înfiinţa un registru în care se va consemna: tipul, momentul, durata defecţiunii, cantitatea de substanţe nocive eliberate, urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului cât şi în exterior, toate măsurile iniţiate de operator.

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

13.1.   PREVEDERI GENERALE PRIVIND MONITORIZAREA

13.1.1. Operatorul  este obligat să informeze anual autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin RAM, despre rezultatul monitorizării emisiilor din instalaţie şi în termenul cel mai scurt despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

13.1.2. Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

- supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control;

- automonitorizarea.

13.1.3. Automonitorizarea  este obligaţia societăţii şi are următoarele componente:

- monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu;

- monitorizarea  tehnologică/monitorizarea  variabilelor de proces;

- monitorizarea post - închidere.

13.1.4. Automonitorizarea emisiilor în faza de exploatare are ca scop verificarea conformării cu condiţiile impuse de autorităţile  competente. Automonitorizarea emisiilor  este obligaţia titularului  şi constă în următoarele acţiuni:

- urmărirea calităţii apelor uzate menajere şi tehnologice evacuate;

- urmărirea cantităţii dejecţiilor eliminate şi respectarea cerinţelor legale privind gestiunea acestora;

- urmărirea calităţii apelor freatice din puţurile de observaţie;

- urmărirea concentraţiilor de poluanţi în aer, inclusiv mirosurile;

- informaţii privind mijloacele de transport folosite la transportul dejecţiilor.

13.1.5.  Operatorul trebuie să realizeze prelevările, analizele, măsurătorile,  prevăzute în prezenta autorizaţie.

13.1.6. Monitorizarea emisiilor se va face de către laboratoare care deţin acreditarea cerută de legislaţia naţională sau prin laboratorul propriu. În cazul în care operatorul activităţii realizează monitorizarea emisiilor prin laboratorul propriu, o dată pe an va realiza intercalibrarea cu un laborator acreditat. În buletinele de analiză se vor indica standardele aplicate la prelevarea probelor şi analiza acestora, aparatura utilizată, calibrată conform normelor naţionale. Se va specifica şi procentul de eroare a metodelor folosite. Standardele utilizate, vor fi cele utilizate în U.E. (CEN, ISO) sau naţionale care asigură o calitate echivalentă. Conform SGA, analizele la efluent se fac doar in laboratoare acreditate.

13.1.7. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.1.8. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

13.1.9. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate, întreţinute şi verificate astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările. Calibrarea acestora se va face conform legislaţiei în vigoare.

13.1.10. Operatorul trebuie să asigure persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control accesul sigur şi permanent la următoarele puncte de prelevare şi monitorizare:

- punctele de prelevare a emisiilor în aer

- punctele de prelevare a apelor uzate, foraje de control a apelor subterane

- zonele de depozitare a deşeurilor pe amplasament

- accesul la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de autoritatea de mediu

13.1.11.  Operatorul are obligaţia monitorizării emisiilor şi factorilor de mediu şi a raportării către autoritatea competentă conform celor precizate în autorizaţie.

## 13.2. MONITORIZAREA MIROSULUI

Monitorizarea mirosului până la apariţia legislaţiei specifice, se va face prin analiza concentraţiilor de amoniac şi compararea se va face cu limitele din STAS nr. 12574/87.

| Poluant | Metode de analiză | Frecvenţa monitorizării /analize, metode,tehnici |
| --- | --- | --- |
| Amoniac 2 puncte de monitorizare în zona receptorilor sensibili – partea de V şi NV a fermei, zona locuinţelor | STAS 10812-76 | Semestrial sau în situaţia existenţei reclamaţiilor; Cu ocazia realizării planului de management al mirosului |

13.2.1.Operatorul trebuie să înregistreze toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile efectuate.

13.2.2. În decurs de un an de la eliberarea prezentei autorizaţii, operatorul va realiza un plan privind managementul mirosului.

13.3.  MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN APĂ

13.3.1. Frecvenţa şi indicatorii de monitorizare a emisiilor în apă şi standardele aplicate vor fi cele solicitate de către autoritatea de gospodărire a apelor prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. SB  68 din 07.07.2016.

13.3.2. Operatorul are obligaţia să înregistreze toate punctele de prelevare a probelor, analizele măsurătorile efectuate.

13.3.3 Ape uzate menajere colectate în bazin vidanjabil

Pentru activitatea de vidanjare, beneficiarul va ţine o evidentă în scris, într-un registru, ce va cuprinde:

- data vidanjării şi locul de transport şi descărcare a conţinutului vidanjei

- numărul de vidanje transportate/ciclu şi volumul de apă uzată evacuat

- numărul de înmatriculare a mijlocului de transport auto folosit pentru aceasta activitate.

13.4. MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN SOL, APE SUBTERANE

Monitorizarea solului

13.4.1   Se solicită monitorizarea solului, pentru următorii indicatori:

| Nr. crt. | Parametru | U.M. | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH | mg/kg | la 5 ani | conform standardelor în vigoare |
| 2. | Pb | mg/kg |  |  |
| 3. | N-NH4 | mg/kg |  |  |
| 4. | N-NO3 | mg/kg |  |  |
| 5. | PO4 | mg/kg |  |  |
| 6. | Hidrocarburi din petrol | mg/kg |  |  |

Puncte de monitorizare:

F1- foraj hidroobservație latura vestică a amplasamentului- Coordonate Stereo 70

X=476511,50; Y=425904,08

F2- foraj hidroobservație latura nordică a amplasamentului- Coordonate Stereo 70

X=476601,99; Y=426204,01

F3- foraj hidroobservație latura estică a amplasamentului- Coordonate Stereo 70

X=476453,21; Y=426502,76

F4- foraj hidroobservație latura sudică a amplasamentului- Coordonate Stereo 70

X=476403,94; Y=426196,43

Rezultatul măsurătorilor se va compara cu probele de sol prezentate în raportul de amplasament realizat de S.C. ASRO SERV S.R.L. şi se va include în Raportul Anual de Mediu. Scopul acestor analize îl constituie urmărirea evoluţiei în timp a calităţii solului şi prin aceasta influenţa activităţii desfăşurate pe amplasament. Prima monitorizare va fi inclusă în RAM aferent anului 2021.

13.4.2. Monitorizarea  calitativă a apelor din pânza freatică - se va realiza  prin forajele de observaţie  situate înspre râul Cibin.

Rapoartele de încercare nr. 1778, 1780, 1782, 1784/17.09.2015.vor reprezenta probe martor.

Monitorizarea apei prelevate din forajele de observaţie se va realiza pentru următorii indicatori: pH; materii în suspensie, CBO5; CCO-Cr; NH 4+;  azotaţi; azotiţi din probe momentane, cu   frecvenţa  anuală  în perioada 2017 - 2020.

## 13.5. MONITORIZARE TEHNOLOGICĂ/VARIABILELOR DE PROCES

13.5.1. Operatorul  va asigura verificarea periodică a stării şi funcţionarii instalaţiilor în care se desfăşoară activitatea autorizată, monitorizarea parametrilor ceruţi de procesul tehnologic.

13.6. MONITORIZAREA DEŞEURILOR

13.6.1. Evidenţa deşeurilor se ţine conform H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor precum şi a Legii nr.211/2011(r)

## 13.7. MONITORIZAREA POST – ÎNCHIDERE

13.7.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere:

- golirea bazinelor şi conductelor, spălarea acestora

- demolarea construcţiilor, colectarea separată a deşeurilor din construcţii, valorificarea acestora sau depozitarea pe o haldă ecologică, funcţie de categoria deşeului

- transportul dejecţiilor şi a oricăror tipuri de deşeuri de pe amplasament în vederea valorificării sau depozitării pe o haldă ecologică autorizată

- refacerea, după caz, a analizelor pentru sol şi apelor subterane în vederea stabilirii condiţiilor amplasamentului la încetarea activităţii şi stabilirea utilizării ulterioare a amplasamentului.

# 14. RAPORTĂRI la autoritatea competentĂ pentru protecŢia mediului ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Operatorul trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

14.2. Operatorul trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc pentru mediul înconjurător. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului şi evitarea reapariţiei.

14.3. Înregistrările incidentelor vor fi puse la dispoziţia autorităţii de mediu şi/sau autorităţii de control pentru verificări în timp util. Un raport a incidentelor va fi inclus în RAM.

14.4. Operatorul trebuie să înregistreze toate reclamaţiile legate de mediul înconjurător care au legătură cu operaţiile, sau care ar putea fi generate de operaţiile ce au loc în   activitatea sa. Fiecare înregistrare de acest tip trebuie să ofere detalii în legătură cu datele şi timpul în care au fost făcute aceste reclamaţii, numele reclamantului şi alte detalii legate de natura plângerii. Înregistrarea trebuie de asemenea să conţină şi răspunsul dat în cazul fiecărui reclamant.  Operatorul va înainta un raport cu toate reclamaţiile de acest tip în  timpul următoarei luni către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, însoţit de toate amănuntele legate de reclamaţiile existente. Înregistrările şi raportările vor fi transmise autorităţii competente pentru protecţia mediului, la datele stabilite.

14.5. Toate documentele care au stat la baza elaborării autorizaţiei trebuie să fie disponibile şi puse la dispoziţia inspectorilor autorizaţi în timp util.

14.6. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele: autorizaţia, solicitarea, raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

14.7. Toate rapoartele trebuie certificate de către conducerea unităţii sau de către altă persoană desemnată de către managerul instalaţiei.

14.8. Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului, care urmăreşte şi centralizează datele transmise.

14.9. Operatorul trebuie să se informeze la începutul fiecărui an calendaristic despre conţinutul raportărilor şi datele limită de predare, la autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Raportări aplicaţii SIM:

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producătorii de deșeuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producătorii de deșeuri. |
| 2 | Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012. | anual | 15 ianuarie-15 martie | Inventare locale de emisii |
| 3 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu -Registrul IPPC | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: IPPC |
| 4 | Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: EPRTR |

Alte raportări:

| Raportări | Frecvenţa raportărilor | Data limită a raportării | Autoritatea competentă la care se face raportarea |
| --- | --- | --- | --- |
| Orice poluare semnificativă se va anunţa telefonic | când se produce | în cel mai scurt timp posibil | A.P.M .Sibiu G.N.M.- C.J. Sibiu |
| Reclamaţii (când ele exista) | când există | în luna următoare primirii acesteia | A.P.M .Sibiu G.N.M.- C.J. Sibiu |
| Raportul anual de mediu | anual | până la data de 01 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M. Sibiu G.N.M.- C.J. Sibiu |
| Raportul anual pentru Registrul poluanţilor emişi, conform Regulamentului EPRTR, aprobat de Hotărârea nr. 140/2008. | anual | până la data de 30 aprilie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M. Sibiu |
| Orice date solicitate cu privire la calitatea factorilor de mediu din zonă | la solicitarea A.P.M. Sibiu |  | A.P.M. Sibiu |
| Evidența gestiunii deşeurilor, potrivit H.G. nr. 856/2002. Datele de raportare se transmit în format electronic sau pe suport de hârtie. | anual | până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M. Sibiu |
| Raportarea inventarului emisiilor în atmosferă, conform O.M. nr. 3299/2012 | anual | până la data de 15 martie a fiecărui an pentru anul anterior | A.P.M. Sibiu |
| Raportarea incidentelor semnificative | când se produc | la data producerii | A.P.M. Sibiu G.N.M.- C.J. Sibiu |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | lunar | în luna următoare realizării acestora | A.P.M. Sibiu G.N.M.- C.J. Sibiu |
| Efectuarea auditului privind eficienţa energetică | 4 ani | Prima raportare în cadrul RAM pentru 2020 | A.P.M. Sibiu |
| Planul de management a deşeurilor organice (dejecţii) | anual | În cadrul RAM | A.P.M. Sibiu G.N.M. – CJ Sibiu |
| Planul de management al mirosului |  | În cadrul RAM pentru 2017 | A.P.M. Sibiu G.N.M. – CJ Sibiu |
| Verificarea stării tehnice a construcţiilor subterane | 3 ani | Prima raportare în cadrul RAM pentru 2019 | A.P.M. Sibiu |
| Studiu privind utilizarea apei şi eficientizarea consumului de apă | 3 ani | Prima raportare în cadrul RAM pentru 2019 | A.P.M. Sibiu |
| Auditul privind minimizarea deşeurilor | 2 ani | Prima raportare în cadrul RAM pentru 2018 | A.P.M. Sibiu |

Notă: RAM va fi întocmit în conformitate cu ghidul elaborat de autoritatea competentă pentru  protecţia mediului. Câte un exemplar al RAM va fi depus atât pe suport electronic cât şi pe hârtie la APM Sibiu şi la GMN – CJ Sibiu.

# 15. OBLIGAŢIILE  OPERATORULUI

15.1. Exploatarea instalaţiei se poate face numai în baza autorizaţiei integrate de mediu.

15.2. Operatorul are obligația să respecte condițiile prevăzute în autorizația integrată de mediu

15.3 In cazul încălcării oricăreia dintre condițiile prevăzute în autorizația integrată de mediu, operatorul are următoarele obligaţii:

- informează imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu;

- ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condițiilor din autorizația integrată de mediu.

15.4. Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu impune operatorului să ia orice măsuri suplimentare pe care aceasta le consideră necesare în vederea restabilirii conformității.

15.5. Operatorul are obligația să întrerupă operarea instalației  sau a unor părți relevante ale acesteia, în cazul în care încălcarea condițiilor din autorizația integrată de mediu reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra mediului, până la restabilirea conformării.

15.6 Autorizaţia integrată de mediu impune  condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului .

15.7. Operatorul are obligația să informeze Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu cu privire la orice modificări planificate în ceea ce privește caracteristicile, funcționarea sau extinderea instalației, care pot avea consecințe asupra mediului, precum și în ceea ce privește indicarea naturii și a cantităților de emisii care pot fi evacuate din instalație în fiecare factor de mediu, precum și identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului. Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu actualizează, după caz, autorizația integrată de mediu sau condițiile prevăzute în aceasta.

15.8 Nicio modificare substanţială planificată a instalaţiei nu se poate realiza fără obţinerea  prealabilă a actelor de reglementare corespunzătoare etapelor de dezvoltare a unor astfel de modificări. Orice modificare a caracteristicilor sau a funcţionării ori o extindere a unei instalaţii este considerată substanţială  în situaţia în care o astfel de modificare sau extindere conduce la atingerea pragurilor de capacitate prevăzute în anexa. Nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

15.9. În scopul conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexamineaza, periodic, toate condițiile din autorizația integrată de mediu, și, acolo unde este necesar, le actualizează. La cererea autorității competente, operatorul prezintă toate informațiile necesare în scopul reexaminării condițiilor de autorizare, în special rezultatele monitorizării emisiilor și alte date care permit efectuarea unei comparații a funcționării instalației cu cele mai bune tehnici disponibile prevazute în concluziile BAT aplicabile și cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile. La reexaminarea condițiilor de autorizare, autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu utilizează toate informațiile obținute în urma monitorizării sau a inspecțiilor instalației.

15.10. Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu ia măsurile necesare pentru ca, în termen de 4 ani de la publicarea deciziilor privind concluziile BAT aplicabile activității principale a unei instalatii, să se asigure că:

-  toate condițiile din autorizația integrată de mediu pentru instalație sunt reexaminate și, dacă este necesar, actualizate, în vederea asigurării conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

-  instalația este conforma cu noile condiții de autorizare.

15.11. În procesul de reexaminare a autorizației integrate de mediu se iau în considerare toate concluziile BAT, noi sau actualizate, aplicabile instalației, publicate dupa dată acordarii autorizației integrate de mediu sau după data ultimei reexaminari a acesteia.

15.12. In cazul în care pentru o instalație nu sunt elaborate concluziile BAT, condițiile de autorizare sunt reexaminate și, dacă este necesar, actualizate, acolo unde evoluția celor mai bune tehnici disponibile permite reducerea considerabilă a emisiilor.

15.13. Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexamineaza și, în cazul în care este necesar, actualizează condițiile de autorizare, cel puțin în urmatoarele situații:

-  poluarea produsă de instalație este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor limită de emisie existente în autorizația integrată de mediu sau includerea de noi valori limită de emisie pentru alți poluanți;

-  din motive de siguranța în funcționare, este necesară utilizarea altor tehnici;

- este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului care prevede condiții mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile se impun în autorizația integrată de mediu, măsuri suplimentare, fără a afecta alte măsuri care se aplica pentru conformarea cu standardele de calitate a mediului;

-  prevederile unor noi reglementari legale o impun.

15.4 Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexamineaza și, dacă este cazul, actualizează condițiile de autorizare în oricare alte situații considerate, în mod obiectiv și justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

15.15. Autorizaţia integrată de mediu include prevederile actului de reglementare emis de autoritatea competentă în domeniul apelor. Revizuirea acestuia implică şi revizuirea condiţiilor din autorizația integrată de mediu.  Operatorul este obligat să prezinte la autoritatea competentă pentru protecţia mediului orice revizuire a autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru instalaţia care intră sub incidența anexei nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, în termen de 14 zile de la primire.

15.16. Orice referire la amplasament va însemna zona marcată pe Planul de delimitare a instalaţiei şi pe Planul de încadrare în zonă, anexe la solicitare.

15.17. În scopul diseminării active a informaţiei privind mediul, operatorii au obligaţia de a informa trimestrial publicul, prin afişare pe propria pagină web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecinţele activităţilor şi/sau ale produselor lor asupra mediului (H.G. nr. 878/2005, art. 26, privind accesul publicului la informaţia de mediu).

15.18. Prezenta autorizaţie este emisă în scopul protecţiei integrate a mediului şi nimic din prezenta autorizaţie nu va fi interpretat ca negând obligaţiile statutare ale titularului autorizaţiei sau cerinţele altor acte juridice sau reglementări.

15.19.  Operatorul are obligaţia achitării sumelor la Fondul pentru mediu, în conformitate cu O.U.G. nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr. 105/2006 şi a legislaţiei subsecvente în vigoare.

15.20. Operatorul este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/ completările survenite ulterior emiterii actului de reglementare, până la expirarea valabilităţii acestuia.

15.21. În cazul în care operatorul  urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

# 16.MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, titularul autorizaţiei trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei, întocmit de titularul activităţii şi agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Planul de închidere include următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor si rezervoarelor subterane;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- ecologizarea platformei;

Măsurile care trebuie realizate la încetarea activităţii sunt următoarele:

- monitorizarea permanentă cantitativă şi calitativă a deşeurilor rezultate;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate;

- valorificarea deşeurilor prin firme specializate;

- evacuarea întregii cantităţi de dejecţii  ;

- spălarea şi dezinfectarea halelor;

- spălarea şi dezinfectarea instalaţiilor de canalizare şi a instalaţiilor ce au deservit activitatea;

- evacuarea prin vidanjare a apelor uzate rezultate din spălarea structurilor subterane și supraterane;

- evacuarea din incintă a instalaţiilor care au deservit activitatea de creştere a păsărilor;

- orice măsură de precauție specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- eliminarea   substanțelor potențial dăunatoare de pe amplasament;

- testarea solului şi a apelor subterane pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitatea de creştere a păsărilor;

- masuri pentru reconstrucția ecologică a terenului afectat prin activitățile desfășurate pe amplasament;

- măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere intenţionată.

16.2.  Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară.

16.3. La încetarea definitivă a activității, operatorul evaluează starea de contaminare a solului și a apelor subterane cu substanțe periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalație. În cazul în care instalația a determinat o poluare semnificativă a solului sau a apelor subterane cu substanțe periculoase relevante, comparativ cu starea prezentată în raportul privind situația de referință,  operatorul ia măsurile necesare pentru depoluare, astfel încât să readucă amplasamentul la starea descrisă în raportul privind situația de referință. În acest scop se ia în considerare și fezabilitatea tehnică a unor astfel de măsuri.

16.4. La data încetării definitive a activităților și în cazul în care contaminarea solului și a apelor subterane din cadrul amplasamentului prezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană sau pentru mediu ca urmare a desfășurării activităților autorizate, inainte de prima actualizare a autorizației, ținând seama de condițiile amplasamentului instalației prezentare în descrierea caracteristicilor amplasamentului instalației, operatorul ia măsurile necesare în vederea indepărtării, controlului, limitării sau reducerii substanțelor periculoase relevante, astfel încât amplasamentul, ținând seama de utilizarea sa actuală sau de utilizările viitoare aprobate potrivit prevederilor legislatiei specifice, să nu mai prezinte un astfel de risc.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

# 17.  FUNCŢIONAREA IN CONDIŢII DIFERITE DE FUNCŢIONAREA NORMALĂ

17.1. În cazul unei epizootii se vor respecta măsurile stabilite în comandamentul antiepizootic central/judeţean/ local. Operatorul va respecta măsurile stabilite de Consiliile Locale şi structurile teritoriale ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor care au obligaţia să asigure neutralizarea deşeurilor de origine animală şi să informeze autoritatea de mediu  competentă că acţiunile s-au desfăşurat fără afectarea factorilor de mediu.

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, Garda Naţională de Mediu -   Comisariatul Judeţean Sibiu

## Glosar termeni

| 1. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului | Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, Sibiu, Str. Hipodromului Nr. 2A, cod 550360, jud. Sibiu |
| --- | --- | --- |
| 2. | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare in domeniul protecţiei mediului | Garda Naţională de Mediu Comisariatul - Judeţean Sibiu Şelimbăr, DN 1, F.N., jud. Sibiu |
| 3. | Autoritatea centrală de protecţia mediului | Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Bucuresti, Bulevardul Libertăţii nr.12, Sector 5 ; Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6 |
| 4. | Operator | Orice persoană fizică sau juridică, care exploatează ori deține controlul total sau parțial asupra instalației sau, așa cum este prevăzut în legislația națională, careia i s-a delegat puterea economică decisivă asupra funcționarii tehnice a instalației. |
| 5 | Instalație | Orice unitate tehnică staționară, în care se desfășoara una sau mai multe activitati prevazute în anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, precum și orice alte activități direct asociate desfățurate pe același amplasament, care au o conexiune tehnică cu activitățile prevăzute în anexa respectivă și care pot genera emisii și poluare. |
| 6. | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect. |
| 7. | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare; b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice şi/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplică art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare; c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |
| 8. | Emisii fugitive | Emisii nedirijate, eliberate în aerul înconjurător prin ferestre, uşi şi alte orificii, sisteme de ventilare sau deschidere, care nu intră în mod normal în categoria surselor dirijate de poluare, conform Legii nr. 104/2011. |
| 9. | Cele mai bune tehnici disponibile | Stadiul de dezvoltare cel mai eficient și avansat înregistrat în dezvoltarea unei activități și a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referința pentru stabilirea valorilor-limită de emisie și a altor condiții de autorizare, în scopul prevenirii poluării, iar, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce, în ansamblu, emisiile și impactul asupra mediului în intregul său. |

## abrevierI

| 1. | BAT | Cele mai bune tehnici disponibile |
| --- | --- | --- |
| 2. | CAT | Colectiv de analiză tehnică |
| 3. | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 4. | CCO - Cr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 5. | RAM | Raport anual de mediu |
| 6. | E-PRTR | Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi |
| 7. | R | Fraza de risc este o fraza care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 8. | Cod CAEN | Cod de de clasificare a activităţilor din economia naţională |
| 9. | BREF ILF | Documente de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile |

# CUPRINS

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATOR | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL | 2 |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE | 5 |
| 4 | DOCUMENTATIA SOLICITARII | 6 |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITATII | 7 |
| 5.1 | Acţiuni de control | 8 |
| 5.2 | Conştientizare şi instruire | 9 |
| 5.3 | Responsabilităţi | 9 |
| 5.4 | Raportări | 9 |
| 5.5 | Notificarea autorităţilor | 10 |
| 6 | MATERII PRIME ŞI AUXILIARE | 11 |
| 7 | RESURSE | 15 |
| 7.2 | UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI SI A GAZELOR NATURALE | 17 |
| 8 | DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT | 18 |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului | 18 |
| 8.2 | Descrierea proceselor şi fluxurilor tehnologice | 20 |
| 8.3 | Tehnici pentru conformarea cucerinţele BAT | 25 |
| 9 | INSTALATII PENTRU EVACUAREA, RETINEREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU | 26 |
| 9.1 | Emisii in atmosfera | 26 |
| 9.2 | Emisii in apa | 28 |
| 9.3 | Emisii in sol, apa subterană | 29 |
| 10 | CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT | 30 |
| 10.1 | Managementul mirosului | 30 |
| 10.2 | Apa | 31 |
| 10.3 | Sol | 33 |
| 10.4 | Zgomot | 34 |
| 11 | MANAGEMENTUL DEŞEURILOR | 34 |
| 11.1 | Deşeuri produse, stocate temporar, valorificate, eliminate | 34 |
| 11.2 | Gestiunea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase | 40 |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ | 41 |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII | 41 |
| 14 | RAPORTARI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA | 44 |
| 15 | OBLIGAŢIILE OPERATORULUI | 47 |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR | 49 |
| 17 | FUNCTIONAREA ÎN CONDIŢII DIFERITE DE FUNCŢIONAREA NORMALĂ | 50 |
| Anexa nr. 1 | GLOSAR DE TERMENI | 51 |
| Anexa nr. 2 | ABREVIERI | 52 |